## Slide 1: Основы коммутации Ethernet

## Slide 2
Передача данных в сетях должна соответствовать определенным стандартам. Протоколы Ethernet определяют, как кадры данных передаются по сети Ethernet. Понимание протоколов Ethernet является основой для полного понимания связи на канальном уровне. Коммутатор Ethernet является главным устройством для реализации связи на канальном уровне, поэтому понимание его работы очень важно.
Этот курс описывает понятия, связанные с протоколами Ethernet, типами MAC-адресов, принципами работы коммутаторов уровня 2.

## Slide 3
По завершении этого курса вы будете знать:
  Основные понятия сети Ethernet.
  Типы MAC-адресов.
  Принцип работы коммутатора уровня 2.
  Структуру и процесс заполнения таблицы MAC-адресов.

## Slide 4
Обзор протоколов Ethernet
Кадры Ethernet
Принципы работы коммутаторов Ethernet
Процесс передачи данных в сетевом сегменте

## Slide 5: Протоколы Ethernet
Ethernet является наиболее распространенным протоколом, используемым в существующих локальных сетях (LAN). Он определяет типы кабелей и методы обработки сигналов в LAN.
Сеть Ethernet представляет собой широковещательную сеть, основанную на множественном доступе с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий (Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection, CSMA/CD).
Хост A
Хост B
Хост C
Хост D
Первые версии Ethernet
Хост A
Хост B
Хост C
Коммутатор A
Коммутатор B
Хост D
Сеть с коммутаторами
Notes: Первые версии Ethernet:
  Сети Ethernet представляют собой широковещательные сети, принцип работы которых основывается на механизме CSMA/CD. Первые появившиеся Ethernet-устройства, такие как концентраторы, работают на физическом уровне и не могут ограничивать коллизии в пределах определенной области. Это снижает производительность сети Ethernet.
Коммутация:
  Работая на канальном уровне, коммутаторы могут ограничивать коллизии в пределах определенной области. Коммутаторы помогают повышать производительность сетей Ethernet. Они заменили концентраторы, став основными устройствами в сетях Ethernet. Однако коммутаторы не ограничивают широковещательный трафик, это влияет на производительность сетей Ethernet.

## Slide 6: Домен коллизий
Домен коллизий представляет собой набор узлов, подключенных к одной среде передачи. Все узлы в домене коллизий конкурируют за одну общую полосу пропускания. Пакеты (при одноадресной, многоадресной или широковещательной передаче), отправленные узлом, могут приниматься другими узлами.
Хост A
Хост B
Хост C
Хост D
Ранний Ethernet
Одна область коллизий
В традиционной сети Ethernet несколько узлов одного носителя совместно используют одну полосу пропускания и конкурируют за право использования канала. В результате возникает коллизия.
Вероятность коллизии увеличивается, когда на общем носителе развертывается больше узлов.
Хост A
Хост B
Хост C
Коммутатор A
Коммутатор B
Хост D
Интерфейсы коммутаторов, используемые для отправки и получения данных, независимы друг от друга и принадлежат к различным областям коллизий. Поэтому коллизии не возникают между хостами (или сетями), подключенными через интерфейсы коммутаторов.
Решение: CSMA/CD
Разделение на домены коллизий
Коллизия
Сеть с коммутаторами
Пять областей коллизий
Notes: Для предотвращения коллизий в сетях Ethernet используется технология CSMA/CD. Процесс CSMA/CD заключается в следующем:
  Оконечное устройство непрерывно проверяет, свободен ли общий канал передачи.
    Если канал свободен, оконечное устройство отправляет данные.
    Если канал используется, оконечное устройство ожидает, когда он освободится.
  Если два терминала отправляют данные одновременно, в канале возникает коллизия, и сигналы в канале становятся нестабильными.
  После обнаружения нестабильности терминал немедленно прекращает отправку данных.
  Терминал отправляет серию аварийных сигналов. Через некоторое время оконечное устройство возобновляет передачу данных. Устройств отправляет аварийные сигналы, чтобы информировать другие устройства, особенно устройство, которое одновременно с ним отправляет данные, о произошедшей коллизии на линии.
Принцип работы CSMA/CD можно кратко описать следующим образом: прослушивание перед отправкой, прослушивание во время отправки, прекращение отправки из-за коллизии и повторная отправка после случайной задержки.

## Slide 7: Широковещательный домен
Вся область рассылки широковещательных пакетов называется широковещательным доменом уровня 2, который также называется широковещательным доменом. Все хосты в одном широковещательном домене могут принимать широковещательные пакеты.
Хост A
Хост B
Хост C
Хост D
Широковещательный пакет
Первые версии Ethernet
Один широковещательный домен
Хост A
Хост B
Хост C
Коммутатор A
Коммутатор B
Хост D
Сеть с коммутаторами
Один широковещательный домен
Широковещательный пакет
В традиционной сети Ethernet несколько узлов в одной среде передачи совместно используют один канал. Широковещательные пакеты, отправленные устройством, могут получить все остальные устройства.
Коммутатор пересылает широковещательные пакеты через все интерфейсы. Поэтому узлы, подключенные ко всем интерфейсам коммутатора, принадлежат одному широковещательному домену.
Notes: MAC-адрес состоящий из всех единиц (FF-FF-FF-FF-FF-FF) является широковещательным адресом. Все узлы обрабатывают кадры данных с адресом назначения, являющимся широковещательным адресом. Вся область рассылки широковещательных кадров называется широковещательным доменом уровня 2, который также называется широковещательным доменом.
Обратите внимание, что MAC-адрес идентифицирует сетевую карту (NIC). Для каждого сетевого адаптера требуется уникальный MAC-адрес.

## Slide 8: Сетевая карта (NIC) Ethernet
Сетевая карта (NIC) является ключевым компонентом, который соединяет устройство (например, компьютер, коммутатор или маршрутизатор) с сетью.
Компьютер
TCP/IP
Сетевой уровень
Компьютер
Пакет
Поток бит
Поток бит
Пакет
Сетевая карта
Коммутатор
Другие карты, передающие данные локальному хосту
Коммутатор
Другие карты на локальном хосте
Другие карты, передающие данные локальному хосту
Другие карты на локальном хосте
Кадр
Кадр
Кадр
Кадр
Сетевая карта
Сетевая карта
Сетевой порт
Сетевой порт также называют сетевым интерфейсом, интерфейсом или портом.
Сетевая карта
Каждый сетевой порт соответствует сетевой карте.
Компьютер или коммутатор пересылает данные через сетевую карту.
Поток бит
Поток бит
Поток бит
Поток бит
Notes: Существует множество типов сетевых карт. В этом документе все упомянутые сетевые карты относятся к Ethernet.
Коммутаторы, упомянутые в этом документе, являются коммутаторами Ethernet. Сетевые карты, используемые каждым сетевым портом на коммутаторе, являются сетевыми картами Ethernet.

## Slide 9
Обзор протоколов Ethernet
Кадры Ethernet
Принципы работы коммутаторов Ethernet
Процесс передачи данных в сетевом сегменте

## Slide 10: Формат кадра Ethernet
Кадры, используемые в технологии Ethernet, называют кадрами Ethernet.
Кадры Ethernet представлены в двух форматах: Ethernet_II и IEEE 802.3.
Формат Ethernet_II
D.MAC | S.MAC | Type | User data | FCS
D.MAC | S.MAC | Length | LLC | SNAP | User data | FCS
Формат IEEE 802.3
Org Code | Type
3В
2В
6В
6В
2В
46-1500B
4В
6В
6В
2В
38-1492B
4В
3В
5В
Общая длина кадра данных: 64–1518 байт
MAC-адрес
Тип кадра Ethernet
Формат кадра Ethernet
Notes: Кадр – это единица данных, передаваемая между сетевыми узлами в сети Ethernet. Кадры Ethernet представлены в двух форматах, а именно Ethernet_II и IEEE 802.3, как показано на этом слайде.
Кадр Ethernet II:
  DMAC: 6 байт, MAC-адрес назначения. Это поле определяет, какой MAC-адрес должен получить кадр.
  SMAC: 6 байт, MAC-адрес источника. Это поле определяет, какой MAC-адрес должен отправить кадр.
  Type: 2 байта, тип протокола. Типовые значения являются следующими:
    0x0800: IP версии 4 (IPv4)
    0x0806: протокол определения адреса (ARP)
Кадр Ethernet IEEE 802.3 LLC:
  Управление логическим каналом (LLC) состоит из точки доступа к сервису назначения (DSAP), точки доступа к сервису источника (SSAP) и поля Control.
    DSAP: 1 байт, точка доступа к сервису назначения. Если последующий тип – IP, значение устанавливается на 0x06. Функция точки доступа к сервису аналогична полю Type в кадре Ethernet II или номеру порта в TCP/UDP.
    SSAP: 1 байт, точка доступа к сервису источника. Если последующий тип – IP, значение устанавливается на 0x06.
    Ctrl: 1 байт. Это поле обычно имеет значение 0x03, указывающее ненумерованную информацию IEEE 802.2 сервиса без соединения.

## Slide 11
Notes:   Поле SNAP (протокол доступа к подсети) состоит из поля Org Code и поля Type.
    Все три байта поля Org Code являются 0.
    Поле Type работает так же, как в кадрах Ethernet_II.
Общая длина кадра данных варьируется от 64 до 1518 байт. Почему такая длина? (Кроме того, MTU интерфейса Ethernet составляет 1500 байт.)
  В сети Ethernet минимальная длина кадра составляет 64 байта, которая это значение определено максимальным расстоянием передачи и механизмом CSMA/CD.
    Использование минимальной длины кадра может предотвратить следующую ситуацию: станция А завершает отправку последнего бита, но первый бит не прибывает на станцию B, которая находится далеко от станции A. Станция B считает, что линия свободна и начинает отправлять данные, что приводит к коллизии.
    Протокол верхнего уровня должен гарантировать, что поле Data содержит как минимум 46 байт. Таким образом, 14-байтный заголовок кадра Ethernet и 4-байтный код проверки в концевике кадра могут соответствовать минимальной длине кадра 64 байта. Если фактические данные меньше 46 байт, протокол верхнего уровня должен дополнить содержимое необходимым объемом данных.
  Для достижения компромисса между эффективностью и надежностью передачи максимальная длина кадра Ethernet составляет 1518 байт, а соответствующий пакет данных IP – 1500 байт.
    Большая длина кадров повышает эффективность передачи данных. Однако если кадр данных слишком длинный, передача по общему каналу занимает много времени, что значительно влияет на работу приложений, чувствительных к задержкам.
    Таким образом, используется компромиссная длина кадра данных 1518 байт, которая соответствует длине пакета данных IP 1500 байт. Вот откуда возникла концепция максимального объема данных (Maximum Transfer Unit , MTU).

## Slide 12: Что такое MAC-адрес?
MAC-адрес идентифицирует сетевую карту в сети. У каждой сетевой карты должен быть глобальный уникальный MAC-адрес.
Имя: NIC
MAC-адрес/адрес Ethernet/ физический адрес:
Что такое MAC-адрес?
У меня есть MAC-адрес, когда я покидаю производство.
MAC-адрес
У каждой сетевой карты есть номер, т.е. MAC-адрес, для идентификации, так же как у каждого человека есть удостоверение личности.
MAC-адрес
Тип кадра Ethernet
Формат кадра Ethernet
Notes: MAC-адрес согласно стандарту IEEE 802 определяет местоположение сетевого устройства. Все сетевые карты Ethernet, отвечающие стандарту IEEE 802, должны иметь MAC-адрес. MAC-адрес зависит от используемой карты.

## Slide 13: Сравнение IP-адреса и MAC-адреса
Каждое устройство Ethernet имеет уникальный MAC-адрес. Когда устройство подключают к сети, ему назначают IP-адрес. Для чего?
Ethernet
NIC
MAC1
NIC
MAC3
NIC
MAC2
NIC
MAC4
Хост 1
Хост 2
Хост 3
Хост 4
IP1
IP2
IP3
IP4
Характеристики IP-адресов:
  IP-адреса уникальны.
  IP-адреса могут меняться.
  IP-адреса присваиваются на основе сетевой топологии.
Характеристики MAC-адресов:
  MAC-адреса уникальны.
  MAC-адреса не могут меняться.
  MAC-адреса присваиваются производителем.
Может ли у сетевого устройства быть только MAC-адрес или только IP-адрес?
MAC-адрес
Тип кадра Ethernet
Формат кадра Ethernet
Notes: У каждого устройства Ethernet есть уникальный MAC-адрес при выходе с завода. Тогда зачем каждому хосту присваивается IP-адрес? Или если каждому хосту присваивается уникальный IP-адрес, почему во время производства необходимо встраивать уникальный MAC-адрес в сетевое устройство (например, сетевую карту)?
Основные причины:
  IP-адреса присваиваются на основе сетевой топологии, а MAC-адреса назначаются на производителем. Если выбор маршрута основывается на производителе, это решение не подходит.
  Двухуровневая адресация обеспечивает гибкость и простоту в обслуживании.
    Например, если сетевая карта Ethernet неисправна, вы можете заменить ее без изменения IP-адреса. Если IP-хост перемещается из одной сети в другую, IP-хосту может быть назначен новый IP-адрес без необходимости замены сетевой карты на новую.
Заключение:
  IP-адрес идентифицирует сетевой узел. Обмен данными между различными сегментами сети происходит по IP-адресам.
  MAC-адрес идентифицирует сетевую карту. Обмен данными в пределах одного сегмента сети осуществляется с помощью MAC-адресов.

## Slide 14: MAC-адрес
MAC-адрес имеет длину 48 бит (6 байт).
Обычно MAC-адреса представлены в формате шести групп из двух шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами, двоеточиями или без разделителя.
00 | 1 Е | 10 | DD | DD | 02
0000 0000 | 0001 110 | 0001 0000 | 1101 1101 | 1101 1101 | 0000 0010
Шестнадцатеричная
Двоичная
0 | 0 | 0 | 1
= 1
Степень
Бит
23 | 22 | 21 | 20
8 | 4 | 2 | 1
1 | 1 | 1 | 0
= 8 + 4+2=14=E
Преобразование между шестнадцатеричной и двоичной записью
6 байт
48 бит
Например, 00-1E-10-DD-DD-02 или 001E-10DD-DD02
23 | 22 | 21 | 20
8 | 4 | 2 | 1
MAC-адрес
Тип кадра Ethernet
Формат кадра Ethernet
Notes: MAC-адрес длиной 48 бит (6 байт) является 12-значным шестнадцатеричным числом.

## Slide 15: Состав и классификация MAC-адресов
Уникальный идентификатор организации (OUI): 24-битный (3-байтный) номер. Это глобальный уникальный идентификатор, назначенный IEEE.
Идентификатор компании (CID): 24-битный (3-байтный) номер. Его назначает производитель.
Классификация MAC-адресов:
OUI | CID
XXXXXXX0
Одноадресный MAC-адрес
Многоадресный МАС-адрес
Широковещательный МАС-адрес
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
OUI
Не OUI
Не OUI
00-1E-10-DD-DD-02
01-80-C2-00-00-01
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Пример
MAC-адрес
Тип кадра Ethernet
Формат кадра Ethernet
Notes: Производитель должен зарегистрироваться в IEEE, чтобы получить 24-битный (3-байтный) код поставщика, который также называется OUI (Organizationally unique identifier ), перед производством сетевой карты.
Последние 24 бита назначаются поставщиком и идентифицируют сетевую карту, произведенную вендором.
Существуют следующие типы MAC-адресов:
  Одноадресный MAC-адрес, также называется физическим MAC-адресом. Одноадресный MAC-адрес идентифицирует терминал в сети Ethernet и является глобально уникальным аппаратным адресом.
    Одноадресный MAC-адрес идентифицирует один узел на канале.
    Кадр с одноадресным MAC-адресом назначения отправляется на один узел.
    Одноадресный MAC-адрес может использоваться как источник, так и как адрес назначения.
    Обратите внимание, что одноадресные MAC-адреса являются уникальными в глобальном масштабе. При подключении двух терминалов с одинаковым MAC-адресом к сети 2 уровня (например, из-за неправильных операций), возникает сбой связи (например, два терминала не могут взаимодействовать друг с другом). В соединении между двумя терминалами и другими устройствами также может возникнуть сбой.

## Slide 16
Notes:   Широковещательный МАС-адрес: MAC-адрес со всеми единицами (FF-FF-FF-FF-FF-FF), который обозначает все терминалы в LAN.
    Широковещательный МАС-адрес может рассматриваться как специальный многоадресный MAC-адрес.
    Формат широковещательного MAC-адреса: FFFF-FFFF-FFFF.
    Кадр с широковещательным MAC-адресом отправляется на все узлы канала.
  Многоадресный MAC-адрес указывает на группу терминалов в LAN. За исключением широковещательных MAC-адресов, все MAC-адреса со значением 1 в восьмом бите являются многоадресными MAC-адресами (например, 01-00-00-00-00-00).
    Многоадресный MAC-адрес идентифицирует группу узлов на канале.
    Кадр с многоадресным MAC-адресом отправляется группе узлов.
    Многоадресный MAC-адрес может использоваться только в качестве адреса назначения, но не адреса источника.

## Slide 17: Одноадресный (unicast) кадр Ethernet
Хост A
Хост B
Хост C
Хост D
Одноадресный кадр
D.MAC: 00-1E-10-DD-DD-02 | S.MAC | ДАННЫЕ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
00-
1E-
10-
DD-
DD-
02
MAC-адрес
Тип кадра Ethernet
Формат кадра Ethernet
Одноадресный кадр Ethernet также называется одноадресным кадром.
MAC-адрес назначения одноадресного кадра является одноадресным MAC-адресом.
Notes: Кадры в LAN могут отправляться в трех режимах передачи: одноадресном, широковещательном и многоадресном.
В одноадресном режиме кадры отправляются от одного источника в один адрес назначения.
  Каждый интерфейс хоста идентифицирован MAC-адресом. В OUI MAC-адреса восьмой бит первого байта указывает на тип адреса. Для MAC-адреса отдельного хоста этот бит фиксируется на 0. Это означает, что все кадры с этим MAC-адресом в качестве MAC-адреса назначения отправляются на уникальный адрес назначения.

## Slide 18: Широковещательный (broadcast) кадр Ethernet
Хост A
Хост B
Хост C
Хост D
Широковещательный кадр
D.MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF | S.MAC | ДАННЫЕ
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FF-
FF-
FF-
FF-
FF-
FF
Широковещательный кадр Ethernet также называется широковещательным кадром.
MAC-адрес назначения широковещательного кадра является широковещательным MAC-адресом.
MAC-адрес
Тип кадра Ethernet
Формат кадра Ethernet
Notes: В широковещательном режиме кадры отправляются из одного источника на все хосты общей сети Ethernet.
  MAC-адрес назначения широковещательного кадра представляет собой шестнадцатеричный адрес в формате FF-FF-FF-FF-FF-FF. Все хосты, получающие широковещательный кадр, должны принимать и обрабатывать его.
  В широковещательном режиме генерируется большое количество трафика, что снижает использование полосы пропускания и влияет на производительность всей сети.
  Режим широковещания обычно используется, когда всем хостам сети необходимо получать и обрабатывать одинаковую информацию.

## Slide 19: Многоадресный (multicast) кадр Ethernet
Хост A
Хост B
Хост C
Хост D
Многоадресный кадр
D.MAC: 01-80-C2-00-00-01 | S.MAC | ДАННЫЕ
01-
80-
C2-
00-
00-
01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Многоадресный кадр Ethernet также называется многоадресным кадром.
MAC-адрес назначения многоадресного кадра является многоадресным MAC-адресом.
MAC-адрес
Тип кадра Ethernet
Формат кадра Ethernet
Notes: Режим многоадресной передачи более эффективный, чем режим широковещания.
  Многоадресная пересылка может рассматриваться как избирательная широковещательная пересылка. В частности, хост прослушивает конкретный адрес многоадресной рассылки, принимает и обрабатывает кадры с многоадресным MAC-адресом.
  Многоадресный МАС-адрес и одноадресный MAC-адрес отличаются восьмым битом в первом байте. Восьмой бит многоадресного MAC-адреса равен 1.
  Режим многоадресной передачи используется, когда группа хостов (но не все хосты) в сети должны получить одну информации.

## Slide 20
Обзор протоколов Ethernet
Кадры Ethernet
Принципы работы коммутаторов Ethernet
Процесс передачи данных в сетевом сегменте

## Slide 21: Типовая архитектура кампусной сети
Уровень доступа
Уровень агрегации
Уровень ядра
Граничный уровень
Интернет
Интернет
Notes: Типичная кампусная сеть состоит из различных устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и межсетевые экраны. Как правило, кампусная сеть имеет многоуровневую архитектуру, которая включает уровень доступа, уровень агрегации, уровень ядра и граничный уровень.

## Slide 22: Ethernet-коммутатор уровня 2
Ethernet-коммутатор уровня 2
Интернет
Интернет
Ethernet-коммутатор уровня 2 передает данные через Ethernet-интерфейсы и может принимать решение о пересылке данных только на основе MAC-адреса назначения в заголовке уровня 2 (заголовке кадра Ethernet).
Notes: Ethernet-коммутатор уровня 2:
  В кампусной сети коммутатор находится ближе всего к конечным пользователям и используется для подключения терминалов к кампусной сети. Коммутаторы на уровне доступа, как правило, являются коммутаторами уровня 2.
  Коммутатор уровня 2 работает на втором уровне модели TCP/IP, который является канальным уровнем, и пересылает пакеты данных на основе MAC-адресов.
Ethernet-коммутатор уровня 3:
  Маршрутизаторы необходимы для реализации сетевой связи между различными LAN. По мере расширения сетей передачи данных и появления новых сервисов в сетях между сетями требуется отправлять все больше трафика. Маршрутизаторы не могут адаптироваться к этой тенденции развития из-за высоких затрат, низких рабочих характеристик пересылки и небольшого количества интерфейсов. Требуются новые устройства, способные к высокоскоростной пересылки на 3-м уровне. Такими устройствами являются коммутаторы уровня 3.
Обратите внимание, что под коммутаторами в этом разделе подразумеваются Ethernet-коммутаторы уровня 2.

## Slide 23: Принципы работы коммутаторов
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
После получения кадра коммутатор узнает MAC-адрес источника кадра, и выполняет поиск в таблице MAC-адресов по MAC-адресу назначения кадра (MAC2:0050-5600-0002 в этом примере) и передает кадр через соответствующий интерфейс.
MAC-адрес источника: MAC1 | MAC-адрес назначения: MAC2
IP-адрес источника: IP1 | IP-адрес назначения: IP2
Полезная нагрузка | 
Кадр, отправленный хостом 1
Коммутатор
Notes: Коммутаторы уровня 2 работают канальном уровне и пересылают кадры на основе MAC-адресов. Интерфейсы коммутатора, используемые для отправки и получения данных, независимы друг от друга. Интерфейсы принадлежат разным доменам коллизий, за счет чего коллизионные домены эффективно изолированы в сети.
Коммутаторы уровня 2 поддерживают информацию о соответствии MAC-адресов и интерфейсов путем изучения MAC-адреса отправителя в кадрах Ethernet. Таблица, которая хранит соответствие между MAC-адресами и интерфейсами, называется таблицей MAC-адресов. Коммутаторы уровня 2 просматривают таблицу MAC-адресов, чтобы определить интерфейс, с которого надо передать кадр, на основе MAC-адреса назначения в кадре.

## Slide 24: Таблица MAC-адресов
У каждого коммутатора есть таблица MAC-адресов, в которой хранится соответствие между MAC-адресами и интерфейсами коммутаторов.
MAC-адрес | Интерфейс
MAC1 | GE 0/0/1
MAC2 | GE 0/0/2
... | ...
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP1
MAC1
IP2
MAC2
Коммутатор
Notes: Коммутатор записывает полученную информацию о соответствии MAC-адресов устройств и интерфейсов коммутатора. При пересылке кадра коммутатор просматривает таблицу MAC-адресов, осуществляя поиск нужной записи на основе MAC-адреса назначения в кадре. Если таблица MAC-адресов содержит запись, соответствующую MAC-адресу назначения кадра, кадр напрямую пересылается через исходящий интерфейс, указанный в записи. Если таблица MAC-адресов не содержит запись, соответствующую MAC-адресу назначения кадра, коммутатор выполняет лавинную передачу кадра на все интерфейсы, кроме интерфейса, получившего кадр.

## Slide 25: Три способа обработки кадров коммутатором
Коммутатор обрабатывает кадры, поступающие извне на интерфейс коммутатора тремя способами:
Порт 1
Порт 2
Порт 3
Порт 4
Коммутатор
Лавинная передача
Порт 1
Порт 2
Порт 3
Порт 4
Коммутатор
Пересылка
Порт 1
Порт 2
Порт 3
Порт 4
Коммутатор
Отбрасывание
Кадр
Notes: Коммутатор пересылает каждый кадр, поступающий на интерфейс из среды передачи. Основная функция коммутатора заключается в пересылке кадров.
Коммутатор обрабатывает кадры тремя способами: лавинная передача, пересылка и отбрасывание.
  Лавинная передача: коммутатор передает кадры, полученные от интерфейса, на все остальные интерфейсы.
  Пересылка: коммутатор переадресует кадры, полученные от интерфейса, на другой интерфейс.
  Отбрасывание: коммутатор отбрасывает кадры, полученные на интерфейс.

## Slide 26: Лавинная передача
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
Кадр, отправленный хостом 1
MAC-адрес | Интерфейс
MAC1 | GE 0/0/1
Таблица MAC-адресов, в которой коммутатор выполняет поиск
или
При получении одноадресного кадра:
Если коммутатор не может найти MAC-адрес назначения кадра в таблице MAC-адресов, коммутатор выполняет лавинную передачу одноадресного кадра.
При получении широковещательного кадра:
Коммутатор сразу выполняет лавинную передачу широковещательного кадра без поиска в таблице MAC-адресов.
MAC-адрес источника: MAC1
MAC-адрес назначения: MAC2
MAC-адрес источника: MAC1
MAC-адрес назначения: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Обработка кадра коммутатором
Коммутатор
1
2
3
Неизвестный
одноадресный кадр
Notes: Если одноадресный кадр поступает на интерфейс коммутатора из среды передачи, коммутатор выполняет поиск в таблице MAC-адресов, чтобы найти MAC-адрес назначения. Если MAC-адрес не найден, коммутатор выполняет лавинную передачу одноадресного кадра.
Если широковещательный кадр поступает на интерфейс коммутатора из среды передачи, коммутатор напрямую выполняет лавинную передачу широковещательного кадра без поиска MAC-адреса назначения в таблице MAC-адресов.
На рисунке показаны следующие сценарии.
  Сценарий 1: хост 1 хочет получить доступ к хосту 2 и отправляет коммутатору одноадресный кадр. После получения одноадресного кадра коммутатор выполняет поиск MAC-адреса назначения в таблице MAC-адресов. Если MAC-адреса назначения нет в таблице, коммутатор выполняет лавинную передачу кадра.
  Сценарий 2: хост 1 хочет получить доступ к хосту 2, но не знает MAC-адрес хоста 2. Хост 1 отправляет коммутатору ARP запрос, который является широковещательным кадром. Затем коммутатор выполняет лавинную передачу широковещательного кадра.

## Slide 27: Пересылка
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
Коммутатор
Кадр, отправленный хостом 1
MAC-адрес источника: MAC1
MAC-адрес назначения: MAC2
1
MAC-адрес | Интерфейс
MAC1 | GE 0 / 0/1
MAC2 | GE 0 / 0 / 2
Таблица MAC-адресов, в которой коммутатор выполняет поиск
2
Обработка кадра коммутатором
При получении одноадресного кадра:
Если коммутатор находит MAC-адрес назначения кадра в таблице MAC-адресов, а номер интерфейса в таблице не является номером интерфейса, на который был получен кадр, коммутатор пересылает одноадресный кадр через соответствующий интерфейс.
3
Notes: Если одноадресный кадр поступает на интерфейс коммутатора из среды передачи, коммутатор выполняет поиск MAC-адреса назначения в таблице MAC-адресов. Если соответствующая запись найдена в таблице MAC-адресов, коммутатор проверяет, является ли номер интерфейса, соответствующий MAC-адресу назначения, номером интерфейса, на который пришел кадр. Если нет, коммутатор пересылает кадр на интерфейс, соответствующий MAC-адресу назначения кадра в таблице MAC-адресов. Затем кадр отправляется с этого интерфейса.
На рисунке показано следующее:
  хост 1 пытается получить доступ к хосту 2 и отправляет к коммутатору одноадресный кадр. После получения одноадресного кадра коммутатор находит соответствующую запись в таблице MAC-адресов и пересылает кадр в режиме точка-точка.

## Slide 28: Отбрасывание
GE 0/0/1
Хост 1
Хост 2
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
Коммутатор 1
Коммутатор 2
Кадр, отправленный хостом 1
MAC-адрес | Интерфейс
MAC2 | GE 0 / 0/1
Таблица MAC-адресов, в которой коммутатор 2 выполняет поиск
MAC-адрес источника: MAC1
MAC-адрес назначения: MAC2
Обработка кадра коммутатором
При получении одноадресного кадра:
Коммутатор находит MAC-адрес назначения кадра в таблице MAC-адресов, но номер интерфейса в таблице является номером интерфейса, на который кадр поступил в коммутатор из среды передачи. В этом случае коммутатор отбрасывает одноадресный кадр.
1
2
3
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
Notes: Если одноадресный кадр поступает на интерфейс коммутатора из среды передачи, коммутатор ищет MAC-адрес назначения кадра в таблице MAC-адресов. Если соответствующая запись найдена, коммутатор проверяет, является ли номер интерфейса, соответствующий MAC-адресу назначения в таблице MAC-адресов, номером интерфейса, на который поступил кадр. Если да, коммутатор отбрасывает кадр.
На рисунке показано следующее:
  Хост 1 пытается получить доступ к хосту 2 и отправляет одноадресный кадр коммутатору 1. После получения одноадресного кадра коммутатор 1 ищет MAC-адрес назначения кадра в таблице MAC-адресов. Если MAC-адреса назначения нет в таблице, коммутатор 1 выполняет лавинную передачу кадра.
  После получения кадра коммутатор 2 обнаруживает, что интерфейс, соответствующий MAC-адресу назначения, является интерфейсом, получившим кадр. В этом случае коммутатор 2 отбрасывает кадр.

## Slide 29: Изучение MAC-адреса на коммутаторе (1)
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
Таблица MAC-адресов коммутатора
Изначально таблица MAC-адресов коммутатора пустая.
Коммутатор
MAC-адрес | Интерфейс
1
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
Notes: Изначально коммутатор не знает MAC-адреса подключенных хостов. Поэтому таблица MAC-адресов пустая.

## Slide 30: Изучение MAC-адреса на коммутаторе (2)
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
Кадр, отправленный хостом 1
Таблица MAC-адресов, в которой коммутатор выполняет поиск
(Предположим, что хост 1 знает MAC-адрес хоста 2.)
MAC-адрес источника: MAC1
MAC-адрес назначения: MAC2
MAC-адрес | Интерфейс
Хост 1 отправляет кадр хосту 2.
Когда кадр пришел на интерфейс GE 0/ 0/1 коммутатора, коммутатор ищет MAC-адрес назначения кадра в таблице MAC-адресов. Если соответствующая запись не найдена, коммутатор считает кадр неизвестным одноадресным.
Коммутатор
2
IP2:192.168.1.2
MAC2:0050-5600-0002
IP1:192.168.1.1
MAC1:0050-5600-0001
Notes: Если хост 1 пытается отправить данные хосту 2 (предположим, что хост 1 знает IP-адрес и MAC-адрес хоста 2), хост 1 инкапсулирует данные , со своим собственным IP-адресом и MAC-адресом источника.
После получения кадра коммутатор выполняет поиск MAC-адреса назначения в своей таблице MAC-адресов. Если в таблице не найдена соответствующая запись, коммутатор считает кадр неизвестным одноадресным кадром.

## Slide 31: Изучение MAC-адреса на коммутаторе (3)
GE 0/ 0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
Если соответствующая запись не найдена в таблице MAC-адресов, коммутатор выполняет лавинную передачу одноадресного кадра.
В то же время коммутатор узнает MAC-адрес источника кадра, создает соответствующую запись MAC-адреса и связывает запись MAC-адреса с интерфейсом GE 0/0/1.
Коммутатор
3
Таблица MAC-адресов, в которой коммутатор выполняет поиск
MAC-адрес | Интерфейс
MAC1 | GE 0/ 0/1
MAC-адрес источника: MAC1
MAC-адрес назначения: MAC2
IP2:192.168.1.2
MAC2:0050-5600-0002
IP1:192.168.1.1
MAC1:0050-5600-0001
Кадр, отправленный хостом 1
Notes: Коммутатор выполняет лавинную передачу полученного кадра, поскольку он является неизвестным одноадресным кадром.
Кроме того, коммутатор записывает MAC-адрес источника и номер интерфейса, на который пришел кадр, в таблицу MAC-адресов.
Обратите внимание, что динамически полученные записи в таблице MAC-адресов имеют ограниченное время действия, продолжительность жизни. Если запись не обновляется в течение этого времени, она будет удалена. Эта продолжительность жизни называется временем старения. Например, время старения на коммутаторах Huawei S-серии по умолчанию – 300 с.

## Slide 32: Изучение MAC-адреса на коммутаторе (4)
GE 0 / 0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
Кадр, отправленный хостом 2
MAC-адрес источника: MAC2
MAC-адрес назначения: MAC1
Кадр придет на хосты, подключенные к другим интерфейсам коммутатора. Однако эти хосты отбрасывают кадр.
Хост 2 принимает и обрабатывает кадр, отвечает хосту 1 и отправляет кадр коммутатору.
Коммутатор
4
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
Notes: При лавинной передаче все хосты широковещательной сети получают кадр, но обрабатывает его только хост 2, так как MAC-адрес назначения кадра является MAC-адресом хоста 2.
Хост 2 отправляет на хост 1 кадр ответа, который также является одноадресным кадром данных.

## Slide 33: Изучение MAC-адреса на коммутаторе (5)
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
Таблица MAC-адресов, в которой коммутатор выполняет поиск
MAC-адрес | Интерфейс
MAC1 | GE 0 / 0/1
MAC2 | GE 0 / 0 / 2
Если коммутатор находит соответствующую запись в таблице MAC-адресов, то он пересылает одноадресный кадр через соответствующий интерфейс - GE 0/0/1.
В то же время коммутатор узнает MAC-адрес источника кадра, создает соответствующую запись MAC-адреса и связывает эту запись с GE 0/0/2.
Коммутатор
5
Кадр, отправленный хостом 2
MAC-адрес источника: MAC2
MAC-адрес назначения: MAC1
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
Notes: После получения одноадресного кадра коммутатор проверяет таблицу MAC-адресов. Если коммутатор находит соответствующую запись, он пересылает кадр через соответствующий интерфейс.
Кроме того, коммутатор записывает MAC-адрес источника и номер интерфейса полученного кадра в таблице MAC-адресов.

## Slide 34
Обзор протоколов Ethernet
Кадры Ethernet
Принципы работы коммутаторов Ethernet
Процесс передачи данных в сетевом сегменте

## Slide 35: Процесс передачи данных в сетевом сегменте
Описание сценария:
  Задача: хост 1 пытается получить доступ к хосту 2.
  Хост: хост находится в инициализированном состоянии и знает только свой собственный IP-адрес и MAC-адрес (предположим, что IP-адрес хоста назначения известен).
  Коммутатор: коммутатор просто включен и находится в инициализированном состоянии.
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
Коммутатор

## Slide 36: Процесс инкапсуляции данных
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень
Данные
Заголовок Ethernet | IP-заголовок | Заголовок TCP | Данные пользователя | Хвост Ethernet
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень
 | Данные
 | Данные
 | Данные | 
Данные
 | Данные
 | Данные
 | Данные | 
Информация, которая должна быть инкапсулирована:
MAC-адрес источника
MAC-адрес назначения
Хост 1
Хост 2
Notes: Перед отправкой пакета хосту 1 необходимо инкапсулировать данные, указав в том числе IP-адреса источника и назначения, а также MAC-адреса источника и назначения.

## Slide 37: Инициализация
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
Host 1>arp -a
Internet Address Physical Address Type
Таблица ARP-кэш хоста 1
Таблица MAC-адресов коммутатора
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
---------------------------------------------------MAC Address Port Type
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-
Коммутатор
Notes: Чтобы инкапсулировать пакет, хост 1 выполняет поиск в локальной таблице ARP-кэш. Изначально таблица ARP-кэш хоста 1 пустая.
При первом включении коммутатора таблица MAC-адресов также пуста.

## Slide 38: Лавинная передача кадров
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
Пакет запроса ARP, отправленный хостом 1
Коммутатор
Таблица MAC-адресов коммутатора
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
---------------------------------------------------MAC Address Port Type
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Source MAC address: MAC1 | Destination MAC address: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Source IP address: IP1 | Destination IP address: IP2
Operation type: ARP Request Sender's MAC address: MAC1 Sender's IP address: IP1 Destination MAC address: 00-00-00-00-00-00 Destination IP address: IP2 | 
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
Notes: Хост 1 отправляет пакет запроса ARP для запроса MAC-адреса назначения.
После получения кадра коммутатор выполняет поиск в таблице MAC-адресов. Если в таблице не найдена соответствующая запись, коммутатор выполнит лавинную передачу кадра на другие интерфейсы, кроме интерфейса, получившего кадр.
При этом, если кадр широковещательный, то коммутатор напрямую выполняет лавинную передачу без поиска MAC-адреса назначения в таблице MAC-адресов.

## Slide 39: Изучение MAC-адресов
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
IP1: 192.168.1.1
MAC1: 0050-5600-0001
IP2: 192.168.1.2
MAC2: 0050-5600-0002
Коммутатор
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
---------------------------------------------------MAC Address Port Type
---------------------------------------------------0050-5600-0001 GE0/0/1 dynamic
----------------------------------------------------
Source MAC address: MAC1 | Destination MAC address: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Source IP address: IP1 | Destination IP address: IP2
Operation type: ARP Request Sender's MAC address: MAC1 Sender's IP address: IP1 Destination MAC address: 00-00-00-00-00-00 Destination IP address: IP2 | 
Пакет запроса ARP, отправленный хостом 1
Таблица MAC-адресов коммутатора
Notes: Коммутатор записывает MAC-адрес источника и номер интерфейса, на который был получен кадр, в таблицу MAC-адресов.

## Slide 40: Ответ хоста назначения
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Хост 1
Хост 2
Source MAC address: MAC2 | Destination MAC address: MAC1
Source IP address: IP2 | Destination IP address: IP1
Operation type: ARP Reply Sender's MAC address: MAC2 Sender's IP address: IP2 Destination MAC address: MAC1 Destination IP address: IP1 | 
Пакет ответа ARP, отправленный хостом 2
Таблица MAC-адресов коммутатора
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
---------------------------------------------------MAC Address Port Type
---------------------------------------------------0050-5600-0001 GE0/0/1 dynamic
0050-5600-0002 GE0/0/2 dynamic
----------------------------------------------------
Переключатель
IP2:192.168.1.2
MAC2:0050-5600-0002
IP1:192.168.1.1
MAC1:0050-5600-0001
Notes: Получив пакет запроса ARP, хост 2 обрабатывает его и отправляет пакет ответа ARP хосту 1.
После получения кадра коммутатор выполняет поиск в таблице MAC-адресов. Если он находит соответствующую запись в таблице, то пересылает кадр на соответствующий интерфейс и записывает MAC-адрес источника и номер интерфейса, на который пришел кадр, в таблицу MAC-адресов.
После получения пакета ответа ARP от хоста 2 хост 1 записывает соответствующий IP-адрес и MAC-адрес в таблицу ARP-кэш и инкапсулирует данные для доставки хосту 2.

## Slide 41
(Один ответ) Коммутатор Ethernet уровня 2 генерирует запись в таблице MAC-адресов на основе ( ) в кадре, полученном интерфейсом.
  MAC-адреса источника
  MAC-адреса назначения
  IP-адреса источника
  IP-адреса назначения
(Один ответ) У коммутатора есть восемь интерфейсов. Одноадресный кадр поступает на коммутатор через один из восьми интерфейсов, но коммутатор не может найти запись MAC-адреса назначения кадра в таблице MAC-адресов. Какую операцию в этом случае выполняет коммутатор? ( )
  Отбрасывание
  Лавинная рассылка
  Пересылка точка-точка
Notes: A
B

## Slide 42
В этом разделе описывается протокол Ethernet, форматы кадров Ethernet, MAC-адреса и принципы работы коммутаторов уровня 2. Так, после получения кадра коммутатор узнает MAC-адрес источника кадра и выполняет поиск MAC-адреса назначения в таблице MAC-адресов. Если MAC-адрес назначения существует в таблице, коммутатор пересылает кадр через соответствующий интерфейс.
В этом разделе также описывается полный процесс передачи данных в пределах сегмента сети, состоящей из коммутаторов.