## Slide 1: Эталонная сетевая модель

## Slide 2
В цифровую эпоху разнообразная информация представляется в виде данных. Что такое данные? Как передаются данные?
В этом курсе мы будем использовать эталонную сетевую модель, чтобы изучить жизненный цикл данных.

## Slide 3
По завершении этого курса вы будете знать:
  Определение данных и процесс передачи данных.
  Понятия и преимущества эталонной сетевой модели.
  Общие стандартные протоколы.
  Процессы инкапсуляции и декапсуляции данных.

## Slide 4
Приложения и данные
Эталонная сетевая модель и стандартные протоколы
Процесс передачи данных

## Slide 5: Приложения и информация
Приложения используются для выполнения различных требований людей, таких как доступ к веб-страницам, онлайн-игры и онлайн-воспроизведение видео.
Информация генерируется вместе с приложениями. Тексты, фотографии и видео являются вариантами представления информации.
Приложение
Информация

## Slide 6: Внедрение приложений – Данные
Генерирование данных
  В области вычислительной техники данные являются формой представления всех видов информации.
Передача данных
  Данные, сгенерированные большинством приложений, передаются между устройствами.
Необходимо ли приложению выполнить весь процесс преобразований от генерирования до передачи данных?
Данные
Сеть
Notes: Компьютер может идентифицировать только цифровые данные, представленные в виде 0 и 1. Он не может читать другие типы информации, поэтому информацию необходимо преобразовывать по определенным правилам.
Однако люди не имеют возможности читать электронные данные. Поэтому данные должны быть преобразованы в информацию, понятную людям.
Сетевой инженер должен уделять много внимания процессу сквозной передачи данных.

## Slide 7
Приложения и данные
Эталонная сетевая модель и стандартные протоколы
Процесс передачи данных

## Slide 8: Эталонная модель OSI
7. Уровень приложений | Предоставляет интерфейсы для приложений.
6. Уровень представления | Преобразовывает форматы данных, чтобы данные прикладного уровня одной системы могли быть идентифицированы прикладным уровнем другой системы.
5. Уровень сеанса | Устанавливает, управляет и завершает сеансы между взаимодействующими сторонами.
4. Транспортный уровень | Устанавливает, поддерживает и отменяет процесс сквозной передачи данных; управляет скоростями передачи и корректирует последовательность данных.
3. Сетевой уровень | Определяет логические адреса и передает данные от источника к месту назначения.
2. Уровень канала данных | Инкапсулирует пакеты в кадры, передает кадры в режиме P2P или P2MP и осуществляет проверку на ошибки.
1. Физический уровень | Передает битовые потоки через среды передачи данных и определяет электрические и физические спецификации каналов связи.
Notes: Модель взаимодействия открытых систем (OSI) была включена в стандарт ISO 7489 и опубликована в 1984 году. ISO – это Международная организация по стандартизации.
Эталонную модель OSI также называют семиуровневой моделью. Она включает семь уровней (перечислены снизу вверх):
  Физический уровень: передает битовые потоки между устройствами и определяет физические спецификации каналов связи, такие как уровень электрических сигналов, скорость, коннекторы кабелей и разъемы портов.
  Уровень канала данных (канальный уровень): инкапсулирует биты в октеты и октеты в кадры, использует MAC-адреса для доступа к среде передачи и осуществляет проверку на ошибки.
  Сетевой уровень: определяет логические адреса, чтобы маршрутизаторы могли определить пути и передавать данные из исходных сетей в сети назначения.
  Транспортный уровень: реализует передачу данных с установлением соединения и без него, а также проверку на ошибки перед повторной передачей.
  Уровень сеанса: устанавливает, управляет и завершает сеансы между сущностями на уровне представления. Связь на этом уровне осуществляется через запросы услуг и ответы, передаваемые между приложениями на различных устройствах.
  Уровень представления: обеспечивает кодирование и преобразование данных, чтобы данные, отправленные уровнем приложений одной системы, могли быть идентифицированы уровнем приложений другой системы.
  Уровень приложений: этот уровень ближайший к конечному пользователю, предоставляет сетевые сервисы для приложений.

## Slide 9: Эталонная модель TCP/IP
Стек протоколов OSI сложный, а протоколы TCP и IP широко используются в отрасли, поэтому эталонная модель TCP/IP является основной эталонной моделью Интернета.
Уровень приложений
Уровень взаимодействия хостов
Межсетевой уровень
Уровень сетевого доступа
Уровень приложений
Уровень представления
Уровень сеанса
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень канала данных
Физический уровень
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень канала данных
Физический уровень
Стандартная модель TCP/IP
Модель OSI
Эквивалентная модель TCP/IP
Notes: Модель TCP/IP по структуре аналогична модели OSI и использует иерархическую архитектуру. Прилегающие уровни TCP/IP тесно связаны.
В стандартной модели TCP/IP Канальный уровень (уровень канала данных) и Физический уровень модели OSI объединены в уровень сетевого доступа. Поэтому предлагается эквивалентная модель TCP/IP, которая связывает стандартную модель TCP/IP и модель OSI. Информация на следующих слайдах приведена для эквивалентной модели TCP/IP.

## Slide 10: Стандартные протоколы TCP/IP
Стек протоколов TCP/IP определяет серию стандартных протоколов.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень канала данных
Физический уровень
Telnet | FTP | TFTP | SNMP
HTTP | SMTP | DNS | DHCP
TCP | UDP
ICMP | IGMP
IP | 
PPPoE | 
Ethernet | PPP
...
Notes: Уровень приложений
  Протокол передачи гипертекста (HTTP): используется для доступа к различным страницам веб-серверов.
  Протокол передачи файлов (FTP): предоставляет способ передачи файлов. Он позволяет передавать данные от одного хоста к другому.
  Служба доменных имен (DNS): преобразует доменные имена хостов в IP-адреса.
Транспортный уровень
  Протокол управления передачей (TCP): предоставляет приложениям надежные услуги связи, ориентированные на соединение. В настоящее время протокол TCP используется многими популярными приложениями.
  Протокол пользовательских датаграмм (UDP): обеспечивает связь без соединения и не гарантирует надежность передачи пакетов. Надежность может быть обеспечена уровнем приложений.
Сетевой уровень
  Internetwork Protocol (IP): инкапсулирует данные транспортного уровня в пакеты данных и пересылает пакеты от источника к получателю. IP предоставляет услуги без установления соединения, и без обеспечения надежности.
  Internet Group Management Protocol (IGMP): протокол управления многоадресной рассылкой данных в сетях, основанных на протоколе IP. В частности, IGMP устанавливает и поддерживает членство между IP-хостами и их многоадресными маршрутизаторами, подключенными напрямую.
  Internet Control Message Protocol (ICMP): отправляет контрольные сообщения на основе IP-протокола и предоставляет информацию о различных проблемах, которые могут существовать в среде связи. Такая информация помогает администраторам диагностировать проблемы и принимать надлежащие меры для решения этих проблем.

## Slide 11
Notes: Канальный уровень
  Point-to-Point Protocol (PPP): является протоколом уровня канала данных, который работает в режиме точка-точка. PPP используется в основном в сетях WAN.
  Ethernet: широковещательный протокол с множественным доступом на уровне передачи данных, который является наиболее широко используемой технологией локальной сети (LAN).
  Протокол PPPoE: подключает несколько хостов в сети к концентратору удаленного доступа через простое устройство связи (устройство доступа). Стандартные области применения включают домашний широкополосный доступ.

## Slide 12: Организации по стандартизации протоколов
Инженерная группа Интернета (IETF)
  IETF является общественной организацией, ответственной за разработку и продвижение интернет-протоколов (особенно протоколов, включенных в стек протоколов TCP/IP), и публикацию новых или замену старых стандартов протоколов в формате документов RFC.
Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE)
  IEEE сформулировал около 30% стандартов в области электроники, электрики и вычислительной техники во всем мире. Эти стандарты включают хорошо известные IEEE802.3 (Ethernet) и IEEE802.11 (Wi-Fi).
Международная организация по стандартизации (ISO)
  ISO является международной организацией, которая играет важную роль в формулировании стандартов компьютерных сетей, например модели OSI, описанной в ISO/IEC 7498-1.

## Slide 13: Уровень приложений
Уровень приложений предоставляет интерфейсы, посредством которых приложения используют сетевые услуги. Протокол уровня приложений определяет протоколы и порты на транспортном уровне.
PDU (Protocol Data Unit ), передаваемые на прикладном уровне, называются данными.
Уровень приложений (данные)
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень
HTTP 80 (TCP): протокол передачи гипертекста, который предоставляет услуги просмотра web-страниц.
Telnet 23 (TCP): протокол удаленного подключения, который предоставляет услуги удаленного управления.
FTP 20 и 21 (TCP): протокол передачи файлов, который предоставляет услуги обмена файлами в Интернете.
SMTP 25 (TCP): простой протокол передачи почты, который предоставляет услуги электронной почты в Интернете.
TFTP 69 (UDP): простой протокол передачи файлов, который предоставляет упрощенный сервис обмена файлами в Интернете.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Стек TCP/IP позволяет передавать данные по сети. Уровни используют блоки данных (PDU) для обмена данными, реализуя связь между сетевыми устройствами.
Блоки данных, передаваемые на различных уровнях, содержат различную информацию. Поэтому у блоков разные имена на разных уровнях.

## Slide 14: Стандартные протоколы уровня приложений - FTP
Протокол передачи файлов (FTP) передает файлы от одного хоста другому для выполнения загрузки и выгрузки файлов. Данный протокол использует структуру клиент/сервер.
FTP-клиент
FTP-сервер
FTP-сервер – это устройство, которое предоставляет сервис FTP. Оно предоставляет функции доступа и управления удаленным клиентам. Пользователи получают доступ к FTP-серверу через клиентскую программу FTP, таким образом получая доступ к файлам на сервере.
FTP-клиент предоставляет команды локальным пользователям для работы с файлами на удаленном сервере. Пользователь может установить клиентскую программу FTP на ПК и установить соединение с FTP-сервером для работы с файлами на нем.
Сеть
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень

## Slide 15: Стандартные протоколы уровня приложений - Telnet
Telnet – это стандартный протокол, который предоставляет услуги удаленного подключения к устройству. Он предоставляет пользователям возможность управлять удаленными устройствами через локальные ПК.
Пользователь подключается к серверу Telnet через клиентскую программу Telnet. Команды, введенные в клиенте Telnet, выполняются на сервере так, как если бы они были введены на консоли сервера.
Клиент Telnet
Точка доступа
Маршрутизатор
ПО
Межсетевой экран
Сервер
...
Сервер Telnet
Сеть
Подключение Telnet
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень

## Slide 16: Стандартные протоколы уровня приложений - HTTP
Протокол передачи гипертекста (HTTP) является одним из наиболее распространенных сетевых протоколов в Интернете. Изначально HTTP был разработан для того, чтобы обеспечить публикацию и получение HTML-страниц.
HTTP-клиент
HTTP-сервер
Обращение к сайту www.huawei.com.
Возврат HTML-файла страницы.
Сеть
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень

## Slide 17: Транспортный уровень
Протокол транспортного уровня принимает данные от протокола уровня приложений, инкапсулирует данные с соответствующим заголовком протокола транспортного уровня и помогает установить сквозное соединение.
Блоки пакетных данных, передаваемые на транспортном уровне, называются сегментами.
Протоколы транспортного уровня:
  TCP: надежный протокол, ориентированный на установление соединения, описанный IETF в RFC 793.
  UDP: простой протокол без установления соединения, описанный IETF в RFC 768.
Уровень приложений
Транспортный уровень (сегмент)
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень

## Slide 18: TCP и UDP – форматы заголовков
Заголовок TCP
20 байт
Заголовок UDP
8 байт
Порт источника (16) |  |  | Порт назначения (16)
Порядковый номер (32) |  |  | 
Номер подтверждения (32) |  |  | 
Длина заголовка (4) | Резерв (6) | Биты управле-ния (6) | Окно (16)
Контрольная сумма (16) |  |  | Указатель срочности (16)
Опции |  |  | 
Данные (варьируются) |  |  | 
Порт источника (16) | Порт назначения (16)
Длина (16) | Контрольная сумма (16)
Данные (при наличии) | 
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Заголовок TCP:
  Порт источника : идентифицирует приложение, отправившее сегмент. Это поле длиной 16 бит.
  Порт назначения: идентифицирует приложение, которое принимает сегмент. Это поле длиной 16 бит.
  Порядковый номер: каждый байт данных, отправленный через TCP-соединение, имеет порядковый номер. Поле порядкового номера указывает на порядковый номер первого байта в отправленном сегменте. Это поле длиной 32 бит.
  Номер подтверждения: порядковый номер первого байта следующего сегмента, который ожидается для получения. Значение этого поля равно порядковому номеру последнего байта, полученного в предыдущем сегменте, увеличенному на единицу. Это поле действительно только при установлении флага ACK. Это поле длиной 32 бит.
  Длина заголовка: указывает на длину заголовка TCP, измеряется в блоках по 32 бита (4 байта). Если нет содержимого в поле опции, то длина заголовка составляет 5. Это означает, что заголовок содержит 20 байт.
  Резерв: это поле зарезервировано и имеет значение 0. Это поле длиной 6 бит.
  Биты управления: биты управления включают в себя флаги FIN, ACK и SYN, и указывают на различные состоянии TCP соединения.
  Окно: используется для управления потоком TCP. Значение представляет собой максимальное количество байтов, разрешенных получателем. Максимальный размер окна составляет 65535 байт. Это поле длиной 16 бит.
  Контрольная сумма: обязательное поле. Она вычисляется и помещается в сегмент отправителем и проверяется получателем. При вычислении контрольной суммы используются заголовок TCP и данные TCP, а перед сегментом TCP добавляется 12-байтный псевдозаголовок. Это поле длиной 16 бит.

## Slide 19
Notes:   Указатель срочности: поле указателя срочности. Указатель срочности действует только при установке флага URG. Поле указывает на то, что отправитель передает данные в аварийном режиме. Указатель срочности указывает количество байт срочных данных в сегменте (срочные данные размещаются в начале сегмента). Это поле длиной 16 бит.
  Параметры: это поле необязательно. Длина составляет от 0 до 40 байт.
Заголовок UDP:
  Порт отправителя: идентифицирует приложение, которое отправляет сегмент. Это поле длиной 16 бит.
  Порт получателя: идентифицирует приложение, которое принимает сегмент. Это поле длиной 16 бит.
  Длина: определяет общую длину заголовка UDP и данных. Возможная минимальная длина 8 байт, так как заголовок UDP уже занимает 8 байтов. Из-за существования этого поля общая длина сегмента UDP не превышает 65535 байт (включая 8 байт заголовка и 65527 байт данных).
  Контрольная сумма: контрольная сумма вычисляется по заголовку UDP и данным UDP. Это поле длиной 16 бит.

## Slide 20: TCP и UDP - номера портов
HTTP-клиент
HTTP-сервер
Сеть
TCP-порт 1024
TCP-порт 1231
HTTP-приложение
Telnet
Номер дома: 2.2.2.2 (IP-адрес)
TCP-порт 80
TCP-порт 23
HTTP-приложение
Telnet
Как правило, порт источника, используемый клиентом, выбирается случайным образом, а порт назначения определяется приложением сервера.
Система, как правило, выбирает номер порта-источника, который больше значения 1023 и не используется в данный момент на устройстве.
Номер порта назначения соответствует порту, который "слушает" приложение (сервис) на сервере. Например, номер порта по умолчанию для HTTP – 80.
Веб-браузер
HTTP-сервер
Полезная нагрузка HTTP
IP-адрес источника: 1.1.1.1
IP-адрес назначения: 2.2.2.2
Номер порта источника: 1024
Номер порта назначения: 80
IP-заголовок
Заголовок TCP
Номер дома: 1.1.1.1 (IP-адрес)
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень

## Slide 21: Установление TCP-соединения – трехстороннее квитирование
ПК1
1.1.1.1:1024
ПК2
2.2.2.2:23
Источник = 1.1.1.1
Назначение=2.2.2.2
Seq=a Ack=0
(флаги: установлен SYN)
Источник = 2.2.2.2
Назначение=1.1.1.1
Seq=b Ack=a+1
(флаги: установлены SYN и ACK)
Источник = 1.1.1.1
Назначение=2.2.2.2
Seq=a+1 Ack=b+1
(флаги: установлен ACK)
IP-заголовок
Заголовок TCP
Перед отправкой данных приложению на базе TCP необходимо установить соединение через трехстороннее квитирование.
Установлено TCP-соединение.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Процесс установления TCP-соединения:
  Инициатор TCP-соединения (ПК1 на рисунке) отправляет первый TCP-сегмент с установленным флагом SYN. Начальный порядковый номер (а) является случайно сгенерированным числом. Номер подтверждения равен 0, потому что ранее от ПК 2 не поступали сегменты.
  После получения корректного TCP-сегмента с установленным флагом SYN, получатель (ПК2) отвечает TCP-сегментом с установленными флагами SYN и ACK. Начальный порядковый номер (b) является случайно сгенерированным числом. Поскольку сегмент является ответом для ПК1, номер подтверждения равен a+1.
  После получения TCP-сегмента, в котором установлены флаги SYN и ACK, ПК1 отвечает сегментом, в котором установлен флаг ACK, порядковый номер равен a+1, а номер подтверждения – b+1. После того, как ПК2 получает сегмент, устанавливается TCP-соединение.

## Slide 22: Порядковый номер TCP и номер подтверждения
TCP использует поля Порядковый номер и Номер подтверждения для реализации надежной упорядоченной передачи данных.
ПК1
1.1.1.1:1024
ПК2
2.2.2.2:23
Источник = 2.2.2.2
Назначение = 1.1.1.1
Seq=b+1
Ack=a+1+12
Полезная нагрузка = 0 байт
Источник = 1.1.1.1
Назначение = 2.2.2.2
Seq=a+13
Ack = b+1
Полезная нагрузка = 66 байт
Источник = 2.2.2.2
Назначение = 1.1.1.1
Seq=b+1
Ack=a+12+66
Полезная нагрузка = 0 байт
Источник = 1.1.1.1
Назначение = 2.2.2.2
Seq=a+1
Ack = b+1
Полезная нагрузка = 12 байт
IP-заголовок
Заголовок TCP
Вопрос: почему значение поля подтверждения в сегменте, отправленном ПК1, не увеличивается?
Данные для отправки
1
2
3
4
5
6
……
Установлено TCP-соединение
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Предположим, что ПК1 необходимо отправить сегменты данных на ПК2. Процесс передачи будет следующим:
  ПК1 нумерует каждый байт, отправляемый через TCP-соединение. Предположим, что номер первого байта равен a+1. Номер второго байта будет равен a +2, третьего байта – a+3 и так далее.
  ПК1 использует номер первого байта каждого сегмента данных в качестве порядкового номера и отправляет TCP-сегмент.
  После получения от ПК1 TCP-сегмента ПК2 необходимо подтвердить сегмент и запросить следующий. Как определяется следующий сегмент данных? Порядковый номер (a+1) + длина полезной нагрузки = порядковый номер первого байта следующего сегмента (a+1+12)
  После получения TCP-сегмента, отправленного ПК2, ПК1 обнаруживает, что номер подтверждения равен a+1+12, что указывает на получение сегментов от a+1 до a+12. Порядковый номер будущего сегмента должен быть a+1+12.
Чтобы повысить эффективность отправки, отправитель может отправлять несколько сегментов данных одновременно, которые затем по очереди будет подтверждать получатель.

## Slide 23: Механизм движущихся окон TCP
TCP использует механизм "скользящего окна" для управления скоростью передачи данных.
seq=100 win=3 flags=SYN
seq=200 Ack=101 win=3 flags=SYN,ACK
Буфер получателя
seq=101 Ack=201 win=3 flags=ACK
seq=101 win=3
seq=102 win=3
seq=103 win=3
Ack=104 win=1 ctl=ACK
seq=104 win=3
Трехстороннее квитирование
Передача данных
ПК1
ПК2
Вопрос: почему поле Окно сегмента, отправленного ПК1, остается неизменным?
Данные для отправки
1
2
3
4
5
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: При трехстороннем квитировании в TCP-соединении обе стороны уведомляют друг друга о максимальном количестве байтов (размере буфера), которые могут быть получены локальной стороной с помощью поля Окно.
После установления TCP-соединения отправитель отправляет данные указанного количества байтов на основе размера окна, заявленного получателем.
После получения данных получатель хранит данные в буфере и ожидает получения буферизированных данных приложением верхнего уровня. После получения данных приложением верхнего уровня освобождается соответствующее пространство в буфере.
Получатель сообщает текущий приемлемый размер данных (окна) в соответствии с его размером буфера.
Отправитель отправляет определенный объем данных в зависимости от текущего размера окна получателя.

## Slide 24: Выключение TCP - четырехстороннее квитирование
После завершения передачи данных TCP-соединение должно выполнить четырехстороннее квитирование для разъединения и освобождения ресурсов системы.
ПК1
1.1.1.1:1024
ПК2
2.2.2.2:23
Источник = 1.1.1.1
Назначение = 2.2.2.2
Seq = 101 Ack = 301
(флаги: установлены FIN, ACK)
IP-заголовок
Заголовок TCP
Отправляет запрос на разрыв соединения с установкой флага FIN.
Источник = 2.2.2.2
Назначение = 1.1.1.1
Seq=301 Ack=102
(флаги: установлен ACK)
Отправляет ACK.
Источник = 2.2.2.2
Назначение = 1.1.1.1
Seq=301 Ack=102
(флаги: установлены FIN и ACK)
Отправляет запрос на разрыв соединения с установкой флага FIN.
Источник = 1.1.1.1
Назначение = 2.2.2.2
Seq = 102 Ack = 302
(флаги: установлен ACK)
Отправляет ACK.
Установлено TCP-соединение.
Обмен сегментами TCP
TCP-соединение выключено.
1
2
3
4
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: TCP поддерживает передачу данных в дуплексном режиме. Это означает, что данные можно передавать в обоих направлениях одновременно. Перед передачей данных TCP устанавливает соединение в обоих направлениях посредством трехстороннего квитирования. Поэтому после завершения передачи данных соединение должно быть разъединено в обоих направлениях. Это показано на рисунке.
  ПК1 отправляет TCP-сегмент с установленным флагом FIN. Сегмент не содержит данных.
  После получения ПК1 сегмента TCP ПК2 отвечает сегментом TCP с установленным флагом ACK.
  ПК2 проверяет необходимость отправки данных. Если необходимо, ПК2 отправляет данные, а затем TCP-сегмент с флагом FIN для закрытия соединения. Если нет, ПК2 напрямую отправляет TCP-сегмент с установленным флагом FIN.
  После получения TCP-сегмента с установленным флагом FIN ПК1 отвечает сегментом с флагом ACK. Затем TCP-соединение разрывается в обоих направлениях.

## Slide 25: Сетевой уровень
Транспортный уровень отвечает за установление соединений между процессами на хостах, а сетевой уровень отвечает за передачу данных от одного хоста к другому.
Блоки данных, передаваемые на сетевом уровне, называются пакетами.
Сетевой уровень также называется межсетевым уровнем.
    Он отправляет пакеты от исходных хостов хостам назначения.
Функции сетевого уровня:
    Предоставление логических адресов для сетевых устройств.
    Маршрутизация и переадресация пакетов данных.
    Широко используются протоколы сетевого уровня IPv4, IPv6, ICMP и IGMP.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень (пакет)
Уровень передачи данных
Физический уровень
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Интернет-протокол версии 4 (IPv4) является наиболее распространенным протоколом сетевого уровня.

## Slide 26: Процесс протокола сетевого уровня
Инкапсуляция пакетов
Переадресация пакетов на основе адресов сетевого уровня
ПК1
ПК2
ПК инкапсулирует IP-заголовок (конверт).
Ключевая информация – это IP-адреса источника и назначения.
Заголовок сетевого уровня пакета, отправленный устройством-источником, включает адреса сетевого уровня устройства-источника и устройства назначения.
Каждое сетевое устройство (например, маршрутизатор), у которого есть функция маршрутизации, имеет таблицу маршрутизации (это карта сетевого устройства).
После получения пакета сетевое устройство читает адрес назначения пакета на сетевом уровне, ищет соответствующую запись адреса назначения в таблице маршрутизации и пересылает пакет в соответствии с инструкцией в этой записи.
Маршрутизатор 1
GE0/0/0
GE0/0/1
Сеть A
Таблица маршрутизации Маршрутизатора 1 | 
Сеть | Исходящий интерфейс
Сеть A | GE0/0/1
… | …
… | …
Письмо: данные, отправленные верхним уровнем (например, транспортным уровнем)
Конверт: заголовок IP-пакета
Отправитель: IP-адрес источника
Получатель: IP-адрес назначения
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Когда в качестве протокола сетевого уровня используется IP, участникам коммуникации присваивается уникальный IP-адрес для идентификации. IP-адрес может быть записан в формате 32-разрядного двоичного числа. Чтобы облегчить чтение и анализ, IP-адрес представляется в формате четырех десятичных чисел, разделенных точкой, каждое в пределах от 0 до 255, например, 192.168.1.1.
Инкапсуляция и переадресация IP-пакетов данных:
  При получении данных от верхнего уровня (например, транспортного уровня), сетевой уровень инкапсулирует заголовок IP-пакета и добавляет IP-адреса источника и назначения в заголовок.
  Каждое промежуточное сетевое устройство (например, маршрутизатор) поддерживает таблицу маршрутизации, выступающую в роли маршрутной карты, согласно которой выполняется переадресация IP-пакетов. При получении пакета промежуточное сетевое устройство считывает адрес назначения пакета, ищет в локальной таблице маршрутизации соответствующую запись и пересылает IP-пакет в соответствии с инструкцией в этой записи.
  Когда IP-пакет достигает хоста назначения, хост назначения определяет, следует ли принимать пакет на основе IP-адреса назначения, а затем обрабатывает пакет.
В работе IP-протокола требуются протоколы маршрутизации, такие как OSPF, IS-IS и BGP, чтобы помочь маршрутизаторам создавать таблицы маршрутизации, а протокол ICMP требуется для контроля сетей и диагностики состояния сетей.

## Slide 27: Уровень канала данных
Уровень канала данных расположен между сетевым и физическим уровнем и предоставляет сервисы для таких протоколов, как IPv4 и IPv6, на сетевом уровне. Блоки данных, передаваемые на канальном уровне, называются кадрами.
Ethernet является наиболее распространенным протоколом канального уровня.
Уровень канала данных расположен между сетевым и физическим уровнями.
  Канальный уровень обеспечивает связь между сегментами для сетевого уровня.
  Функции канального уровня включают формирование кадров, физическую адресацию и управление ошибками.
  Популярные протоколы канального уровня: Ethernet, PPPoE и PPP.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень канала данных (кадр)
Физический уровень
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень

## Slide 28: MAC-адреса Ethernet и источников
Имя: Хост A
MAC-адрес/ адрес Ethernet/ физический адрес:
Определение Ethernet
Хост A
Хост B
Хост C
Хост D
Коммутатор A
Коммутатор B
Сеть A
Ethernet является протоколом широковещательного множественного доступа, работающим на уровне канала данных.
Сетевые интерфейсы ПК соответствуют стандарту Ethernet.
Как правило, широковещательный домен соответствует сегменту IP-сети.
MAC-адреса источников Ethernet
Хост A
MAC-адрес (Media Access Control - управление доступом к среде передачи) уникально идентифицирует сетевой интерфейс (Network Interface Controller, NIC) в сети. У каждого сетевого интерфейса должен быть уникальный MAC-адрес.
MAC-адреса используются для поиска конкретных физических устройств в сегменте IP-сети.
Устройство, которое работает на уровне передачи данных, например коммутатор Ethernet, поддерживает таблицу MAC-адресов для определения направления пересылки кадров данных.
У меня уже есть MAC-адрес при выходе с завода.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: MAC-адрес представляет собой шесть групп по два шестнадцатеричных значения, разделенные дефисами, двоеточиями или без разделителя. Пример: 48-A4-72-1C-8F-4F

## Slide 29: ARP
ARP (Address Resolution Protocol) - протокол определения адреса:
  Обнаруживает MAC-адрес, связанный с указанным IP-адресом.
192.168.1.1/24
3C-52-82-49-7E-9D
192.168.1.2/24
48-A4-72-1C-8F-4F
Хост A
Хост B
Запрос ARP
Ответ ARP
IP-адрес назначения: 192.168.1.2
MAC-адрес назначения: ?
IP-адрес источника: 192.168.1.2
MAC-адрес источника: 48-A4-72-1C-8F-4F
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Протокол ARP является протоколом TCP/IP, который обнаруживает адрес канального уровня, связанный с указанным IP-адресом.
ARP является незаменимым протоколом в IPv4. Он выполняет следующие функции:
  Обнаруживает MAC-адрес, связанный с указанным IP-адресом.
  Сохраняет и кэширует сопоставление между IP-адресами и MAC-адресами через записи ARP.
  Обнаруживает дублирующие IP-адреса в сегменте сети.

## Slide 30: Принципы реализации ARP (1)
Хост 1>arp -a
Интернет-адрес Физический адрес Тип
GE 0 / 0/1
GE 0 / 0 / 2
Хост 1
Хост 2
IP 1:192.168.1.1 / 24
MAC 1:3C-52-82-49-7E-9D
IP 2:192.168.1.2 / 24
MAC 2:48-A4-72-1C-8F-4F
Шаг 1:
Перед отправкой датаграммы устройство ищет MAC-адреса назначения датаграммы в таблице ARP.
Если MAC-адрес назначения существует в таблице ARP, устройство инкапсулирует MAC-адрес в кадре и отправляет кадр. Если MAC-адреса назначения нет в таблице ARP, устройство отправляет запрос ARP для обнаружения MAC-адреса.
GE 0 / 0/3
Хост 1 проверяет кэшированные записи ARP.
Хост 1 отправляет запрос ARP.
Хост 2 добавляет запись ARP.
Хост 2 отправляет ответ ARP.
Хост 1 добавляет запись ARP.
Таблица кэша ARP пустая.
1
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Как правило, у сетевого устройства есть кэш ARP. В кэше ARP хранится сопоставление между IP-адресами и MAC-адресами.
Перед отправкой датаграммы устройство выполняет поиск в своей таблице ARP. Если устройство находит соответствующую запись ARP, оно инкапсулирует соответствующий MAC-адрес в кадре и отправляет кадр. Если устройство не находит соответствующую запись ARP, оно отправляет запрос ARP для обнаружения MAC-адреса.
Полученное сопоставление между IP-адресом и MAC-адресом хранится в таблице ARP в течение некоторого периода. В течение периода действия (180 с по умолчанию) устройство может напрямую искать в этой таблице MAC-адрес назначения для инкапсуляции данных без выполнения запроса ARP. После истечения срока действия запись ARP автоматически удаляется.
Если устройство назначения расположено в другой сети, устройство-источник ищет в таблице ARP в поиске MAC-адрес шлюза адреса назначения и отправляет датаграмму шлюзу. Затем шлюз переадресует датаграмму устройству назначения.

## Slide 31: Принципы реализации ARP (2)
Шаг 3:
Сообщение запроса ARP является широковещательным кадром. После получения сообщения ARP-запроса коммутатор производит его лавинную рассылку.
GE 0 / 0/1
GE 0 / 0 / 2
GE 0 / 0/3
Хост 1
Хост 2
IP 1:192.168.1.1 / 24
MAC 1:3C-52-82-49-7E-9D
IP 2:192.168.1.2 / 24
MAC 2:48-A4-72-1C-8F-4F
Eth_II | Запрос ARP | FCS
MAC-адрес назначения:
FF-FF
MAC-адрес источника:
MAC 1
Тип операции: запрос ARP
MAC-адрес отправителя: MAC 1
IP-адрес отправителя: IP 1
MAC-адрес назначения: 00-00-00-00-00
IP-адрес назначения: IP 2
Шаг 2:
Хост 1 отправляет запрос ARP для выявления MAC-адреса хоста 2.
MAC-адрес назначения в запросе ARP равен 0, так как он неизвестен.
Хост 1 проверяет кэшированные записи ARP.
Хост 1 отправляет запрос ARP.
Хост 2 добавляет запись ARP.
Хост 2 отправляет ответ ARP.
Хост 1 добавляет запись ARP.
3
2
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: В этом примере таблица ARP хоста 1 не содержит MAC-адрес хоста 2. Поэтому хост 1 отправляет ARP-запрос для обнаружения MAC-адреса назначения.
Запрос ARP инкапсулируется в кадре Ethernet. MAC-адрес источника в заголовке кадра – это MAC-адрес хоста 1 на стороне передачи. Поскольку хост 1 не знает MAC-адрес хоста 2, MAC-адрес назначения является широковещательным адресом FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF.
Запрос ARP содержит MAC-адрес источника, IP-адрес источника, MAC-адрес назначения и IP-адрес назначения. MAC-адрес назначения - все 0. Запрос ARP передается всем хостам сети, включая шлюзы.

## Slide 32: Принципы реализации ARP (3)
Хост 2>arp -a
Интернет-адрес Физический адрес Тип
192.168.1.1 3C-52-82-49-7E-9D Динамический
GE 0 / 0/1
GE 0 / 0 / 2
GE 0 / 0/3
Хост 1
Хост 2
IP 1: 192.168.1.1 / 24
MAC 1: 3C-52-82-49-7E-9D
IP 2: 192.168.1.2 / 24
MAC 2: 48-A4-72-1C-8F-4F
Шаг 4:
После получения сообщения запроса ARP каждый хост проверяет, является ли он адресатом сообщения, на основе переданного IP-адреса назначения.
Хост 2 обнаруживает, что он является адресатом сообщения, и затем записывает сопоставление между MAC- и IP-адресами отправителя в таблицу ARP.
4
Хост 1 проверяет кэшированные записи ARP.
Хост 1 отправляет запрос ARP.
Хост 2 добавляет запись ARP.
Хост 2 отправляет ответ ARP.
Хост 1 добавляет запись ARP.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: После получения запроса ARP каждый хост проверяет, является ли он адресатом сообщения, на основе переданного IP-адреса назначения. Если нет, хост не отвечает на запрос ARP. Если да, хост добавляет MAC- и IP-адреса отправителя, содержащиеся в запросе ARP, в таблицу ARP, а затем отвечает сообщением с ответом ARP.

## Slide 33: Принципы реализации ARP (4)
GE 0 / 0/1
GE 0 / 0 / 2
GE 0 / 0/3
Хост 1
Хост 2
IP 1: 192.168.1.1 / 24
MAC 1: 3C-52-82-49-7E-9D
IP 2: 192.168.1.2 / 24
MAC 2: 48-A4-72-1C-8F-4F
Eth_II | Ответ ARP | FCS
MAC-адрес назначения: MAC-1
MAC-адрес источника: MAC 2
Тип операции: ответ ARP
MAC-адрес отправителя: MAC 2
IP-адрес отправителя: IP 2
MAC-адрес получателя: MAC 1
IP-адрес получателя: IP 1
Шаг 6:
После получения одноадресного кадра данных коммутатор переадресует его.
Шаг 5:
Хост 2 отправляет ответ ARP хосту 1.
На этом шаге хост 2 обнаружил MAC-адрес хоста 1, поэтому ответ ARP представляет собой одноадресный кадр данных.
Хост 1 проверяет кэшированные записи ARP.
Хост 1 отправляет запрос ARP.
Хост 2 добавляет запись ARP.
Хост 2 отправляет ответ ARP.
Хост 1 добавляет запись ARP.
5
6
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: Хост 2 отправляет ответ ARP на хост 1.
В ответном сообщении ARP IP-адрес отправителя является IP-адресом хоста 2, а IP-адрес получателя - IP-адресом хоста 1. MAC-адрес получателя является MAC-адресом хоста 1, а MAC-адрес отправителя - MAC-адресом хоста 2. Тип операции – ответ.
Ответные сообщения ARP передаются в одноадресном режиме.

## Slide 34: Принципы реализации ARP (5)
Хост 1>arp -a
Интернет-адрес Физический адрес Тип
192.168.1.2 48-A4-72-1C-8F-4F Динамический
GE 0 / 0/1
GE 0 / 0 / 2
GE 0 / 0/3
Хост 1
Хост 2
IP 1: 192.168.1.1 / 24
MAC 1: 3C-52-82-49-7E-9D
IP 2: 192.168.1.2 / 24
MAC 2: 48-A4-72-1C-8F-4F
Шаг 7:
После получения ответного сообщения ARP хост 1 проверяет, является ли он адресатом сообщения, на основе переданного IP-адреса назначения.
Если да, хост 1 записывает MAC- и IP-адреса передавшего отправителя в свою таблицу ARP.
Хост 1 проверяет кэшированные записи ARP.
Хост 1 отправляет запрос ARP.
Хост 2 добавляет запись ARP.
Хост 2 отправляет ответ ARP.
Хост 1 добавляет запись ARP.
7
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический
уровень
Notes: После получения ответного сообщения ARP хост 1 проверяет, является ли он адресатом сообщения, на основе переданного IP-адреса назначения. Если да, хост 1 записывает MAC- и IP-адреса отправителя в свою таблицу ARP.

## Slide 35: Физический уровень
Получив данные, физический уровень преобразует цифровой сигнал в оптический, электрический или электромагнитный сигнал в соответствии с физическим носителем.
Блоки пакетных данных, передаваемые на физическом уровне, называются битовыми потоками.
Физический уровень находится внизу модели.
  На этом уровне передаются битовые потоки на носители.
  Он стандартизирует физические характеристики, например кабели, контакты, значения напряжения и интерфейсы.
  Стандартные среды передачи включают витые пары, оптические волокна и электромагнитные волны.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень (битовый поток)
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи
данных
Физический
уровень

## Slide 36: Стандартные среды передачи данных
1
2
3
4
Передача данных между терминалом и беспроводными маршрутизаторами через беспроводные сигналы
Передача данных через витые пары
Передача данных через последовательные
кабели
Разъем RJ45
Витая пара
Оптоволокно
Оптический модуль
Синхронный / асинхронный последовательный (serial) кабель: V.24 слева и V.35 справа
Смартфон
Ноутбук
Планшет
Беспроводной маршрутизатор
Передача данных по оптоволокну
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи
данных
Физический
уровень
Notes: Витая пар: самая распространенная среда передачи данных, используемая в сетях Ethernet. Витые пары могут быть классифицированы на следующие типы в зависимости от степени сопротивления электромагнитным помехам:
  STP: экранированные витые пары
  UTP: неэкранированные витые пары
Волоконно-оптическую среду передачи можно классифицировать на следующие типы в зависимости от функциональных компонентов:
  Оптические волокна: оптическая среда передачи, которая представляют собой стеклянные волокна.
  Оптические модули: преобразовывают электрические сигналы в оптические.
Последовательные (serial) кабели широко используются в глобальных сетях (WAN). Типы интерфейсов, подключенных к последовательным кабелям, различаются в зависимости от типов линий WAN. Интерфейсы включают синхронные / асинхронные последовательные интерфейсы, интерфейсы ATM-терминалов, интерфейсы POS-терминалов и интерфейсы CE1/PRI.
Беспроводные сигналы могут передаваться с помощью электромагнитных волн. Например, беспроводной маршрутизатор модулирует и отправляет данные с помощью электромагнитных волн, а беспроводной сетевой интерфейс мобильного устройства демодулирует электромагнитные волны для получения данных. Таким образом выполняется передача данных от беспроводного маршрутизатора на мобильное устройство.

## Slide 37
Приложения и данные
Эталонная сетевая модель и стандартные протоколы
Процесс передачи данных

## Slide 38: Инкапсуляция данных отправителем
www.huawei.com
Уровень приложений
ДАННЫЕ
Физический уровень
Транспортный уровень
Заголовок TCP | ДАННЫЕ
Сетевой уровень
IP-заголовок | Полезная нагрузка
Уровень передачи данных
Заголовок Eth | Полезная нагрузка | FCS
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ...
Передача носителей
Сегмент
Пакет
Кадр
Бит
Данные
Среда передачи
Notes: Предположим, что вы используете веб-браузер для доступа к официальному сайту Huawei. После ввода адреса веб-сайта и нажатия Enter на вашем компьютере происходят следующие события:
  Браузер (программа) вызывает HTTP (протокол уровня приложений) для инкапсуляции данных уровня приложений. (ДАННЫЕ на рисунке включают заголовок HTTP, который здесь не показан.)
  HTTP использует модуль TCP для обеспечения надежной передачи данных и передает инкапсулированные данные протоколу TCP.
  Протокол TCP добавляет соответствующую информацию заголовка TCP (например, номера портов источника и назначения) к данным, передаваемым с уровня приложений. На транспортном уровне блок данных называется сегментом.
  TCP отправляет инкапсулированный сегмент протоколу IPv4, расположенному на сетевом уровне. (В сети IPv6 сегмент отправляется протоколу IPv6 для обработки.)
  После получения сегмента TCP модуль IPv4 инкапсулирует полученные данные, добавляя заголовок IPv4. На этом уровне блок данных называется пакетом.

## Slide 39
Notes:   Ethernet используется в качестве протокола канального уровня. Поэтому после завершения инкапсуляции IPv4 отправляет пакет для обработки модулю Ethernet (например, Ethernet NIC) на канальном уровне.
  После получения пакета от IPv4 модуль Ethernet добавляет соответствующий заголовок Ethernet и концевик кадра (FCS) к пакету. На этом уровне блок данных называется кадром.
  После завершения инкапсуляции модуль Ethernet отправляет данные на физический уровень.
  В соответствии с физической средой передачи физический уровень преобразует цифровые сигналы в электрические, оптические или электромагнитные (беспроводные) сигналы.
  Преобразованные сигналы передаются в сети.

## Slide 40: Передача данных в промежуточной сети
Инкапсулированные данные передаются по сети.
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень
Уровень приложений
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Физический уровень
Данные
Данные
Notes: В большинстве случаев:
  Устройство 2-го уровня (например, коммутатор Ethernet) декапсулирует только заголовок 2-го уровня данных и выполняет соответствующую операцию коммутации в соответствии с информацией в заголовке 2-го уровня.
  Устройство 3-го уровня (например, маршрутизатор) декапсулирует заголовок 3-го уровня и выполняет операции маршрутизации на основе информации о заголовке 3-го уровня.
  Примечание: подробные описания и принципы коммутации и маршрутизации будут рассмотрены в курсе позже.

## Slide 41: Декапсуляция данных получателем
ДАННЫЕ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ...
Полезная нагрузка
Заголовок Eth
FCS
Полезная нагрузка
IP-заголовок
ДАННЫЕ
Заголовок TCP
Веб-сервер
Уровень приложений
Физический уровень
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Уровень передачи данных
Сегмент
Пакет
Кадр
Бит
Данные
Среда передачи
Notes: После передачи по промежуточной сети данные достигают сервера назначения. На основе информации в различных заголовках протоколов данные декапсулируются уровень за уровнем, обрабатываются, передаются выше и, наконец, отправляются в приложение на веб-сервере для обработки.

## Slide 42
В данном разделе рассмотрено, что эталонная модель OSI и эталонная модель TCP/IP имеют многоуровневую структуру.
  Четкое разделение функций и границ между уровнями облегчает разработку, проектирование, диагностику и устранение проблем в любом компоненте.
  Возможность определения функций каждого уровня способствует развитию стандартизации в отрасли.
  Интерфейсы, обеспечивающие связь между аппаратным и программным обеспечением в различных сетях, улучшают общую совместимость.
Генерирование и передача данных требуют взаимодействия между модулями. Каждый модуль должен выполнять свои функции.

## Slide 43
Каковы преимущества многоуровневой модели?
Какие стандартные протоколы используются на уровне приложений, транспортном, сетевом уровне и уровне передачи данных?
Notes: Ответ:
  Четкое разделение функций и границ между уровнями облегчает разработку, проектирование и диагностику и устранение проблем в любом компоненте.
  Возможность определения функций каждого уровня способствуют стандартизации в отрасли.
  Интерфейсы, обеспечивающие связь между аппаратным и программным обеспечением в различных сетях, улучшают общую совместимость.
Ответ:
  Уровень приложений: HTTP, FTP, Telnet и т.д.
  Транспортный уровень: UDP и TCP
  Сетевой уровень: IP, ICMP и т.д.
  Канальный уровень: Ethernet, PPP, PPPoE и т.д.