## Slide 1
Ши Мяомяо (Shi Miaomiao)/swx791350

## Slide 2: Сетевые услуги и приложения

## Slide 3
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, предлагая широкий спектр приложений, таких как передача файлов, отправка электронной почты, просмотр видео в реальном времени, посещение веб-сайтов и онлайн-игры. Благодаря многоуровневой модели сети, обычные пользователи могут использовать различные услуги, предоставляемые уровнем приложений, не разбираясь в таких технических деталях, как реализация коммуникационных технологий.
В предыдущих курсах были рассмотрены технологии, связанные с уровнем канала передачи данных, сетевым уровнем и транспортным уровнем. В данном курсе будут рассмотрены общие сетевые услуги и приложения, такие как FTP, DHCP и HTTP.

## Slide 4
По окончании данного курса слушатели получат следующие знания и навыки:
  основы FTP;
  основы TFTP;
  основы DHCP;
  основы Telnet;
  основы HTTP;
  основы DNS;
  основы NTP.

## Slide 5
Передача файлов
  FTP
  TFTP
Telnet
DHCP
HTTP
DNS
NTP

## Slide 6: Протоколы передачи кадров
Передача файлов между хостами является важнейшей функцией IP-сетей. В настоящее время люди могут легко передавать файлы с помощью веб-страниц и почтовых ящиков.
Однако в начале развития Интернета, когда Всемирная паутина (WWW) еще не появилась, а операционные системы использовали интерфейсы командной строки, люди передавали файлы с помощью инструментов командной строки. Наиболее часто используемые протоколы для передачи файлов в то время — это протокол передачи файлов (FTP) и простой протокол передачи файлов (TFTP).

## Slide 7: Основные понятия FTP
FTP использует архитектуру клиент/сервер (C/S). FTP-клиент устанавливает соединение TCP с FTP-сервером, после чего файлы можно выгружать и загружать.
FTP использует разные режимы передачи в зависимости от типа файла:
  Режим ASCII: для повышения эффективности при передаче текстового файла (в формате TXT, LOG или CFG) режим кодирования текстового содержимого преобразуется. Этот режим рекомендуется для передачи файлов конфигурации и лог-файлов сетевых устройств.
  Бинарный режим: нетекстовые файлы (в формате CC, BIN, EXE или PNG), такие как изображения и исполняемые программы, передаются в бинарном режиме. Этот режим рекомендуется для передачи файлов версий сетевых устройств.
FTP-клиент
FTP-сервер
Режим ASCII
Бинарный режим
Notes: FTP поддерживает два режима передачи: ASCII и бинарный.
Режим ASCII используется для передачи текстовых файлов. В этом режиме отправитель преобразовывает символы в формат кода ASCII перед их отправкой. Получив преобразованные данные, получатель преобразует их обратно в символы. Бинарный режим обычно используется для отправки файлов изображений и программных файлов. В этом режиме отправитель может передавать файлы без преобразования формата файла.
CC: расширение файла системы VRP

## Slide 8: Процесс передачи по FTP — активный режим
FTP-клиент
FTP-сервер
FTP-клиент инициирует трехстороннее подтверждение связи TCP с TCP-портом 21 на FTP-сервере для установления управляющего соединения.
Аутентификация входа пользователя
Клиент FTP отправляет команду PORT на сервер FTP c указанием открыть порт P (случайный порт; P > 1024).
FTP-сервер (порт 20) инициирует трехстороннее установление связи TCP с TCP-портом P на FTP-клиенте для установки TCP-соединения.
Передача файлов
  FTP работает в двух режимах: активном (PORT) и пассивном (PASV).
Notes: В активном режиме клиент FTP использует случайный порт (с номером больше 1024) для отправки запроса на соединение на порт 21 FTP-сервера. После получения запроса FTP-сервер устанавливает управляющее соединение с FTP-клиентом для передачи управляющих сообщений. Тем временем FTP-клиент начинает прослушивать порт P (другой случайный порт с номером больше 1024) и использует команду PORT для уведомления FTP-сервера. Когда необходимо передать данные, FTP-сервер отправляет запрос на соединение с порта 20 на порт P FTP-клиента, чтобы установить TCP-соединение для передачи данных.

## Slide 9: Процесс передачи по FTP — Пассивный режим
FTP-клиент инициирует трехстороннее подтверждение связи TCP с TCP-портом 21 на FTP-сервере для установления управляющего соединения.
Аутентификация входа пользователя
Клиент FTP отправляет команду PASV.
Клиент FTP инициирует трехстороннее подтверждение связи TCP с портом TCP N на сервере FTP, чтобы установить TCP-соединение.
Передача файлов
FTP-сервер отправляет FTP-клиенту команду Enter PASV с указанием открыть порт N (случайный порт; N> 1024).
FTP-клиент
FTP-сервер
Notes: В пассивном режиме клиент FTP использует случайный порт (с номером больше 1024) для отправки запроса на соединение на порт 21 FTP-сервера. После получения запроса FTP-сервер устанавливает управляющее соединение с FTP-клиентом для передачи управляющих сообщений. FTP-клиент начинает прослушивать порт P (другой случайный порт с номером больше 1024) и использует команду PASV для уведомления FTP-сервера. После получения команды PASV FTP-сервер включает порт N (случайный порт с номером больше 1024) и с помощью команды Enter PASV уведомляет FTP-клиент об открытом номере порта. Когда необходимо передать данные, FTP-клиент отправляет запрос на соединение с порта P на порт N на FTP-сервере, чтобы установить соединение для передачи данных.
Активный режим и пассивный режим различаются способами передачи данных и имеют свои преимущества и недостатки.
  В активном режиме, если FTP-клиент находится в частной сети, и между FTP-клиентом и FTP-сервером используется устройство NAT, номер порта и IP-адрес, передаваемые в пакете PORT, который получает FTP-сервер, не соответствуют данным клиента FTP, преобразованным с помощью NAT. Следовательно, FTP-сервер не может инициировать TCP-соединение с частным IP-адресом, передаваемым в пакете PORT. В этом случае частный IP-адрес FTP-клиента в общедоступной сети будет недоступен.
  В пассивном режиме FTP-клиент устанавливает соединение с открытым портом на FTP-сервере. Если FTP-сервер находится во внутренней зоне межсетевого экрана и связь между этой внутренней зоной и зоной, где находится FTP-клиент, не разрешена, соединение клиент-сервер не может быть установлено. В результате передача по FTP не выполняется.

## Slide 10: Команды конфигурации (устройство в качестве FTP-сервера)
[Huawei]ftp [ ipv6 ] server enable
Включение функции FTP-сервера
По умолчанию функция сервера FTP отключена.
[Huawei]aaa
[Huawei]local-user user-name password irreversible-cipher password
[Huawei]local-user user-name privilege level level
[Huawei]local-user user-name service-type ftp
[Huawei]local-user user-name ftp-directory directory
Настройка локального пользователя FTP.
Уровень привилегий должен быть установлен как уровень 3 или выше. В противном случае соединение FTP не будет установлено.
Пользователь подключается к устройству по FTP.

## Slide 11: Команды конфигурации (устройство в качестве FTP-клиента)
<FTP Client>ftp 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1.
220 FTP service ready.
User(10.1.1.1:(none)):ftp
331 Password required for ftp.
Enter password:
230 User logged in.
Устройство VRP, которое выполняет функции клиента FTP, подключается к серверу FTP.
Общие команды, используемые, когда устройство VRP работает как FTP-клиент.
ascii Настройка для типа передачи файла значения по умолчанию ASCII
binary Настройка поддержки бинарного изображения для типа передачи файла
ls Просмотр содержимого текущего или удаленного каталога
passive Установка переключения в пассивный режим, по умолчанию включено.
get Загрузка удаленного файла на локальный хост
put Выгрузка локального файла на удаленный хост

## Slide 12: Пример конфигурации
FTP-сервер
10.1.1.1
FTP-клиент
10.1.1.2
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname FTP_Server
[FTP_Server] ftp server enable
[FTP_Server] aaa
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher Helloworld@6789
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 15
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 service-type ftp
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 ftp-directory flash:
Конфигурации на FTP-сервере:
<FTP Client>ftp 10.1.1.1
[FTP Client-ftp]get sslvpn.zip
200 Port command okay.
FTP: 828482 byte(s) received in 2.990 second(s) 277.08Kbyte(s)/sec.
Операции на FTP-клиенте:
Один маршрутизатор работает как FTP-сервер, а другой как FTP-клиент.
Включите службу FTP на FTP-сервере и создайте учетную запись FTP. Клиент FTP входит на FTP-сервер и запускает команду get для загрузки файла.

## Slide 13
Передача файлов
  FTP
  TFTP
Telnet
DHCP
HTTP
DNS
NTP

## Slide 14: Основные понятия TFTP
По сравнению с FTP, TFTP предназначен для передачи небольших файлов и его проще реализовать.
  Использование UDP (порт 69) для передачи
  Аутентификация не требуется
  Возможен только запрос файла с сервера или выгрузка файла на сервер, но просмотр каталога файлов на сервере невозможен.
TFTP-клиент
TFTP-сервер
TFTP
UDP
IP

## Slide 15: Пример передачи по TFTP
Загрузка файла
TFTP-клиент
TFTP-сервер
Запрос записи файла
Подтверждение записи файла
DATA 1
TFTP-клиент
TFTP-сервер
Запрос чтения файла
Подтверждение чтения файла
Подтверждение клиента
DATA 1
DATA 1 ACK
DATA 1 ACK
.
.
.
DATA n
DATA n ACK
.
.
.
Выгрузка файла
Notes: TFTP поддерживает пять форматов пакетов:
  RRQ: пакет запроса на чтение
  WRQ: пакет запроса на запись
  DATA: пакет передачи данных
  ACK: пакет подтверждения, который используется для подтверждения получения пакета с противоположной стороны
  ERROR: пакет контроля ошибок

## Slide 16: Команды конфигурации (устройство в качестве TFTP-клиента)
<HUAWEI> tftp tftp_server get filename
Загрузка файла (устройство VRP выполняет функции клиента TFTP).
На TFTP-сервер входить не нужно. Нужно только ввести IP-адрес сервера TFTP и соответствующую команду.
<HUAWEI> tftp tftp_server put filename
Выгрузка файла (устройство VRP выполняет функции клиента TFTP).
На TFTP-сервер входить не нужно. Нужно только ввести IP-адрес сервера TFTP и соответствующую команду.
В настоящее время VRP-устройства могут функционировать только как клиенты TFTP.

## Slide 17
Передача файлов
Telnet
DHCP
HTTP
DNS
NTP

## Slide 18: Сценарии применения Telnet
Чтобы упростить управление устройствами с помощью команд, можно использовать Telnet.
Управление устройствами через Telnet отличается от управления с помощью консольного порта. В режиме управления устройствами на базе Telnet для непосредственного подключения к консольному порту сервера Telnet выделенный кабель не требуется, если IP-адрес сервера Telnet доступен и клиенты Telnet могут обмениваться данными с портом 23 TCP сервера Telnet.
Устройство, которым можно управлять через Telnet, называется сервером Telnet, а устройство, подключающееся к серверу Telnet, называется клиентом Telnet. Многие сетевые устройства могут работать и как сервер Telnet, и как клиент Telnet.
Клиент Telnet
IP-сеть
Точка доступа
Маршрутизатор
Коммутатор
Межсетевой экран
Сервер
...
Сервер Telnet
Соединение TCP
Notes: В настоящее время основные сетевые устройства, такие как контроллеры доступа (AC), точки доступа (AP), межсетевые экраны, маршрутизаторы, коммутаторы и серверы, могут работать и как сервер Telnet, и как клиент Telnet.

## Slide 19: Интерфейс пользователя VTY
Когда пользователь входит в устройство с помощью консольного порта или Telnet, система выделяет интерфейс пользователя для управления и мониторинга текущего сеанса между устройством и пользователем. В каждом представлении интерфейса пользователя может быть установлен ряд параметров, чтобы задать режим аутентификации и уровень привилегий пользователя после входа в систему. Пользователь входит в систему устройства, после чего операции, которые могут быть выполнены пользователем, зависят от настроенных параметров.
Тип интерфейса пользователя Telnet является пользовательским интерфейсом терминала виртуального типа (VTY).
Клиент Telnet
Установление соединения Telnet
IP-сеть
Интерфейс пользователя
Сервер Telnet
VTY 0
VTY 1
VTY 2
VTY 3
Режим аутентификации: local
Привилегии пользователя: Level 15
Выделите свободный пользовательский интерфейс с наименьшим номером из пользовательских интерфейсов VTY.
Подтвердите соединение Telnet с помощью конфигурации VTY.
1
2
3

## Slide 20: Команды конфигурации (1)
[Huawei] telnet server enable
Включение функции сервера Telnet.
Функция сервера Telnet включена на устройстве (по умолчанию отключена). Чтобы отключить эту функцию, выполните команду undo telnet server enable.
[Huawei] user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]
Вход в представление пользователя.
На экране появится представление интерфейса пользователя VTY. Пользовательские интерфейсы VTY могут меняться в зависимости от моделей устройств.
[Huawei-ui-vty0-4]] protocol inbound { all | telnet | ssh}
Настройка протоколов, поддерживаемых интерфейсом пользователя VTY.
По умолчанию пользовательский интерфейс VTY поддерживает протокол Secure Shell (SSH) и Telnet.

## Slide 21: Команды конфигурации (2)
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode {aaa | none | password}
[Huawei-ui-vty0-4] set authentication password cipher
Настройка режима аутентификации и пароля аутентификации в режиме аутентификации пароля.
По умолчанию режим аутентификации по умолчанию не доступен. Режим аутентификации необходимо сконфигурировать вручную.
Выполнение команды set authentication password cipher зависит от версий VRP. В некоторых версиях необходимо нажать на Enter, а затем ввести пароль. В других версиях можно сразу ввести пароль после команды.

## Slide 22: Пример конфигурации (1)
Клиент Telnet
10.1.1.1
Соединение Telnet
IP-сеть
Сервер Telnet
10.1.1.2
Сконфигурируйте маршрутизатор на 10.1.1.2 в качестве сервера Telnet и установите для режима аутентификации значение локальной аутентификации ААА. Создайте учетную запись huawei, установите пароль Huawei@123 и установите уровень привилегии 15.
Войдите и управляйте сервером Telnet через клиент Telnet.
<Huawei> system-view
[Huawei] telnet server enable
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Huawei@123
[Huawei-aaa] local-user huawei privilege level 15
[Huawei-aaa] local-user huawei service-type telnet
[Huawei-aaa] quit
[Huawei] user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
Конфигурации на сервере Telnet:

## Slide 23: Пример конфигурации (2)
Клиент Telnet
10.1.1.1
IP-сеть
Сервер Telnet
10.1.1.2
<Host>telnet 10.1.1.2
Login authentication
Username:huawei
Password:
Info: The max number of VTY users is 5, and the number
of current VTY users on line is 1.
The current login time is 08.01.2020 15:37:25.
<Huawei>
Операции на клиенте Telnet:
Соединение Telnet
Сконфигурируйте маршрутизатор на 10.1.1.2 в качестве сервера Telnet и установите для режима аутентификации значение локальной аутентификации ААА. Создайте учетную запись huawei, установите пароль Huawei@123 и установите уровень привилегии 15.
Войдите и управляйте сервером Telnet через клиент Telnet.

## Slide 24
Передача файлов
Telnet
DHCP
HTTP
DNS
NTP

## Slide 25: Проблемы, возникающие при ручной настройке параметров сети (1)
Маска
Адрес
Шлюз
План работы на неделю
Распределение адресов
Распределение адресов
Конфигурация адреса
Конфигурация адреса
Администратор сети
Огромная рабочая нагрузка
Обычные пользователи не знакомы с сетевыми параметрами, в результате — частые неправильные конфигурации, что приводит к сбою подключения к сети. Случайная конфигурация IP-адресов может вызвать конфликты IP-адресов.
Администраторы настраивают сетевые параметры централизованно, с большими нагрузками и повторяющимися задачами.
Администраторы должны заранее спланировать и выделить IP-адреса пользователям.
IP-адрес
Маска
Шлюз
. | . | . | 
. | . | . | 
. | . | . | 
Конфигурация IPv4-адреса:
Слишком много сложных параметров

## Slide 26: Проблемы, возникающие при ручной настройке параметров сети (2)
Перемещение между офисами
Офлайн-пользователь
Онлайн-пользователь
Низкая гибкость
В корпоративной сети каждый пользователь использует фиксированный IP-адрес. В результате, коэффициент использования IP-адресов очень низкий, а некоторые IP-адреса могут оставаться неиспользованными в течение длительного времени.
Беспроводные локальные сети (WLAN) обеспечивают гибкое расположение станций (STA). При перемещении STA из одной зоны покрытия беспроводной сети в другую, может потребоваться повторная настройка IP-адреса STA.
Офис A
Офис В
Низкий коэффициент использования

## Slide 27: Принципы DHCP
Сервер DHCP
Назначение IP-адресов
Запрос IP-адресов
Клиент DHCP
Принцип работы DHCP
Чтобы исправить недостатки традиционной конфигурации статического IP, был разработан протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) для динамического распределения соответствующих IP-адресов хостам.
DHCP использует архитектуру клиент/сервер (C/S). Хосты не нужно настраивать, они могут автоматически получать IP-адреса от DHCP-сервера. После подключения хостов к сети DHCP разрешает автоматическую настройку хостов.

## Slide 28: Преимущества DHCP
Клиент DHCP
Клиент DHCP
Сервер DHCP
Запрос адреса DHCP
Pool-No 1
DNS-server 10.1.1.2 | Gateway 10.1.2.1
Network 10.1.2.0 | Mask 255.255.255.0
Total Used
252 2
Клиент DHCP
Сервер DHCP
Запрос адреса DHCP
Ответ с адресом DHCP
IP:192.168.1.10
Network mask:24
Gateway:192.168.1.1
DNS: 114.114.114.114
Lease: 8 hour
Аренда IP-адресов
IP-адреса получают из адресного пула на сервере DHCP. Сервер DHCP записывает и поддерживает статус использования IP-адресов для унифицированного назначения и управления IP-адресами.
DHCP определяет время аренды для эффективного использования IP-адресов.
Унифицированное управление
Notes: Если клиент DHCP не возобновляет аренду назначенного IP-адреса после истечения срока, сервер DHCP определяет, что клиент DHCP больше не нуждается в использовании этого IP-адреса, возвращает его, и может назначить его другому клиенту.

## Slide 29: Принцип работы DHCP
Вопрос. Почему клиент DHCP должен отправить пакет DHCP Request на сервер DHCP, чтобы уведомить об использовании конкретного IP-адреса после получения пакета DHCP Offer?
Сервер DHCP
Клиент DHCP
Отправляет клиент DHCP
Отправляет сервер DHCP
DHCP Discover (broadcast): используется для обнаружения сервера DHCP в текущей сети.
DHCP Offer (unicast): передает IP-адрес, назначенный клиенту.
DHCP Request (broadcast): информирует сервер, что он использует этот IP-адрес.
DHCP ACK (unicast): подтверждает использование клиентом данного IP-адреса.
Широковещательный домен уровня 2
№ пула | 1
Всего адресов | 255
Использованные адреса | 2
Notes: Выполняется широковещательная рассылка пакета DHCP Request, при этом другие DHCP-серверы в сети знают, что клиент выбрал конкретный IP-адрес, назначенный сервером DHCP. Это гарантирует, что другие DHCP-серверы могут освободить этот IP-адрес, назначенный клиенту с помощью одноадресного пакета DHCP Offer.

## Slide 30: Продление аренды DHCP
Если клиент DHCP не получает ответ от исходного сервера DHCP при истечении 50% срока аренды (T1), клиент DHCP ожидает пока не пройдет 87,5% срока аренды (T2). В точке T2 клиент переходит в состояние повторной привязки и передает пакет DHCP Request, на который может ответить любой DHCP-сервер.
Сервер DHCP
Клиент DHCP
DHCP Request (unicast): запрашивает продление аренды IP-адреса на сервере.
DHCP ACK (unicast): уведомляет клиента о том, что IP-адрес может быть продлен и данные аренды обновляются.
50% аренды
Широковещательный домен уровня 2
№ пула | 1
Всего адресов | 255
Использованные адреса | 2
Аренда | 8 часов
Отправляет клиент DHCP
Отправляет сервер DHCP

## Slide 31: Команды конфигурации (1)
[Huawei] dhcp enable
Включите DHCP.
[Huawei-Gigabitthernet0/0/0]dhcp select interface
Включите интерфейс для использования пула адресов интерфейсов для предоставления функции сервера DHCP.
[Huawei-Gigabitthernet0/0/0]dhcp server dns-list ip-address
Определите IP-адрес сервера DNS для пула адресов интерфейса.
[Huawei-Gigabitthernet0/0/0]dhcp server excluded-ip-address start-ip-address [ end-ip-address ]
Настройте диапазон IP-адресов, которые не могут быть автоматически назначены клиентам из пула адресов интерфейса.
[Huawei-Gigabitthernet0/0/0]dhcp server lease { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited }
Настройте аренду IP-адресов в пуле адресов интерфейса сервера DHCP.
По умолчанию срок аренды IP-адреса составляет один день.

## Slide 32: Команды конфигурации (2)
[Huawei]ip pool ip-pool-name
Создайте глобальный пул адресов.
[Huawei-ip-pool-2]network ip-address [ mask { mask | mask-length } ]
Определите диапазон IP-адресов в глобальном пуле адресов, которые не могут быть назначены динамически.
[Huawei-ip-pool-2]gateway-list ip-address
Настройте адрес шлюза для клиентов DHCP.
[Huawei-ip-pool-2]dns-list ip-address
Определите IP-адрес сервера DNS, который сервер DHCP доставляет клиентам DHCP.
[Huawei-ip-pool-2] lease { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited }
Настройте время аренды IP-адреса.
[Huawei-Gigabitthernet0/0/0]dhcp select global
Включите функцию сервера DHCP на интерфейсе.

## Slide 33: Настройка пула адресов интерфейса DHCP
[Huawei]dhcp enable
[Huawei]interface GigabitEthernet0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]dhcp select interface
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]dhcp server dns-list 10.1.1.2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]dhcp server excluded-ip-address 10.1.1.2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]dhcp server lease day 3
Конфигурации на DHCP-сервере:
Включите службу DHCP глобально, войдите в представление интерфейса, свяжите текущий интерфейс с пулом адресов DHCP, сконфигурируйте DNS-адрес и исключенный IP-адрес (за исключением IP-адреса интерфейса) в представлении интерфейса, и настройте аренду IP-адресов, назначенных клиентам.
Требование:
Сконфигурируйте маршрутизатор в качестве сервера DHCP, сконфигурируйте подсеть, которой принадлежит GE0/0/0 в качестве пула адресов клиентов DHCP, установите для IP-адреса GE0/0/0 адрес DNS-сервера, и установить время аренды равный трем дням.
Сервер DHCP
Клиент DHCP
GE0/0/0
10.1.1.1/24
Широковещательный домен уровня 2

## Slide 34: Настройка пула глобальных адресов DHCP
[Huawei]dhcp enable
[Huawei]ip pool pool2
Info: It's successful to create an IP address pool.
[Huawei-ip-pool-pool2]network 1.1.1.0 mask 24
[Huawei-ip-pool-pool2]gateway-list 1.1.1.1
[Huawei-ip-pool-pool2]dns-list 1.1.1.1
[Huawei-ip-pool-pool2]lease day 10
[Huawei-ip-pool-pool2]quit
[Huawei]interface GigabitEthernet0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]dhcp select global
Конфигурации на DHCP-сервере:
Включите службу DHCP глобально и сконфигурируйте пул глобальных адресов pool2. Сконфигурируйте диапазон адресов, адрес шлюза, DNS-адрес и аренду для pool2.
Выберите пул глобальных адресов на определенном интерфейсе (GE0/0/0). GE0/0/0 получает запрос DHCP, затем назначает IP-адрес из пула глобальных адресов.
Сервер DHCP
Клиент DHCP
GE0/0/0
10.1.1.1/24
Требование:
Сконфигурируйте маршрутизатор в качестве сервера DHCP и сконфигурируйте пул глобальных адресов pool2 для назначения IP-адресов (в подсети 1.1.1.0/24) клиентам DHCP. Установите адрес шлюза и DNS-адрес 1.1.1.1, установите аренду равную 10 дням и разрешите GE0/0/0 использовать пул глобальных адресов.
Широковещательный домен уровня 2

## Slide 35
Передача файлов
Telnet
DHCP
HTTP
DNS
NTP

## Slide 36: Доступ к веб-странице с помощью браузера
www.huawei.com
При вводе унифицированного указателя ресурсов (URL) в браузере, браузер получает данные с веб-сервера и отображает контент на странице.
Протокол передачи гипертекста (HTTP): протокол прикладного уровня для связи между клиентским браузером или другой программой и веб-сервером.
HTTP основан на типовой архитектуре клиент/сервер и использует TCP для передачи.
Запрос HTTP
Ответ HTTP
Браузер отправляет HTTP-запрос на сервер для получения ресурсов страницы.
Сервер передает соответствующее содержание в ответе HTTP.
Веб-сервер
Notes: URL-адрес: однозначно определяет местонахождение веб-страницы или других ресурсов в Интернете. URL может содержать более подробные данные, например имя страницы гипертекста, которое обычно идентифицируется расширением файла .html или .htm.

## Slide 37: Предпосылки
WWW
На начальном этапе развития Интернета для обмена документами предлагалось использовать Всемирную паутину (World Wide Web, WWW).
WWW состоит из трех частей: язык гипертекстовой разметки (HTML) для отображения содержимого документа в браузере, HTTP для передачи документов по сети и URL-адреса для указания местоположения документов в сети.
WWW на самом деле было названием клиентского приложения для просмотра HTML-документов, а теперь представляет собой набор технологий (HTML + HTTP + URL-адрес) и широко известен как Интернет.
WWW состоит из веб-серверов и клиентов по всему миру.

## Slide 38: Пример передачи (1)
Веб-сервер
Веб-клиент
Интернет
www.servs_app.com/web/index.html
GET /web/index.html HTTP /1.0
HOST:www.servs_app.com
Запрос HTTP
Ответ HTTP
URL-адрес www.servs_app.com/web/index.html вводится в адресной строке браузера. После получения IP-адреса, соответствующего доменному имени, и с разрешением DNS, клиент отправляет HTTP-запрос на сервер для запроса страницы.

## Slide 39: Пример передачи (2)
www.servs_app.com/web/index.html
Веб-сервер
Host:www.servs_app.com
├── bin
├── etc
├── sbin
├── share
└── web
└── index.html
Файловая система
Сервер находит локально сохраненный файл веб-страницы по URL-адресу и отправляет файл клиенту.
HTTP /1.1 200 ok
Index.html
GET /web/index.html HTTP /1.0
HOST:www.servs_app.com
Welcome to servs_app.com
This is an HTML Example Page
После получения ответа HTTP браузер анализирует и отображает полученный HTML-файл, а затем отображает страницу пользователю.
Веб-сервер
Веб-клиент
Интернет
Запрос HTTP
Ответ HTTP

## Slide 40
Передача файлов
Telnet
DHCP
HTTP
DNS
NTP

## Slide 41: Появление DNS
При вводе доменного имени в браузере для доступа к веб-сайту имя домена определяется в IP-адрес. Фактически браузер взаимодействует с этим IP-адресом.
Протоколом, используемым для определения доменных имен в IP-адреса, является Система доменных имен (DNS).
Каждый узел в сети имеет уникальный IP-адрес, и узлы могут взаимодействовать друг с другом через IP-адреса. Однако, если взаимодействие всех узлов осуществляется по IP-адресам, запомнить столько IP-адресов является трудной задачей. Поэтому целью DNS является преобразование IP-адреса в буквенно-цифровые символы (доменные имена).
Веб-сервер
1.2.3.4
Веб-клиент
192.168.1.1
Интернет
www.huawei.com
1.2.3.4
Разрешение доменного имени
HTTP
IP-адрес источника: 192.168.1.1
IP-адрес назначения: 1.2.3.4
1
Запрос доступа HTTP
2
Notes: Сеть агентств перспективных исследовательских проектов (ARPANET), предшественник Интернета, позволяет сопоставить имена хостов с IP-адресами. Однако в то время компьютеров было гораздо меньше. Для поддержки сопоставления имени и адреса требуется только один файл (HOSTS.txt). За файл HOSTS.txt отвечает сетевой информационный центр (NIC). Пользователи, которые изменяют имена хостов, отправляют изменения в NIC по электронной почте, а NIC периодически обновляет файл HOSTS.txt.
Однако после того, как ARPANET начал использовать TCP/IP, количество пользователей сети резко возросло. И поддерживать файл HOSTS.txt вручную стало очень сложно. Возникли следующие проблемы:
  Конфликт имен: хотя NIC и обеспечивает согласованность имен хостов, которыми он управляет, трудно гарантировать, что имена хостов не изменятся случайным образом, и не совпадут с именами, которые уже используются другими.
  Согласованность: по мере расширения сети становится все труднее поддерживать согласованность файла HOSTS.txt. Имена других хостов могли изменяться несколько раз до того, как файл HOSTS.txt текущего хоста обновлялся.
Поэтому была введена DNS.

## Slide 42: Компоненты DNS
Доменное имя: последовательность символов для идентификации хостов. В большинстве случаев доменным именем веб-сайта является URL-адрес, который вводится в браузере для просмотра веб-сайта.
DNS-сервер: поддерживает сопоставления между доменными именами и IP-адресами и отвечает на запросы от DNS-преобразователя.
Интернет
Клиент DNS
Сервер DNS
Информация о доменном имени
Строка 1
Строка 2
Строка 3
Запрос DNS
Ответ DNS
Запрос DNS: доменное имя A
UDP
Ответ DNS: IP доменного имени A — 1.1.1.1
UDP
Notes: DNS использует распределенную архитектуру. База данных на каждом сервере хранит только соответствие между некоторыми доменными именами и IP-адресами.

## Slide 43: Формат доменного имени
Формат доменного имени — hostname.second-level domain.top-level domain.root domain. Корневой домен обозначается точкой (.). Как правило, корневой домен обозначается пустым именем (то есть не содержит символов).
.
Корневой домен
.com
.net
.cn
.edu
.org
.gov
Домен верхнего уровня
huawei
Домен второго уровня
www
Имя хоста
Доменное имя хоста — www.huawei.com.

## Slide 44: Режимы запросов DNS
DNS — это распределенная система. База данных большинства DNS-серверов не содержит всех записей доменных имен. Когда клиент запрашивает доменное имя с DNS-сервера, но DNS-сервер не имеет записи этого доменного имени, клиент может выполнить запрос одним из следующих способов:
  Рекурсивный запрос: DNS-сервер запрашивает другие DNS-серверы и возвращает результат запроса DNS-клиенту.
  Итеративный запрос: DNS-сервер сообщает клиенту DNS-клиенту IP-адрес другого DNS-сервера, с которого клиент DNS запрашивает доменное имя.
Рекурсивный запрос
Итеративный запрос
Клиент DNS
DNS-сервер 1
DNS-сервер 2
Запрос DNS
Ответ DNS
1
2
3
4
Запрос DNS
Ответ DNS
Клиент DNS
DNS-сервер 2
DNS- сервер 1
1
2
3
4
Notes: Итеративный запрос отличается от рекурсивного запроса тем, что ответ DNS, возвращаемый DNS сервером 1, содержит IP-адрес другого DNS сервера (DNS сервер 2).

## Slide 45
Передача файлов
Telnet
DHCP
HTTP
DNS
NTP

## Slide 46: Требования к синхронизации времени
Во многих сценариях в корпоративных кампусных сетях требуется последовательная синхронизация всех устройств:
  Управление сетью: анализ журналов или сообщений отладки, собранных от различных маршрутизаторов, требует времени для обработки.
  Система тарификации: часы всех устройств должны быть согласованными.
  Несколько систем, работающих вместе над одним сложным событием: системы используют один синхронизирующий сигнал, чтобы обеспечить правильную последовательность реализации.
  Инкрементное резервное копирование между сервером резервного копирования и клиентами: часы на резервном сервере и клиентах должны быть синхронизированы.
  Системное время: некоторым приложениям необходимо знать время входа пользователей в систему и время изменения файлов.

## Slide 47: Обзор NTP
Если администратор вручную вводит команды для изменения системного времени для синхронизации времени, рабочая нагрузка становится большой, и точность не может быть гарантирована. Поэтому был разработан протокол сетевого времени (NTP) для синхронизации часов устройств.
NTP — это протокол прикладного уровня из набора TCP/IP, который синхронизирует время между группой распределенных серверов и клиентами. NTP основан на IP и UDP, а пакеты NTP передаются с использованием UDP на порт номер 123.
Клиент NTP
Точка доступа
Маршрутизатор
Коммутатор
Межсетевой экран
Сервер
...
Сервер NTP
ПК
Синхронизация времени
Notes: В настоящее время основные сетевые устройства, такие как контроллеры доступа (AC), точки доступа (AP), межсетевые экраны, маршрутизаторы, коммутаторы и серверы, в основном работают как клиенты NTP, а некоторые устройства также могут выполнять функции серверов NTP.

## Slide 48: Структура сети NTP
Первичный сервер времени: напрямую синхронизирует свои часы со стандартными эталонными часами через кабель или радио. Обычно стандартными эталонными часами являются глобальная система позиционирования (GPS) или радиопередатчик.
Сервер времени уровня Stratum-2: синхронизирует свои часы либо с первичным сервером, либо с другими серверами уровня Stratum-2 в сети. Серверы времени Stratum-2 используют NTP для отправки информации о времени другим хостам в локальной сети (LAN).
NTP использует иерархическую систему источников точного времени. Каждый уровень иерархии называется Stratum (стратой, слоем), обеспечивающий точность часов. Значение stratum колеблется от 1 до 15. Меньшее значение указывает на более высокую точность. Значение 1 указывает на самую высокую точность часов, а значение 15 указывает, что часы не синхронизированы.
Клиент NTP
Точка доступа
Маршрутизатор
Коммутатор
Межсетевой экран
Сервер
ПК
Первичный
сервер времени 1
Сервер времени
уровня Stratum-2
Сервер времени
уровня Stratum-2
Stratum 1
Stratum 2
Stratum 3
...

## Slide 49
Какой режим FTP рекомендуется для передачи файлов журнала и конфигурационных файлов на сетевых устройствах? Почему?
Почему клиент DHCP должен отправить пакет DHCP Request на сервер DHCP, чтобы уведомить об использовании конкретного IP-адреса после получения пакета DHCP Offer?
Каковы функции HTML, URL и HTTP?
Notes: Режим ASCII: бинарный режим больше подходит для передачи нетекстовых файлов, которые невозможно преобразовать, например файлов EXE, BIN и CC (расширение файла версии VRP).
Выполняется широковещательная рассылка пакета DHCP Request, при этом другие DHCP-серверы в сети знают, что клиент выбрал конкретный IP-адрес, назначенный сервером DHCP. Это гарантирует, что другие DHCP-серверы могут освободить этот IP-адрес, назначенный клиенту, с помощью одноадресного пакета DHCP Offer.
HTML используется для отображения содержимого страницы, URL-адрес используется для определения местоположения документа или файла в сети, а HTTP используется для запроса и передачи файлов.

## Slide 50
FTP используется для передачи файлов. Рекомендуется использовать разные режимы передачи для разных файлов. FTP основан на TCP и, следовательно, может гарантировать надежность и эффективность передачи файлов.
Динамическое назначение IP-адресов через DHCP снижает нагрузку на администратора и позволяет избежать конфликтов IP-адресов, вызванных ручной настройкой сетевых параметров.
Как протокол передачи документов WWW, HTTP широко используется в современной сети для кодирования и передачи информации между клиентом (например, веб-браузером) и веб-сервером.