## Slide 1: MPLS

## Slide 2: Почему он был нужен
Необходимость заставить работать сеть, использующую несколько протоколов, не придумывая при этом способы связать два конкретных протокола, а создав универсальный способ.

## Slide 3: Как он работает
MPLS не заменяет IP маршрутизацию, а работает поверх нее. Когда IP-пакет от ПК1 попадает в сеть MPLS первый маршрутизатор навешивает метку, дальше этот пакет идёт к точке назначения, а каждый следующий маршрутизатор меняет одну метку на другую.

## Slide 4: Пример

## Slide 5: MPLS и BGP
На каждом маршрутизаторе в нашей AS должен быть настроен BGP. Иначе мы не сможем передавать трафик соседних AS и наших клиентов, через нашу AS. Когда в нашей сети настроен MPLS, нам больше не обязательно настраивать BGP на каждом маршрутизаторе в сети.

## Slide 6: Терминология
Label
Label Stack
Push Label
Swap Label
Pop Label
LSR — Label Switch Router
Intermediate LSR
Ingress LSR
Egress LSR
LER — Label Edge Router
LSP — Label Switched Path
FEC — Forwarding Equivalence Class
LIB — Label Information Base — таблица меток.
LFIB — Label Forwarding Information Base — по аналогии с FIB

## Slide 7: Заголовок MPLS
Весь заголовок MPLS — это 32 бита. Формат полей и их длина фиксированы. Часто весь заголовок называют меткой, хотя это не совсем и верно.

## Slide 8: Пространство меток
0: IPv4 Explicit NULL Label. «Явная пустая метка».
1: Метка Router Alert Label — аналог опции Router Alert в IP
2: IPv6 Explicit NULL Label — то же, что и 0, только с поправкой на версию протокола IP.
3: Implicit Null. Фиктивная метка, которая используется для оптимизации процесса передачи пакета MPLS на Egress LSR.
4-15: Зарезервированы.

## Slide 9: Распространение меток
Существует три базовых протокола для распространения меток — LDP, RSVP-TE и MBGP.
LDP — самый простой и понятный способ — опирается на маршрутную информацию узлов.
RSVP-TE — это развитие некогда разработанного, но непопулярного протокола RSVP — используется в MPLS-TE для построения LSP, удовлетворяющих определённым условиям.
MBGP — близкий родственник BGP, но это протокол из немного другой истории, он передаёт метки для других целей.

## Slide 10: DU против DoD

## Slide 11: Ordered Control против Independent Control

## Slide 12: Liberal Label Retention Mode против Conservative Label Retention Mod

## Slide 13: Спасибо за внимание за внимание!
Комаров Алексей
K34212