## Slide 1
Чжан Линьжуй (Zhang Linrui) /zwx570554

## Slide 2: Типовая архитектура и практика реализации кампусной сети

## Slide 3
Сети охватывают самые разнообразные местоположения, например, университетские городки, офисные помещения и торговые центры. В такой сети пользователь может получить доступ к внутренним ресурсам своего учебного заведения, к принтерам своей компании для печати документов или к Интернету для просмотра новостей.
Такие сети называются кампусными сетями и, как правило, создаются предприятиями или организациями. Кампусные сети не только повышают эффективность работы предприятий, но и предоставляют услуги доступа к сети для внешних пользователей.
В этом курсе описывается базовая архитектура и способ построения кампусной сети.

## Slide 4
По окончании данного курса слушатели получат следующие знания и навыки:
  определение кампусной сети;
  типичные сетевые архитектуры кампусных сетей;
  методы планирования и проектирования небольших кампусных сетей;
  методы развертывания и реализации небольших кампусных сетей;
  концепции эксплуатации и техобслуживания небольшой кампусной сети;
  концепции оптимизации небольшой кампусной сети;
  реализация проекта кампусной сети.

## Slide 5
Основные концепции кампусных сетей
Практическая реализация проектирования кампусной сети

## Slide 6: Что такое кампусная сеть?
Кампусная сеть — это локальная сеть (LAN), которая соединяет различные терминалы или компьютеры в пределах здания или ограниченной географической области. Кампусная сеть, как правило, имеет только один объект управления. Если на территории имеется несколько управляющих объектов, считается, что на этой территории имеется несколько кампусных сетей.
Филиал
Другие кампусы
Пользователь удаленного доступа
Частные и публичные облака
Интернет/Глобальная сеть (WAN)
За пределами кампуса
Внутри кампуса
Выходной уровень кампусной сети
Базовый уровень
Уровень агрегации
Уровень доступа
Управление
сетью
ЦОД
Демилитаризованная зона (DMZ)
Безопасность сети
Терминальный уровень
Типовой сценарий применения
Офисное
здание
Государственные
компании
Предприятия
Кампус
Завод
Банк
Notes: В зависимости от требований масштаб кампусной сети может гибко изменяться. Это может быть небольшой домашний офис (SOHO), школьный кампус, городок предприятия, парк или торговый центр. Однако кампусную сеть нельзя масштабировать до бесконечности. Обычно большие кампусы, такие как университетские городки и промышленные городки, ограничены несколькими квадратными километрами. Такие кампусные сети могут быть построены с использованием технологии локальной вычислительной сети (LAN). Кампусная сеть за пределами этой области обычно рассматривается как городская сеть (MAN) и строится с использованием технологии WAN.
К стандартным технологиям LAN, используемым в кампусных сетях, относятся Ethernet (проводные подключения) в соответствии с IEEE 802.3, и Wi-Fi (беспроводные подключения) в соответствии с IEEE 802.11.

## Slide 7: Типовая архитектура кампусной сети
WAN
Интернет
IPS
Межсетевой экран
Защита от
DDoS-атак
AC
eLog
Как правило, кампусная сеть строится по иерархическому и модульному принципу.
В зависимости от количества терминалов или сетевых элементов кампусные сети можно разделить на небольшие, средние и крупные сети.
Уровень доступа
Уровень агрегации
Базовый
уровень
Выходная зона
ЦОД
Зона управления сетью
Перемещающиеся сотрудники
Кампус
филиала
компании
Notes: Уровни и зоны кампусной сети
  Базовый уровень: магистральная зона кампусной сети, которая является ядром коммутации данных. Соединяет части кампусной сети, такие как центр обработки данных, центр управления и выходная зона кампусной сети.
  Уровень агрегации: средний уровень кампусной сети, который выполняет агрегацию или коммутацию данных. Некоторые фундаментальные сетевые функции, такие как маршрутизация, QoS и безопасность, также предоставляются на этом уровне.
  Уровень доступа: являясь границей кампусной сети, соединяет конечных пользователей с кампусной сетью.
  Выходная зона: как граница, которая соединяет кампусную сеть с внешней сетью, эта зона обеспечивает взаимный доступ между двумя сетями. Как правило, в этой зоне развертывается большое количество устройств сетевой безопасности, например, устройства системы предотвращения вторжений (IPS), устройства защиты от DDoS и межсетевые экраны для защиты от атак из внешних сетей.
  Зона центра обработки данных: серверы и системы приложений, развернутые для предоставления услуг передачи данных и приложений для внутренних и внешних пользователей предприятия.
  Зона управления сетью: системы управления сетью, включая контроллер SDN, WAC и eLog (сервер журналов), развернуты в этой зоне для управления и мониторинга всей кампусной сети.

## Slide 8: Типовая архитектура небольших кампусных сетей
Небольшие кампусные сети обычно применяются в сценариях с небольшим количеством пользователей (несколько или десятки пользователей). Небольшая кампусная сеть может охватывать только одно местоположение, имеет простую архитектуру и построена так, чтобы обеспечить взаимный доступ между внутренними ресурсами.
Характеристики небольших кампусных сетей:
  Небольшое количество пользователей
  Только одно местоположение
  Простая сетевая архитектура
  Простые требования
Количество терминалов | < 200
Количество элементов сети | < 25
Топология сети кафе
Хост
Fat AP
Интернет

## Slide 9: Типовая архитектура средних кампусных сетей
Средняя кампусная сеть поддерживает подключение от сотен до тысяч пользователей.
Средние кампусные сети имеют модульную конструкцию, то есть сети могут быть разделены по функциям. Однако количество функциональных модулей невелико. В большинстве случаев средняя кампусная сеть гибко разбивается на разделы в зависимости от требований к обслуживанию.
Характеристики средних кампусных сетей:
  Сеть среднего размера
  Часто используется
  Разделение по функциям
  Типовая трехуровневая сетевая архитектура: ядро, агрегация и доступ
Количество терминалов | от 200 до 2000
Количество элементов сети | от 25 до 100
Интернет
Уровень доступа
Уровень агрегации
Базовый уровень
Выходной уровень
AP
Контроллер
доступа
Топология сети внешнеторговой фирмы

## Slide 10: Типовая архитектура крупной кампусной сети
Крупная кампусная сеть может охватывать несколько зданий и подключаться к нескольким кампусам в городе через глобальные сети. Как правило, крупная кампусная сеть предоставляет услуги доступа и позволяет перемещающимся сотрудникам подключаться к внутренней сети своей компании с помощью таких технологий, как виртуальная частная сеть (VPN).
Характеристики крупной кампусной сети:
  Широкая зона покрытия
  Большое количество
  пользователей
  Сложные требования к сети
  Комплексные функциональные модули
  Сложная архитектура сети
Количество терминалов | > 2000
Количество элементов сети | > 100
Перемещающиеся сотрудники
Кампус головного офиса
Кампус филиала компании
Интернет/WAN
Облачный ЦОД
Управление сетью
Топология сети крупного предприятия

## Slide 11: Основные топологии и технологии кампусных сетей
Обычные протоколы/технологии
Выходная
зона
Базовый
уровень
Уровень
агрегации
Уровень
доступа
VLAN, связующее дерево,
агрегация каналов и AAA
DHCP, стек, агрегация каналов, протокол связующего дерева, OSPF и статическая маршрутизация
Стек, OSPF, статическая маршрутизация и ACL
NAT, OSPF, статическая маршрутизация и PPPoE
Протоколы/Технологии WLAN
SNMP/
NETCONF
AC
NMS

## Slide 12
Основные концепции кампусных сетей
Практическая реализация проекта кампусной сети

## Slide 13: Требования к организации сети
Компания (со штатом около 200 сотрудников) планирует построить новую кампусную сеть, которая обеспечит развертывание новых сервисов. Требования к сети:
  Соответствие текущим требованиям компании к обслуживанию.
  Использование простой топологии сети для удобства эксплуатации и техобслуживания.
  Предоставление проводного доступа для сотрудников и беспроводного доступа для гостей.
  Реализация простого управления сетевым трафиком.
  Обеспечение безопасности сети.

## Slide 14: Жизненный цикл проекта кампусной сети
Планирование и проектирование
Выбор модели устройства
Физическая топология
Логическая топология
Технологии и протоколы
Развертывание и внедрение
Установка устройства
Ввод в эксплуатацию одного ИБП
Совместное пуско-наладочное испытание
Сетевая миграция и интеграция
Эксплуатация и техобслуживание сети
Плановое техобслуживание
Резервное копирование программного обеспечения и конфигурационных данных
Централизованный мониторинг с помощью системы управления сетью (NMS)
Обновление программного обеспечения
Оптимизация сети
Повышение уровня сетевой безопасности:
Резервное копирование программного обеспечения и конфигурационных данных
Улучшение пользовательского опыта
1
2
3
4
Notes: Проект кампусной сети начинается с планирования и проектирования сети. Комплексное и детальное планирование сети является прочной основой для последующей реализации проекта.
Реализация проекта — это особая последовательность операций, выполняемых инженерами, ответственными за реализацию проекта. Систематическое управление и отлаженный процесс имеют решающее значение для успешной реализации проекта.
Регулярное обслуживание и ремонт необходимы для обеспечения нормальной работы сетевых функций и поддержки бесперебойного предоставления пользовательских сервисов.
По мере развития пользовательских сервисов требования пользователей к сетевым функциям возрастают. Если текущая сеть не удовлетворяет требованиям к обслуживанию или во время работы сети возникают проблемы, значит сеть нуждается в оптимизации.

## Slide 15: Проектирование небольшой кампусной сети
1. Проектирование сетевого решения
Выбор модели устройства
Физическая топология
3. Проектирование системы безопасности
Безопасность на выходе сети
Безопасность проводных подключений во внутренней сети
Безопасность беспроводных подключений во внутренней сети
4. Проектирование системы управления, эксплуатации и техобслуживания сети
Управление базовой сетью
Интеллектуальные функции O&M
2. Проектирование сети
Базовые сервисы
WLAN
Предотвращение петель на уровне 2
Надежность сети
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 16: Проектирование сетевого решения
Физическая топология разработана с учетом бюджета и требований к сервисам. На рисунке представлена такая топология.
AC1
Интернет
CORE-R1
Agg-S1
AP1
AP2
Центр приема посетителей
Acc-S1
Отдел исследований
и разработок
FTP-сервер
Принтер
Acc-S2
Отдел маркетинга
Принтер
Acc-S3
Административный отдел
Администратор
Acc-S4
Принтер
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/3
E0/0/1
E0/0/1
E0/0/1
E0/0/1
Правила именования и выбора интерфейса
Имена должны легко запоминаться и расширяться при необходимости.
Интерфейсы должны соответствовать требованиям услуг к полосе пропускания.
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/4
GE0/0/5
GE0/0/6
E0/0/10
E0/0/11
GE0/0/0
GE0/0/0
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети
Notes: В сети используется трехуровневая архитектура.
  S3700 работает как коммутатор доступа для обеспечения доступа к сети со скоростью 100 Мбит/с для ПК и принтеров сотрудников.
  S5700 развернут на уровне агрегации в качестве шлюза сети уровня 2.
  AR2240 развернут в ядре и на выходе кампусной сети.
Примечание: Agg означает устройство на уровне агрегации. Acc означает устройство доступа.

## Slide 17: Проектирование базовых услуг: проект VLAN
Рекомендуется назначать последовательные идентификаторы VLAN, чтобы обеспечить правильное использование ресурсов VLAN.
Виртуальные локальные сети можно разделить на сервисные VLAN, управляющие VLAN и взаимосвязанные VLAN.
Как правило, VLAN назначаются на основе интерфейсов.
Проект сервисной VLAN
Проект управляющей VLAN
Назначение VLAN по географическому местоположению
Назначение VLAN по логической области
Назначение VLAN в зависимости от структуры персонала
Назначение VLAN по типу услуги
Управляющая VLAN 100
VLANIF 100
192.168.100.1
VLANIF 100
192.168.100.2
VLANIF 100
192.168.100.254
В большинстве случаев коммутаторы уровня 2 используют адреса интерфейса VLANIF в качестве адресов управления. Рекомендуется, чтобы все коммутаторы в одной сети уровня 2 использовали одну и ту же управляющую VLAN, а их IP-адреса управления находились в одном сегменте сети.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 18: Планирование VLAN
Управляющая VLAN зарезервирована для устройств уровня 2.
Сети VLAN подразделяются на гостевую VLAN, VLAN отдела исследований и разработок, VLAN отдела маркетинга и VLAN административного отдела.
Коммутаторы уровня 3 необходимо подключать к маршрутизаторам через интерфейсы VLANIF. Следовательно, необходимо зарезервировать взаимосвязанную VLAN.
VLAN устанавливается для туннелей CAPWAP между точками доступа (AP) и контроллером доступа (AC).
VLAN ID | Описание VLAN
1 | Гостевая VLAN или сервисная VLAN WLAN
2 | VLAN отдела исследований и разработок (R&D)
3 | VLAN отдела маркетинга
4 | VLAN административного отдела
100 | Управляющая VLAN устройств уровня 2
101 | Управляющая VLAN услуг WLAN
102 | Взаимосвязанная VLAN между Agg-S1 и CORE-R1
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 19: Проектирование базовых услуг: проектирование IP-адресов
Управляющий IP-адрес
Устройства уровня 2 используют IP-адреса интерфейса VLANIF в качестве IP-адресов управления. Рекомендуется, чтобы все коммутаторы уровня 2, подключенные к шлюзу, использовали один и тот же сегмент сети.
IP-адрес для подключения сетевых устройств
Для взаимосвязанных IP-адресов рекомендуется использовать 30-битную маску, а для базовых устройств использовать — IP-адреса хостов уменьшенной длины.
Управляющая VLAN 100
VLANIF 100
192.168.100.1
VLANIF 100
192.168.100.2
VLANIF 100
192.168.100.254
Сервисный IP-адрес
Сервисные IP-адреса — IP-адреса серверов, хостов или шлюзов.
Для IP-адресов шлюзов рекомендуется использовать одни и те же самые правые значащие цифры, например .254.
Необходимо четко различать диапазоны IP-адресов различных услуг. IP-адреса каждого типа служебных терминалов должны быть непрерывными. Необходимо, чтобы их можно было объединять.
Рекомендуется использовать сегмент IP-адреса с 24-битной маской.
Сотрудник
192.168.1.0/24
Партнер
192.168.5.0/24
Гость
192.168.100.0/24
192.168.1.254
192.168.5.254
192.168.100.254
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 20: Планирование IP-адресов
Зарезервировать достаточное количество IP-адресов в зависимости от количества клиентов, к которым будет осуществляться доступ, и спланировать сегменты сети и адреса шлюзов для каждого типа услуг.
Спланировать сегменты для управляющих IP-адресов.
Разделить сегменты сети для взаимосвязанных IP-адресов.
Сегмент/маска IP-сети | Адрес шлюза | Описание сегмента сети
192.168.1.0/24 | 192.168.1.254 | Сегмент сети, к которому относятся гости с беспроводным доступом, со шлюзом, расположенным на Agg-S1
192.168.2.0/24 | 192.168.2.254 | Сегмент сети, к которому относится отдел исследований и разработок, со шлюзом, расположенным на Agg-S1
192.168.3.0/24 | 192.168.3.254 | Сегмент сети, к которому относится отдел маркетинга, со шлюзом, расположенным на Agg-S1
192.168.4.0/24 | 192.168.4.254 | Сегмент сети, к которому относится административный отдел, со шлюзом, расположенным на Agg-S1
192.168.100.0/24 | 192.168.100.254 | Сегмент управляющей сети для устройств уровня 2 со шлюзом, расположенным на Agg-S1
192.168.101.0/24 | — | Сегмент управляющей сети услуг WLAN
192.168.102.0/30 | — | Сегмент сети между Agg-S1 и CORE-R1
1.1.1.1/32 | — | Loopback-интерфейс на CORE-R1, который используется в качестве управляющего IP-адреса
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 21: Проектирование базовых услуг: проектирование режима распределения IP-адресов
Выходной шлюз
Интернет
Операторское устройство
Выходной шлюз
WAN-интерфейс: статический IP-адрес, DHCP или PPPoE
IP-адреса интерфейсов WAN назначаются оператором связи в статическом, DHCP или PPPoE режиме. IP-адреса выходных шлюзов необходимо заранее получить у оператора связи.
Устройства, например, серверы и принтеры
Рекомендуется, чтобы серверы и специальные терминалы (например, перфокарточные машины, серверы печати и IP-камеры видеонаблюдения) использовали статические привязанные IP-адреса.
Конечные пользователи
Интернет
AP
Выходной шлюз
Рекомендуется, чтобы шлюзы назначали IP-адреса конечных пользователей через DHCP.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети
Notes: Для назначения IP-адреса можно использовать назначение динамического IP-адреса или привязку статического IP-адреса. В небольшой или средней кампусной сети IP-адреса назначаются на основе следующих принципов:
IP-адреса WAN-интерфейсов на выходных шлюзах назначаются оператором связи в статическом, DHCP или PPPoE режиме. IP-адреса выходных шлюзов необходимо заранее получить у оператора связи.
Рекомендуется, чтобы серверы и специальные терминалы (например, перфокарточные машины, серверы печати и IP-камеры видеонаблюдения) использовали статические привязанные IP-адреса.
Пользовательский терминал: для динамического назначения IP-адресов пользовательским терминалам, например, ПК и IP-телефонам, с использованием DHCP, рекомендуется развернуть DHCP-сервер на шлюзе.

## Slide 22: Планирование режима распределения IP-адресов
Выходной шлюз получает IP-адрес по PPPoE.
Все терминалы получают IP-адреса по DHCP. Серверам и принтерам назначаются фиксированные IP-адреса.
IP-адреса всех сетевых устройств (кроме точек доступа) настраиваются статически.
Сегмент/Интерфейс IP-сети | Режим распределения | Описание режима распределения
192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 192.168.4.0/24 | DHCP | Распределяется Agg-S1. Agg-S1 распределяет фиксированные IP-адреса фиксированным устройствам, таким как серверы и принтеры.
192.168.100.0/24 | Статический | Статически настроенные IP-адреса управления устройством
192.168.101.0/24 | DHCP | IP-адреса контроллеров доступа настраиваются статически, а для точек доступа IP-адреса назначает Agg-S1.
192.168.102.0/30 | Статический | Статически настроенные взаимосвязанные IP-адреса
GE0/0/0 на CORE-R1 | PPPoE | IP-адрес, назначенный оператором связи
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 23: Проектирование базовых услуг: проектирование маршрутизации
Проектирование маршрутизации внутри кампусной сети:
  Внутрисетевой сегмент. После выделения IP-адреса по DHCP создается маршрут по умолчанию. Agg-S1 выполняет функции шлюза уровня 3.
  Межсетевой сегмент. Топология действующей сети проста. Для соответствия требованиям статические маршруты можно развернуть на всех устройствах, которым пересылают данные уровня 3. Не нужно использовать сложный протокол маршрутизации.
Проектирование маршрутизации на выходе из кампуса: Настройте статические маршруты по умолчанию.
Интернет
Административный
отдел
Отдел маркетинга
Принтер
Отдел
исследований
и разработок
FTP-сервер
Принтер
Центр приема
посетителей
Администратор
Принтер
Сеть уровня 3
Сеть уровня 2
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети
Notes: Схема маршрутизации небольшой или средней кампусной сети включает в себя проектирование внутренних маршрутов и маршрутов между выходом кампуса и Интернетом или устройствами WAN.
Проектирование внутренней маршрутизации небольшой или средней кампусной сети должно соответствовать требованиям к связи устройств и терминалов кампусной сети и обеспечивать взаимодействие с внешними маршрутами. Поскольку кампусная сеть имеет небольшой размер, структура сети проста.
  AP: после назначения IP-адреса посредством DHCP по умолчанию создается маршрут по умолчанию.
  Коммутатор и шлюз: статические маршруты могут использоваться для удовлетворения требований. Не нужно использовать сложный протокол маршрутизации.
Проектирование маршрутизации на выходе отвечает требованиям пользователей интрасети, предъявляемым к доступу в Интернет и WAN. Если выходное устройство подключено к Интернету или глобальной сети, на выходном устройстве рекомендуется настроить статические маршруты.

## Slide 24: Проектирование WLAN
Проектирование сети WLAN
Проектирование передачи данных WLAN
В зависимости от IP-адресов контроллеров и точек доступа и того, проходит ли трафик данных через контроллер доступа, сеть можно разделить на:
  Линейная сеть уровня 2
  Обходная сеть уровня 2
  Линейная сеть уровня 3
  Обходная сеть уровня 3
В данном примере используется обходная сеть уровня 2.
Сеть
192.168.101.1/24
192.168.101.X/24
192.168.101.Y/24
Сервер DHCP
Пакеты управления и пакеты данных передаются по WLAN.
  Пакеты управления пересылаются по туннелям CAPWAP.
  Пакеты данных пользователей пересылаются в туннельном или прямом режиме.
В этом примере используется режим прямой пересылки.
Туннель CAPWAP
Сеть
Данные пользователя
Данные управления
AC
AC
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети
Notes: Помимо планирования сети и режима пересылки данных, также необходимо выполнить следующие действия:
  Проектирование сетевого покрытия. Необходимо спроектировать и спланировать зоны для покрытия сигналами Wi-Fi, чтобы гарантировать, что уровень сигнала в каждой зоне отвечает требованиям пользователей и минимизировать межканальные помехи между соседними точками доступа.
  Проектирование емкости сети. Необходимо спроектировать определенное количество точек доступа на основе требований к пропускной способности, количества терминалов, числа одновременных подключений и производительности каждой точки доступа. Это гарантирует соответствие производительности WLAN требованиям доступа в Интернет всех терминалов.
  Проектирование развертывания точки доступа. В зависимости от схемы покрытия сети и фактических условий необходимо изменить и подтвердить фактическое положение для развертывания точки доступа, режим развертывания и правила прокладки кабелей.
  Также требуется спроектировать систему безопасности WLAN и систему роуминга.

## Slide 25: Планирование данных WLAN
Пункт | Значение
Управляющие VLAN для точек доступа | VLAN 101
Сервисная VLAN для STA | VLAN 1
Сервер DHCP | Agg-S1 выполняет функции DHCP-сервера для назначения IP-адресов точкам доступа. Адрес шлюза STA по умолчанию 192.168.1.254.
Пул IP-адресов для точек доступа | От 192.168.101.2 до 192.168.101.253/24
Пул IP-адресов для станций | От 192.168.1.1 до 192.168.1.253/24
Адрес интерфейса-источника контроллера доступа. | VLANIF 101: 192.168.101.1/24
Группа точек доступа | Имя: ap-group1 Шаблонные профили: профиль WLAN-Guest и профиль регулятивного домена default
Профиль регулятивного домена | Имя: default Код страны: CN
Профиль SSID | Имя: WLAN-Guest имя SSID: WLAN-Guest
Профиль безопасности | Имя: WLAN-Guest Политика безопасности: WPA-WPA2+PSK+AES Пароль: WLAN@Guest123
Профиль VAP | Имя: WLAN-Guest Режим пересылки: прямая пересылка Сервисная VLAN: VLAN 1 Шаблонные профили: профиль SSID WLAN-Guest, профиль безопасности WLAN-Guest
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 26: Надежность
Интернет
Административный отдел
Отдел маркетинга
Принтер
Отдел исследований
и разработок
FTP-сервер
Принтер
Центр приема посетителей
Администратор
Принтер
Надежность на уровне порта:
  Для повышения надежности между коммутаторами доступа и коммутаторами агрегации и увеличения полосы пропускания каналов используется Eth-Trunk.
Надежность на уровне устройств:
  Возможно использование технологий iStack или кластерной системы коммутации (CSS). В данной сети не используется.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 27: Предотвращение петель на уровне 2
Ошибка соединения
Вопрос. Как предотвратить петли в сети уровня 2, вызванные неправильными действиями офисного персонала, несмотря на то, что в текущем сегменте сети не предусмотрен резервный канал?
Предложение. Для предотвращения петель использовать технологию связующего дерева в сети уровня 2. Кроме того, рекомендуется вручную настроить Agg-S1 в качестве корневого моста.
Интернет
Административный отдел
Отдел маркетинга
Принтер
Отдел исследований
и разработок
FTP-сервер
Принтер
Центр приема
посетителей
Администратор
Принтер
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 28: Проектирование NAT на выходе сети
1.2.3.4
Точка выхода в сеть
Таблица сопоставления NAT
------------------------------------------------
Частный IP-адрес | Публичный IP-адрес
192.168.1.1 | 1.2.3.1
192.168.1.2 | 1.2.3.2
Точка выхода в сеть
Пул адресов NAT
-----------------------------------
1.2.3.1 | Не используется
1.2.3.2 | Не используется
1.3.3.3 | Не используется
Статический NAT
Динамический NAT
Таблица сопоставления NAT
------------------------------------------------
Частный IP-адрес:номер порта | Публичный IP-адрес:номер порта
192.168.1.10:80 | 1.2.3.4:10335
NAPT и Easy IP
Статический NAT применяется в сценариях, где настроено большое количество статических IP-адресов, и клиентам необходимо использовать фиксированные IP-адреса.
Сервер NAT
Точка выхода
в сеть
Таблица сопоставления NAT
------------------------------------------------
Частный IP-адрес:номер порта | Публичный IP-адрес:номер порта
192.168.1.1:10321 | 1.2.3.4:1025
192.168.1.2:17087 | 1.2.3.4:1026
Сервер NAT применяется в сценариях, когда к сервисам сервера, находящегося во внутренней сети, можно получить доступ из Интернета.
Динамический NAT вводит концепцию пула адресов. Доступные IP-адреса в пуле адресов выделяются клиентам для доступа в Интернет.
NAPT преобразует номера портов на основе динамического NAT для улучшения использования общедоступных адресов.
Easy IP применяется в сценариях, где IP-адреса исходящих сетевых интерфейсов назначаются динамически.
Сервер во внутренней сети, к сервисам которого можно получить доступ из Интернет
Точка выхода в сеть
1.2.3.4
1.2.3.4
1.2.3.4
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 29: Проектирование системы безопасности
LAN
Управление трафиком
Административный
отдел
Отдел маркетинга
Отдел исследований и разработок
Интернет
Гостевая сеть
Внутренняя сеть
Внутренний трафик
Данные гостей
Разные отделы подключаются друг к другу, но не могут получить доступ к Интернету.
Гости получают доступ в Интернет, но не могут подключиться к внутренней сети.
Чтобы изолировать внутреннюю сеть от внешней сети и использовать NAT для контроля доступа внутренней сети к Интернету можно использовать политику трафика и фильтрацию трафика.
Безопасность DHCP
В кампусной сети сотрудники часто подключают к сети неразрешенные беспроводные маршрутизаторы с поддержкой DHCP, что вызывает нарушения частных адресов, конфликты адресов и сбои доступа в Интернет.
В большинстве случаев для предотвращения данной проблемы на коммутаторах доступа включается защита DHCP snooping.
Домашний
маршрутизатор
с поддержкой DHCP
Безопасность управления сетью
Если управление сетевыми устройствами осуществляется через Telnet или веб-систему, можно использовать списки контроля доступа (ACL), чтобы разрешить регистрацию на устройствах только пользователям с фиксированными IP-адресами.
Для централизованной NMS SNMPv3 поддерживает аутентификацию и шифрование идентификации, значительно повышая безопасность NMS.
Коммутатор
доступа
Сервер DHCP
Доверенный
порт
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети
Notes: Примечание: проектирование безопасности в этом случае реализуется только в зависимости от маршрутизаторов или коммутаторов.

## Slide 30: Проектирование системы управления, эксплуатации и техобслуживания
Традиционное управление устройствами
Если между сетевым администратором и IP-адресами устройств могут устанавливаться маршруты, управлять устройствами можно через Telnet, веб-систему или SSH.
Если в сети много устройств, можно развернуть унифицированную NMS на основе SNMP для эксплуатации, техобслуживания и управления сетью.
SNMP
WEB
SSH/Telnet
Управление на основе iMaster NCE
NETCONF
OpenFlow
Телеметрия
В дополнение к традиционной NMS на основе SNMP для управления сетью, эксплуатации и техобслуживания с целью реализации автономного управления сетью может использоваться Huawei iMaster NCE.
LAN
Сеть
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 31: Развертывание и внедрение небольшой кампусной сети
Составляющие элементы процесса развертывания и реализации проекта:
  подготовка решения;
  установка устройств;
  ввод сети в эксплуатацию;
  сетевая миграция и интеграция;
  обучение принципам перехода к техническому обслуживанию (ETM);
  приемка проекта.
Конкретный процесс определяется исходя из реальной ситуации.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 32: Схема конфигурации (1)
Подключите сетевые устройства с помощью физических кабелей, настройте агрегирование каналов и добавьте описание интерфейса. Подробная информация приведена в следующих таблицах.
Устройство | Интерфейс | Конфигурация
Acc-S1 | Eth-trunk 1 | Режим: LACP-static Trunkport: GE0/0/1, GE0/0/2, GE0/0/3 Description: to Agg-S1's eth-trunk 1
 | E0/0/10 | Description: to AP1
 | E0/0/11 | Description: to AP2
Acc-S2 | Eth-trunk 1 | Mode: LACP-static Trunkport: GE0/0/1, GE0/0/2, GE0/0/3 Description: to Agg-S1's eth-trunk 2
Acc-S3 | Eth-trunk 1 | Mode: LACP-static Trunkport: GE0/0/1, GE0/0/2, GE0/0/3 Description: to Agg-S1's eth-trunk 3
Acc-S4 | Eth-trunk 1 | Mode: LACP-static Trunkport: GE0/0/1, GE0/0/2, GE0/0/3 Description: to Agg-S1's eth-trunk 4
AC1 | GE0/0/1 | Description: to Agg-S1's GE0/0/2
CORE-R1 | GE0/0/1 | Description: to Agg-S1's GE0/0/1
Устройство | Интерфейс | Конфигурация
Agg-S1 | Eth-trunk 1 | Mode: LACP-static Trunkport: GE0/0/3, GE0/0/7, GE0/0/8 Description: to Acc-S1's eth-trunk 1
 | Eth-trunk 2 | Mode: LACP-static Trunkport: GE0/0/4, GE0/0/9, GE0/0/10 Description: to Acc-S2's eth-trunk 1
 | Eth-trunk 3 | Mode: LACP-static Trunkport: GE0/0/5, GE0/0/11, GE0/0/12 Description: to Acc-S3's eth-trunk 1
 | Eth-trunk 4 | Mode: LACP-static Trunkport: GE0/0/6, GE0/0/13, GE0/0/14 Description: to Acc-S4's eth-trunk 1
 | GE0/0/1 | Description: to CORE-R1's GE0/0/1
 | GE0/0/2 | Description: to AC1's GE0/0/1
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 33: Схема конфигурации (2)
Назначьте VLAN на основе интерфейсов. Подробная информация приведена в следующих таблицах.
Устройство | Интерфейс | Тип | Конфигурация
Acc-S1 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow-pass VLAN 1, 100, 101
 | E0/0/10 |  | PVID:101 Allow-pass VLAN 1, 101
 | E0/0/11 |  | 
Acc-S2 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 2, 100
 | Other ports | Access | Default VLAN 2
Acc-S3 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 3, 100
 | Other ports | Access | Default VLAN 3
Acc-S4 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 4, 100
 | Other ports | Access | Default VLAN 4
Устройство | Интерфейс | Тип | Конфигурация
Agg-S1 | Eth-trunk 1 | Trunk | PVID:100 Allow-pass VLAN 1, 100, 101
 | Eth-trunk 2 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 2, 100
 | Eth-trunk 3 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 3, 100
 | Eth-trunk 4 | Trunk | PVID:100 Allow pass VLAN 4, 100
 | GE0/0/2 | Access | Default VLAN 101
 | GE0/0/1 | Access | Default VLAN 102
AC1 | GE0/0/1 | Access | Default VLAN 101
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 34: Схема конфигурации (3)
Назначьте IP-адреса STA и AP с помощью DHCP и настройте статические IP-адреса для сетевых устройств. Подробная информация приведена в следующих таблицах.
Устройство | Интерфейс | Адрес/Маска
Agg-S1 | VLANIF 1 | 192.168.1.254/24
 | VLANIF 2 | 192.168.2.254/24
 | VLANIF 3 | 192.168.3.254/24
 | VLANIF 4 | 192.168.4.254/24
 | VLANIF 100 | 192.168.100.254/24
 | VLANIF 101 | 192.168.101.254/24
 | VLANIF 102 | 192.168.102.2/30
CORE-R1 | GE0/0/1 | 192.168.102.1/30
 | GE0/0/0 | Автоматическое получение по PPPoE
 | Loopback0 | 1.1.1.1/32
Устройство | Интерфейс | Адрес/Маска
Acc-S1 | VLANIF 100 | 192.168.100.1/24
Acc-S2 | VLANIF 100 | 192.168.100.2/24
Acc-S3 | VLANIF 100 | 192.168.100.3/24
Acc-S4 | VLANIF 100 | 192.168.100.4/24
AC1 | VLANIF 101 | 192.168.1.101/24
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 35: Схема конфигурации (4)
Настройте режим распределения IP-адресов. Подробная информация о DHCP приведена в следующей таблице.
Сегмент сети | Другие параметры | Примечания
192.168.1.0/24 | Gateway:192.168.1.254 IP:192.168.1.254 | Agg-S1 выполняет функции сервера DHCP.
192.168.2.0/24 | Gateway:192.168.2.254 IP:192.168.2.254 | Agg-S1 выполняет функции сервера DHCP. Принтеру (1) и серверу FTP назначены фиксированные IP-адреса.
192.168.3.0/24 | Gateway:192.168.3.254 IP:192.168.3.254 | Agg-S1 выполняет функции сервера DHCP. Принтеру (2) назначен фиксированный IP-адрес.
192.168.3.0/24 | Gateway:192.168.4.254 IP:192.168.4.254 | Agg-S1 выполняет функции сервера DHCP. Принтеру (3) и администратору сети назначены фиксированные IP-адреса.
192.168.101.0/24 | — | Agg-S1 выполняет функции сервера DHCP. IP-адрес (192.168.101.1), занятый контроллером доступа (AC), не назначается.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 36: Схема конфигурации (5)
Настройте маршруты. Используются статические маршруты, поскольку масштаб сети небольшой и количество NE также небольшое. Подробная информация приведена в следующей таблице.
Устройство | Конфигурация маршрута | Примечания
Acc-S1 | 0.0.0.0 0 192.168.100.254 | Маршрут, по которому сетевой администратор получает доступ к коммутаторам уровня 2 в сетевых сегментах.
Acc-S2 |  | 
Acc-S3 |  | 
Acc-S4 |  | 
AC1 | 0.0.0.0 0 192.168.101.254 | Маршрут, по которому администратор получает доступ к AC1 в сетевых сегментах.
Agg-S1 | 0.0.0.0 0 192.168.102.1 | Маршрут, соответствующий трафику, предназначенному для Интернета.
CORE-R1 | 192.168.0.0 20 192.168.102.2 | Агрегированный маршрут для магистрального маршрутизатора для доступа к интрасети.
 | Маршрут по умолчанию | Маршрут, указывающий интерфейс во внешней сети.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 37: Схема конфигурации (6)
Настройте управление сетью. Установите для режима управления сетью режим Telnet-based remote management, а для режима аутентификации — значение Authentication, Authorization, and Accounting (AAA). Подробная информация приведена в следующей таблице.
Устройство | Режим управления | Режим аутентификации | Примечания
Acc-S1 | Telnet | AAA | Имя пользователя и пароль должны быть сложными и различными. Запишите их.
Acc-S2 |  |  | 
Acc-S3 |  |  | 
Acc-S4 |  |  | 
Agg-S1 |  |  | 
CORE-R1 |  |  | 
AC1 |  |  | 
AP1&AP2 | Централизованный контроль и управление со стороны AC | — | —
Настройте сеть.
Устройство | Интерфейс | Режим доступа | Режим NAT | Примечания
CORE-R1 | GE0/0/0 | PPPoE | Easy IP | Имя пользователя: PPPoEUser123 Пароль: Huawei@123
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 38: Схема конфигурации (7)
Настройте WLAN в соответствии с планом.
Выполните настройки, связанные с безопасностью. Подробная информация приведена в следующей таблице.
Модуль | Технология | Конфигурация
Мониторинг трафика | Политики трафика, NAT и ACL | Настройте расширенный ACL, чтобы блокировать трафик, поступающий от 192.168.1.0/24 в сегмент сервисной сети в интрасети, и разрешите прохождение остального трафика. Настройте политику фильтрации трафика со ссылкой на данный ACL и примените политику к интерфейсу. Настройте базовый ACL, чтобы разрешить только трафик от 192.168.1.0/24, и примените этот ACL к конфигурации NAT на исходящем сетевом интерфейсе.
Безопасность управления сетью | AAA и ACL | Настройте базовый ACL, чтобы разрешить только те пакеты, IP-адрес источника которых является IP-адресом администратора, а подстановочная маска имеет значение 0, и примените этот ACL к интерфейсам VTY всех управляемых устройств.
Безопасность DHCP | DHCP snooping | Включите DHCP snooping на всех коммутаторах доступа и настройте восходящие интерфейсы как доверенные.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 39: Ввод в эксплуатацию небольшой кампусной сети
3. Тестирование производительности сервисов
Тестирование трафика сервисов
Тестирование контроля доступа
2. Высокая надежность ввода в эксплуатацию
Тестирование функции предотвращения петель
Тестирование переключения пути
Тестирование горячего резервирования (HSB)
1. Проверка подключения
Тестирование соединения по базовому каналу
Тестирование на совместимость уровня 2
Тестирование на совместимость уровня 3
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 40: Эксплуатация и техобслуживание небольшой кампусной сети
Небольшая кампусная сеть подготовлена и переходит в фазу эксплуатации и техобслуживания (O&M). Общие методы эксплуатации и техобслуживания:
  Проверка среды устройства
  Проверка базовой информации об устройстве
  Проверка состояния работы устройства
  Проверка сервисов
  Обработка аварийных сигналов
Когда масштаб сети достигает определенного уровня, то для управления сетью, эксплуатации и техобслуживания можно использовать программное обеспечение управления сетью.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 41: Оптимизация небольшой кампусной сети
Оптимизация сети позволяет повысить надежность и устойчивость сети и поддержать развитие корпоративных услуг. Общие решения по оптимизации сети:
  Оптимизация производительности устройства, например обновление оборудования и обновление версии программного обеспечения.
  Оптимизация базовой сети, например, оптимизация сетевой архитектуры и настройка протокола маршрутизации.
  Оптимизация качества обслуживания, например, предпочтительная пересылка голосовых и видеоуслуг.
Подготовка подходящего решения по оптимизации сети на основе требований сети и реальных условий.
Планирование и проектирование
Развертывание и внедрение
O&M сети
Оптимизация сети

## Slide 42
Перечислите этапы полного жизненного цикла кампусной сети.
В чем заключается функция управляющего IP-адреса?
Notes: Планирование и проектирование сети, развертывание и внедрение, эксплуатация и техобслуживание, оптимизация.
IP-адрес, используемый администратором сети для управления устройством.

## Slide 43
В данном курсе приведено описание концепций, типов и общих технологий кампусных сетей.
Описаны основные этапы жизненного цикла кампусной сети:
  Планирование и проектирование
  Развертывание и внедрение
  Эксплуатация и техобслуживание сети
  Оптимизация сети
Основное внимание в данном курсе уделено принципам и подходам к планированию, проектированию, развертыванию и внедрению кампусных сетей и подробно описан способ создания небольшой кампусной сети.