## Slide 1
Тан Цзяоцзяо (Tang Jiaojiao)/WX498299
30.05.2020
Тан Цзяоцзяо (Tang Jiaojiao)/WX498299
Новый
Сюй Нинян (Xu Ningyang)/WX450201
30.06.2020
Сюй Нинян (Xu Ningyang)/WX450201
Обновление
Ван Син (Wang Xing)/WX921123
20.08.2020
Ван Син (Wang Xing)/WX921123
Обновление

## Slide 2: Эволюция архитектуры систем хранения данных

## Slide 3
С развитием облачных вычислений и больших данных архитектура систем хранения меняется от разрозненных хранилищ до централизованных СХД и постепенно эволюционирует в сетевые виртуализированные массивные облачные системы хранения данных. Хранилищу необходимо поддерживать не только стандартные сервисы, включая управление данными, репликацию данных, мгновенные снимки, зеркалирование и миграцию, но и такие функции, как аварийное восстановление данных, обеспечение целостности данных, виртуализированная конвергенция, эластичные вычисления и расширение ресурсов. Работа этих сервисов и функций зависит от продуманной архитектуры системы хранения.

## Slide 4
По завершении данного курсы вы узнаете:
  эволюцию архитектуры систем хранения и способы их расширения;
  архитектуру продуктов хранения данных Huawei.

## Slide 5
Эволюция архитектуры систем хранения данных
Способы расширения систем хранения данных
Архитектура продуктов хранения данных Huawei

## Slide 6: Эволюция архитектуры систем хранения данных
Один контроллер
Двойные контроллеры
Множество контроллеров
Распределенная архитектура
Notes: Системы хранения данных эволюционировали от одного контроллера к взаимному резервированию двойных контроллеров, которые обрабатывали свои собственные задачи перед одновременной обработкой данных. Позже была реализована параллельная симметрическая обработка данных для нескольких контроллеров. Благодаря развитию облачных вычислений и больших данных распределенное хранилище широко используется.
В настоящее время хранилища данных с одним контроллером используются редко. Большинство систем хранения начального и среднего уровня используют архитектуру с двумя контроллерами, в то время как большинство критически важных систем хранения данных используют архитектуру с множеством контроллеров.

## Slide 7: Хранилище данных с одним контроллером
ОС
Контроллер SCSI
Терминатор
Логические диски представлены хостам как номера LUN.
Хранилище данных с одним контроллером
Контроллер
Хост
Интерфейс SCSI
Notes: JBOD (Just a Bound Of Disks) — это собрание дисков, которое называется дисковым шасси.
Внешний дисковый массив с контроллерами RAID. При помощи дискового шасси дисковый массив виртуализирует внутренние диски в логические диски через RAID-контроллеры, а затем подключается к интерфейсу SCS на хосте через внешний интерфейс SCSI.
Независимое внешнее устройство. Диски и контроллеры являются независимыми внешними устройствами сервера. Эти устройства позволили технологии хранения данных стать значительной независимой сферой, которая продолжает расти.
Если система хранения данных имеет только один модуль контроллера, это единая точка отказа (SPOF).

## Slide 8: Хранилище данных с двумя контроллерами
Сервисы работают только на одном контроллере
Сервисы работают на двух контроллерах
Контроллер A
Контроллер A
Контроллер B
Контроллер B
Активный-резервный
Активный-активный
Notes: Активный-резервный
  Также известна как система высокой доступности (HA), то есть одновременно работает только один контроллер, в то время как другой находится в режиме ожидания, синхронизирует данные и осуществляет мониторинг работы сервисов. Если на активном контроллере происходит сбой, работа сервисов переключается на резервный контроллер. Кроме того, активный контроллер выключается или перезапускается до переключения, чтобы предотвратить разделение вычислительных мощностей. Шина активного контроллера освобождается, затем переключается работа шин back-end и front-end.
Активный-активный
  Два контроллера работают одновременно. Каждая шина подключается ко всем шинам back-end, но каждая шина управляется только одним контроллером. Каждый контроллер управляет половиной всех шин back-end. Если один контроллер неисправен, другой начинает управлять работой всех шин. Это более эффективно, чем режим «активный-резервный».
В настоящее время архитектура с двумя контроллерами используется в основном в распространенных системах хранения данных начального и среднего уровня.

## Slide 9: Эволюция архитектуры систем хранения среднего уровня
Конфигурация фиксированной системы хранения данных
Предоставляются ограниченные интерфейсы Fibre Channel. Низкий уровень гибкости. Расширение емкости может быть осуществлено только путем каскадирования дисковых блоков.
Избыточная конфигурация с двумя контроллерами «активный-активный»
Архитектура «активный-пассивный» с одним и двумя контроллерами постепенно эволюционирует в архитектуру «активный-активный».
Гибкая конфигурация аппаратных компонентов
Поддерживаются интерфейсные модули Fast Ethernet (FE), что значительно повышает гибкость и масштабируемость.
Количество портов можно выбрать в соответствии с требованиями.
Гибкая конфигурация функций программного обеспечения
Унифицированное хранилище, поддерживающее протоколы SAN и NAS становится точкой доступа. Пользователи могут при необходимости гибко настраивать сервисы с множеством протоколов.
Notes: Системы хранения среднего уровня всегда используют независимую архитектуру с двумя контроллерами. Контроллеры обычно имеют модульное оборудование.
Эволюция систем хранения среднего уровня сосредоточена в основном на скорости интерфейсов хоста и дисковых интерфейсов, а также количестве портов.
Общим форм-фактором является конвергенция сервисов хранения данных SAN и NAS.

## Slide 10: Хранилище с множеством контроллеров
Контроллер SAS
Контроллер SAS
Контроллер SAS
Контроллер SAS
Расширитель SAS
Расширитель SAS
Блок дисков
Блок дисков
Контроллер A
Контроллер B
Контроллер C
Контроллер D
Notes: Для большинства критически важных систем хранения данных используется архитектура с множеством контроллеров.
Ниже приведены основные модели архитектуры.
  Шинная архитектура
  Архитектура Hi-Star
  Архитектура прямого подключения
  Архитектура виртуальной матрицы

## Slide 11: Эволюция архитектуры критически важных хранилищ
Шинная архитектура
Масштабируемая архитектура с несколькими контроллерами на базе взаимного подключения шин и расширение благодаря более мощным процессорам, интерфейсным модулям, памяти и протоколам.
Архитектура Hi-Star
Подключение на основе коммутатора интерфейсов front-end, дисковых интерфейсов back-end и модулей кэш-памяти, а также соединение с back-end-соединением Fibre Channel.
Архитектура прямого подключения
Front-end-интерфейсы и дисковые интерфейсы back-end непосредственно подключаются к ресурсам кэш-памяти, чтобы избежать задержки из-за соединения шины и коммутатора.
Архитектура виртуальной матрицы
Режим внешнего расширения, режим полного переключения, платформа x86 и свободное соединения
Notes: В 1990 году компания EMC запустила Symmetrix, архитектуру полной шины. Параллельная шина соединяет интерфейсные модули front-end, модули кэш-памяти и дисковые интерфейсы back-end для обмена данными и сигналами в режиме мультиплексирования во времени.
В 2000 году компания HDS применила архитектуру коммутации для продуктов Lightning 9900. Модули интерфейсов, модули кэш-памяти и модули интерфейсов дисков back-end были подключены в двух избыточных коммутируемых сетях, что в десятки раз увеличило каналы связи по сравнению с шинной архитектурой. Внутренняя шина перестала быть узким местом для производительности.
В 2003 году компания EMC запустила серию DMX, основанную на архитектуре с технологией подключения «каждый с каждым». Все модули были подключены в режиме «точка-точка», что позволило получить теоретически большую внутреннюю полосу пропускания, но усложняя систему и ограничивая масштабируемость.
В 2009 году, чтобы снизить расходы на разработку аппаратного обеспечения, компания EMC запустила архитектуру распределенной коммутации, подключив отдельный модуль коммутатора к тесно связанной системе хранения данных с двумя контроллерами. Благодаря этому достигался баланс стоимости и масштабируемости.
В 2012 году компания Huawei запустила серию OceanStor Huawei 18000, продукт хранения критически важных данных, также основанный на архитектуре распределенной коммутации.

## Slide 12: Эволюция технологий программного обеспечения хранилищ
Повышение надежности данных
Появление технологий мгновенного снимка, клонирования и репликации данных (синхронной и асинхронной).
Упрощение управления данными
Гибкое управление устройствами хранения осуществляется централизованным ПО управления. Технология тонкого резервирования позволяет решать конфликты между инвестициями ресурсов и оптимальным использованием.
Повышение эффективности места
Многоуровневое хранилище способствует использованию пространства хранения и эффективности работы сервисов. Технология дедупликации данных снижает расходы на обслуживание и расширение емкости.
Оптимизация работы сервисов
Производительность оптимизируется в зависимости от типов сервисов. Ресурсы распределяются в зависимости от значимости сервисов. Ресурсы хранения сбалансированы и совместно используются гибко и глобально.
Notes: Система хранения данных объединяет ненадежные и низкопроизводительные диски, чтобы обеспечить высоконадежное и высокопроизводительное хранилище при помощи эффективного управления.
Системы хранения данных обеспечивают совместное использование данных, просты в управлении и предоставляют удобные функции защиты данных. Программное обеспечение систем хранения данных эволюционировало от базовых RAID и кэш-памяти к функциям защиты данных, например мгновенным снимкам и репликации, к динамическому управлению ресурсами с повышенной эффективностью управления данными, а также дедупликацией и многоуровневым хранение с повышенной эффективностью.

## Slide 13: Распределенная архитектура хранения
Узел сервера
OSD
EDS-F
Пул хранения (блок)
Пул хранения (HDFS)
Пул хранения (объект)
OSD
OSD
OSD
OSD
OSD
OSD
OSD
OSD
EDS-F
EDS-F
EDS-B
EDS-B
EDS-B
Вычислительный узел
VBS
Сервис OBJ
Сервис OBJ
Сервис OBJ
Индекс OBJ
Индекс OBJ
Индекс OBJ
VBS
Вычислительный узел
Индикатор iSCSI
Клиент HDFS
Клиент S3/Swift
Индекс
Блоковый сервис
Индекс
Блоковый сервис
Индекс
Блоковый сервис
Индекс
Сервис HDFS
Индекс
Сервис HDFS
Индекс
Сервис HDFS
MDC
MDC
MDC
CM
CM
CM
Узел сервера
Узел сервера
Узел сервера
Узел сервера
Узел сервера
Узел сервера
Узел сервера
Узел сервера
Примечание. Для описания распределенной архитектуры хранения в качестве примера используется Huawei OceanStor 100D.
Notes: Распределенная система хранения организует локальные жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD) серверов общего назначения в крупномасштабный пул ресурсов хранения данных, затем распределяет данные на несколько серверов хранения.
В настоящее время распределенное хранилище Huawei заимствует опыт Google, создавая распределенную файловую систему на нескольких серверах, а затем реализуя сервисы хранения данных в файловой системе.
Большинство узлов хранения являются серверами общего назначения. Система Huawei OceanStor 100D совместима с множеством серверов x86 общего назначения и серверами Arm.
Протокол: уровень протокола хранения. Блоки, объекты, HDFS и файловые службы поддерживают доступ для локального монтирования по iSCSI или VSC, доступ S3/Swift, доступ HDFS и доступ NFS соответственно.
VBS: уровень доступа блоков FusionStorage Block. Ввод-вывод пользователей передается в VBS по iSCSI или SCSI.
EDS-B: предоставляет сервисы блоков с корпоративными возможностями, а также принимает и обрабатывает ввод/вывод от VBS.
EDS-F: предоставляет сервис HDFS.
Контроллер метаданных (MDC): устройство управления метаданными управляет статусом узла распределенного кластера, правилами распределения данных и правилами восстановления данных.
Устройство хранения объектов (OSD): устройство хранения данных пользователей в распределенных кластерах устройства хранения объектов.
Диспетчер кластеров (CM): управляет информацией кластера.

## Slide 14
Эволюция архитектуры систем хранения данных
Способы расширения систем хранения данных
Архитектура продуктов хранения данных Huawei

## Slide 15: Вертикальное и горизонтальное масштабировние
Объем сервисных данных продолжает расти с продолжающимся развитием корпоративных информационных систем и постоянно растущим масштабом сервисов. Первоначальная конфигурация систем хранения часто недостаточна для удовлетворения этих требований. Расширение емкости системы хранения стало одной из основных проблем системных администраторов. Существует два метода расширения емкости: горизонтальное и вертикальное масштабирование. Ниже в качестве примера приведены продукты хранения данных Huawei для описания этих двух методов.
Вертикальное масштабирование
Горизонтальное масштабирование
Fabric коммутатора
Контроллеры хранилища
Контроллеры хранилища
Контроллеры хранилища
Контроллеры хранилища
Контроллеры хранилища
Контроллеры хранилища
Вертикальное масштабирование архитектуры
Горизонтальное масштабирование архитектуры
Устройства (блоки и диски)
Notes: Вертикальное масштабирование
  Эта традиционная архитектура вертикального масштабирования постоянно добавляет диски хранения данных в существующие системы хранения для соответствия требованиям.
  Преимущество: простая эксплуатация на начальной стадии.
  Недостаток: по мере увеличения масштаба системы хранения данных, увеличение ресурсов достигает узкого места.
Горизонтальное масштабирование
  При этом методе горизонтального расширения архитектуры для соответствия требованиям добавляются контроллеры.
  Преимущество: по мере увеличения масштаба снижается цена на единицу и повышается эффективность.
  Недостаток: растущая сложность программного обеспечения и управления.

## Slide 16: Принципы сетевого вертикального масштабирования блока дисков SAS
Добавление блока дисков SAS с двумя устройствами в существующую петлю
Блок контроллеров
Блок дисков SAS с двумя устройствами 0
Блок дисков SAS 1
Notes: В качестве примера используется блок дисков SAS Huawei.
Согласованность портов: в петле порт EXP блока дисков верхнего уровня соединен с портом PRI блока дисков нижнего уровня.
Сеть с двумя плоскостями: модуль расширения A подключается к контроллеру A, в то время как модуль расширения B подключается к контроллеру B.
Симметричная сеть: на контроллерах A и B симметричные порты и слоты подключены к одному же блоку дисков.
Сеть соединений в прямом и обратном направлении: модуль расширения A использует переднее соединение, в то время как модуль расширения B использует обратное соединение.
Глубина каскадного соединения: количество каскадных блоков дисков в петле не может превышать лимит.

## Slide 17: Принципы сетевого вертикального масштабирования умного блока дисков
Добавление умного блока дисков с двумя устройствами в существующую петлю
Блок контроллеров
Умный блок дисков 0
Умный блок дисков 1
Notes: В качестве примера используется умный блок дисков Huawei.
Согласованность портов: в петле порт EXP (P1) блока дисков верхнего уровня соединен с портом PRI (P0) блока дисков нижнего уровня.
Сеть с двумя плоскостями: модуль расширения A подключается к контроллеру A, в то время как модуль расширения B подключается к контроллеру B.
Симметричная сеть: на контроллерах A и B симметричные порты и слоты подключены к одному же блоку дисков.
Сетевое переднее подключение: модули расширения A и B используют переднее подключение.
Глубина каскадного соединения: количество каскадных блоков дисков в петле не может превышать лимит.

## Slide 18: Горизонтальное масштабирование PCIe и IP
Горизонтальное масштабирование PCIe выполняется по протоколу PCIe, в то время как горизонтальное масштабирование IP работает на базе протокола IP.
Крупные компании
Средние компании
Небольшие компании
Хранилище критически важных данных
Приоритет производительности
Хранилище среднего уровня
Баланс производительности и стоимости
Хранилище низкого уровня
Приоритет стоимости
Горизонтальное масштабирование PCIe
Горизонтальное масштабирование IP
Горизонтальное масштабирование IP
Notes: Горизонтальное масштабирование IP используется для устройств начального и среднего уровня Huawei OceanStor V3 и V5, устройств Huawei OceanStor V5 Kunpeng и устройств Huawei Dorado V6. Горизонтальное масштабирование IP интегрирует протоколы TCP/IP, RDMA и iWARP для реализации переключения сервисов между контроллерами, что соответствует тенденции применения только IP для сетей центров обработки данных.
Горизонтальное масштабирование PCIe используется для устройств Huawei OceanStor 18000 V3 и V5, а также для устройств Huawei OceanStor Dorado V3. Горизонтальное масштабирование PCIe объединяет каналы PCIe и технологию RDMA для реализации переключения сервисов между контроллерами.

## Slide 19: Технологии горизонтального масштабирования, используемые в системах хранения данных Huawei
TCP
IP
XNET-PCIe
PCIE DRV
ETH
PCIe
XNET
iWARP
XNET RDMA
IB
транспорт
IB
ОС OceanStor
UDP
XNET UDP
Notes: Горизонтальное масштабирование PCIe обладает высокой полосой пропускания и низкой задержкой.
Горизонтальное масштабирование IP использует стандартные инфраструктуру и технологии центра обработки данных (такие как ETH, TCP/IP и iWARP), а также стимулирует разработку запатентованных микросхем Huawei для продуктов начального и среднего уровня.

## Slide 20: Сетевое масштабирование
На этом рисунке показано горизонтальное сетевое масштабирование твердотельных хранилищ Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 и 6000 V6.
Прямое соединение с четырьмя контроллерами
Блок контроллеров
0 (исходный)
Блок контроллеров
1 (новый)
Подключение к сети управления пользователя
Подключение к сети управления пользователя

## Slide 21: Процесс записи на локальном устройстве
SAN
Движок 0
Движок 1
Движок 2
Движок 3
1
2
LUN
Коммутируемая сеть PCIe
1
2
3
4
5
Notes: LUN, в который хост записывает данные, принадлежит движку, которому хост предоставляет запись ввода/вывода. Процесс описан ниже.
  Хост предоставляет запись ввода/вывода на движок 0.
  Движок 0 записывает данные в локальный кэш, реализует зеркальную защиту и возвращает сообщение, указывающее на успешную запись данных.
  Движок 0 передает грязные данные на диск. Если целевой диск находится на локальном компьютере, движок 0 непосредственно предоставляет запись ввода/вывода.
  Если целевой диск находится на удаленном устройстве, движок 0 предоставляет ввод/вывод другому движку (например, движку 1), где находится диск.
  Движок 1 записывает грязные данные на диски.

## Slide 22: Процесс записи на удаленном устройстве
SAN
LUN
Коммутируемая сеть PCIe
Движок 0
Движок 1
Движок 2
Движок 3
1
1
4
4
5
6
7
2
3
Notes: LUN, в который хост записывает данные, не принадлежит движку, которому хост предоставляет запись ввода/вывода. Процесс описан ниже.
  Хост предоставляет запись ввода/вывода на движок 2.
  После обнаружения того, что LUN принадлежит движку 0, движок 2 передает запись ввода/вывода движку 0.
  Движок 0 записывает данные в локальный кэш, реализует зеркальную защиту и возвращает сообщение движку 2, указывающее, что данные записаны.
  Движок 2 возвращает хосту сообщение об выполнении записи.
  Движок 0 передает грязные данные на диск. Если целевой диск находится на локальном компьютере, движок 0 непосредственно предоставляет запись ввода/вывода.
  Если целевой диск находится на удаленном устройстве, движок 0 предоставляет ввод/вывод другому движку (например, движку 1), где находится диск.
  Движок 1 записывает грязные данные на диски.

## Slide 23: Процесс чтения на локальном устройстве
7
6
SAN
LUN
Коммутируемая сеть PCIe
Движок 0
Движок 1
Движок 2
Движок 3
1
1
2
2
3
4
5
8
Notes: LUN, с которого хост читает данные, принадлежит движку, которому хост предоставляет запись ввода/вывода. Процесс описан ниже.
  Хост предоставляет запись ввода/вывода на движок 0.
  Если читаемые данные ввода/вывода попадает в кэш-память движка 0, движок 0 возвращает данные хосту.
  Если читаемые данные ввода/вывода не попадают в кэш-памяти движка 0, движок 0 считывает данные с диска. Если целевой диск находится на локальном компьютере, движок 0 считывает данные с диска.
  После того, как читаемые данные ввода/вывода попадают в локальную память, движок 0 возвращает данные хосту.
  Если целевой диск находится на удаленном устройстве, движок 0 предоставляет ввод/вывод другому движку (например, движку 1), где находится диск.
  Движок 1 считывает данные с диска.
  Движок 1 выполняет чтение данных.
  Движок 1 возвращает данные движку 0, а затем движок 0 возвращает данные хосту.

## Slide 24: Процесс чтения на удаленном устройстве
SAN
LUN
Движок 0
Движок 1
Движок 2
Движок 3
1
1
4
4
5
7
8
2
3
6
9
10
Коммутируемая сеть PCIe
Notes: LUN, с которого хост считывает данные, не принадлежит движку, которому хост предоставляет запись данных ввода/вывода. Процесс описан ниже.
  LUN не принадлежит движку, который предоставляет чтение данных ввода/вывода, а хост предоставляет чтение данных ввода/вывода движку 2.
  После обнаружения того, что LUN принадлежит движку 0, движок 2 передает читаемые данные ввода/вывода движку 0.
  Если читаемые данные ввода/вывода попадают в кэш-память движка 0, движок 0 возвращает данные движку 2.
  Движок 2 возвращает данные хосту.
  Если читаемые данные ввода/вывода не попадают в кэш-памяти движка 0, движок 0 считывает данные с диска. Если целевой диск находится на локальном компьютере, движок 0 считывает данные с диска.
  После того, как читаемые данные ввода/вывода передаются локально, движок 0 возвращает данные движку 2, а затем движок 2 возвращает данные хосту.
  Если целевой диск находится на удаленном устройстве, движок 0 передает данные ввода/вывода движку 1, где находится диск.
  Движок 1 считывает данные с диска.
  Движок 1 завершает чтение данных.
  Движок 1 возвращает данные движку 0, движок 0 возвращает данные движку 2, а затем движок 2 возвращает данные хосту.

## Slide 25
Эволюция архитектуры систем хранения данных
Способы расширения систем хранения данных
Архитектура продуктов хранения данных Huawei

## Slide 26: Аппаратная архитектура с двумя контроллерами
Сервисная подсистема
Канал получения услуг
Канал управления
Питание
Источник питания 0
BBU 0
BBU 1
Источник питания 1
BBU 2
BBU 3
Интерфейсный
модуль A0
Контроллер B
Модуль управления интерфейсами A
Модуль управления интерфейсами B
Подсистема управления
Электромехани-ческая подсистема
PCIe 3.0 x8
12 В
12 В
Интерфейсный
модуль A7
...
Интерфейсный
модуль B7
PCIe 3.0 x8
Интерфейсный
модуль B0
...
Контроллер A
Модуль вентиляторов 0
Модуль вентиляторов 2
Модуль вентиляторов 1
Модуль вентиляторов 0
Модуль вентиляторов 2
Модуль вентиляторов 1
PCIe 3.0 x8
Notes: Продукты хранения начального и среднего уровня Huawei используют архитектуру с двумя контроллерами по умолчанию.

## Slide 27: Аппаратная архитектура с множеством контроллеров
Источник питания 0
BBU 0
BBU 1
Источник питания 3
BBU 2
BBU 3
Интерфейсный
модуль A0
Контроллер B
Управление
Модуль управления интерфейсами A
Управление
Модуль управления интерфейсами B
PCIe 3.0 x8
12 В
12 В
Интерфейсный
модуль A5
...
Интерфейсный
модуль B5
PCIe 3.0 x8
Интерфейсный
модуль B0
...
Контроллер A
Модуль вентиляторов 0
Модуль вентиляторов 2
Модуль вентиляторов 1
Модуль вентиляторов 0
Модуль вентиляторов 2
Модуль вентиляторов 1
Источник питания 1
Источник питания 2
Контроллер D
PCIe 3.0 x8
...
PCIe 3.0 x8
...
Контроллер C
Модуль вентиляторов 0
Модуль вентиляторов 2
Модуль вентиляторов 1
Модуль вентиляторов 0
Модуль вентиляторов 2
Модуль вентиляторов 1
PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x8
Сервисная подсистема
Подсистема управления
Электромехан-ическая подсистема
Интерфейсный
модуль A0
Интерфейсный
модуль A5
Интерфейсный
модуль B5
Интерфейсный
модуль B0
Notes: Продукты хранения критически важных данных Huawei используют архитектуру с несколькими контроллерами.

## Slide 28: Архитектура с подключением «каждый с каждым»
FIM
FIM
BIM
BIM
Каждый FIM (front-end-модуль ввода/вывода) подключается ко всем четырем контроллерам через порты PCIe в блоке контроллеров. Этот модуль может одновременно получить доступ к четырем контроллерам благодаря многоканальной технологии в режиме «активный-активный».
Контроллеры в блоке контроллеров полностью взаимно подключены с помощью пассивной объединительной панели.
Общие интерфейсные модули RDMA на 100 Гбит/с используются для расширения в блоке контроллеров, что обеспечивает полное взаимное подключение между контроллерами 8/12/16.
Блок контроллеров использует BIM (back-end-модуль ввода/вывода) для подключения блока дисков, к которому могут получить доступ все контроллеры блока.
Умный блок дисков имеет две группы восходящих портов и может подключаться к двум блокам контроллеров, что обеспечивает полное взаимное подключение между блоком дисков и восемью контроллерами.
Сетевой адаптер
Сетевой адаптер
I/O хоста
192 ядра
Полный доступ к FIM
Полное взаимное подключение контроллеров
Взаимное подключение дисков и блоков с блоками контроллеров
FIM
FIM
BIM
BIM
192 ядра
192 ядра
192 ядра
Примечание. В качестве примера используются Huawei OceanStor Dorado 8000 и 18000 V6. Dorado 3000, 5000 и 6000 V6 не поддерживают архитектуру подключения «каждый с каждым».
Notes: Полное взаимное подключение на front-end
  Dorado 8000 и 18000 V6 поддерживают FIM, к которым могут одновременно получить доступ четыре контроллера в блоке контроллеров.
  При получении данных ввода/вывода хоста FIM напрямую распределяет данные ввода/вывода соответствующим контроллерам.
Полное взаимное подключение контроллеров
  Контроллеры в блоке контроллеров соединены каналами RDMA на 100 Гбит/с (40 Гбит/с для Dorado 3000 V6) на объединительной панели.
  Для горизонтального масштабирования до нескольких блоков контроллеров любые два контроллера могут быть подключены напрямую, чтобы избежать переадресации данных.
Полное взаимное подключение на back-end
  Dorado 8000 и 18000 V6 поддерживают BIM, которые позволяют подключить умный блок дисков к двум блокам контроллеров и открыть доступ для восьми контроллеров одновременно. Этот метод вместе с непрерывным зеркалированием позволяет системе переносить отказ 7 контроллеров из 8.
  Dorado 3000, 5000 и 6000 V6 не поддерживают BIM. Блоки дисков, подключенные к Dorado 3000, 5000 и 6000 V6, доступны только одному блоку контроллеров. Непрерывное зеркалирование не поддерживается.

## Slide 29: Блоки дисков с полным взаимным подключением
Блок контроллеров 1
Блок контроллеров 0
Блок дисков с двумя устройствами 0
Блок дисков с двумя устройствами 1
Notes: Система хранения данных поддерживает три типа блоков дисков: SAS, умный SAS и умный NVMe. В настоящее время они не могут использоваться вместе в одной системе хранения данных.
Блоки данных на базе Smart SAS и умного NVMe используют один и тот же режим организации сети. В этом режиме блок контроллеров использует общий 2-портовый интерфейсный модуль RDMA на 100 Гбит/с для подключения к блоку дисков. Каждый интерфейсный модуль подключается к четырем контроллерам в блоке контроллеров через PCIe 3.0 x16. Таким образом, каждый блок дисков может быть одновременно доступен всем четырем контроллерам, что обеспечивает полное взаимное подключение между блоком дисков и четырьмя контроллерами. Умный блок дисков имеет две группы восходящих портов и может одновременно подключаться к двум блокам контроллеров. Это позволяет двум блокам контроллеров (восемь контроллеров) одновременно получать доступ к блоку дисков, реализуя полное взаимное подключение между блоком дисков и восемью контроллерами. При полном взаимном подключении между блоками дисков и восемью контроллерами система может использовать непрерывное зеркалирование для устойчивости в случае отказа 7 контроллеров из 8 без прерывания работы сервисов.

## Slide 30: Глобальное совместное использование ресурсов E2E
Ведущий
...
SAN
...
DHT
Распределение на базе результатов хэширования
Глобальный кэш
Notes: Симметричная архитектура
  Все продукты поддерживают доступ хоста в режиме «активный-активный». Запросы могут быть равномерно распределены по каждому front-end-каналу.
  Они устраняют владение LUN контроллеров, что облегчает использование LUN и балансирует нагрузку. Это достигается делением LUN на несколько фрагментов, которые затем равномерно распределяются всем контроллерам с помощью алгоритма DHT.
  Продукты для критически важных данных сокращают задержку с помощью интеллектуальных FIM, которые разделяют LUN на фрагменты для ввода/вывода данных хостов и передают запросы на целевой контроллер.
Общий порт
  Один порт совместно используется четырьмя контроллерами в блоке контроллеров..
  Нагрузки сбалансированы без умножения путей хоста.
Глобальный кэш
  Система напрямую записывает полученные данные ввода/вывода (в одном или двух фрагментах) в кэш соответствующего контроллера и отправляет подтверждение хосту.
  Умное считывание данных кэша всех контроллеров поддерживает предварительное извлечение всех данных и метаданных LUN.
Глобальный пул
  Пулы хранения равномерно распределяются на всех контроллерах, а RAID 2.0+ используется для управления всеми SSD в пуле хранения.

## Slide 31: Переключение за считанные секунды. Хранение критически важных данных на базе FIM
Пользовательский режим
Режим ядра ОС
Hi1822
Хост
Коммутатор Fibre Channel
Процесс управления системой
Процесс I/O
Процесс I/O
Процесс I/O
Контроллер 0
Контроллер 1
Контроллер 2
Контроллер 3
Хосты не получают данных о переключении, работа каналов не прерывается.
Процесс I/O
Процесс управления устройствами
Процесс управления конфигурацией
Процесс управления сетью
Notes: FIM хранилищ критически важных данных используют разработанный Huawei чип Hi1822 для подключения ко всем контроллерам блока контроллеров через четыре внутренних канала, и каждый front-end-порт предоставляет канал связи для хоста. Если любой контроллер перезапускается во время расширения, работа сервисов бесшовно переключается на другой контроллер без влияния на хосты и прерывания каналов.
Переключение за считанные секунды
  Хост не знает о неисправностях контроллера. Переключение завершается в течение 1 секунды.
FIM
  Неисправность контроллера не приводит к отключению front-end-соединения, и хост не знает о сбое работы контроллера.
  Канал PCIe между FIM и контроллером отключается, и FIM обнаруживает неисправность контроллера.
  Осуществляется переключение работы сервисов между контроллерами, и FIM перераспределяет запросы хоста другим контроллерам.
  Время переключения составляет около 1 секунды, что намного короче, чем переключение, выполняемое программным обеспечением с несколькими путями (10-30 с).
Dorado 8000 и 18000 V6 поддерживают FIM.

## Slide 32: Глобальный кэш
...
A B C
D E
Глобальная память
Виртуальное адресное пространство
Память контроллера A
Память контроллера B
Память контроллера C
Память контроллера D
AddrN1
AddrN2
AddrN3
Линейное пространство кэша
A
B
C
D
В
...
Write Ahead Log (WAL)
LUN 0
LUN 2
4 ГБ.
8 ГБ
4 ГБ.
...
LUN 1
4 ГБ.
8 ГБ
4 ГБ.
...
4 ГБ.
8 ГБ
4 ГБ.
...
Запись данных
95 μс
50 μс
Задержка записи
OceanStor Dorado V6
Стандартный кэш
RDMA
Notes: Глобальный кэш состоит из двух частей.
  Глобальная память — память всех контроллеров (четырех контроллеров на рисунке). Она управляется в унифицированном адресе и предоставляет линейное адресное пространство для верхнего уровня на основе политики конфигурирования избыточности.
  WAL — новый вид кэш-памяти типа журнала.
В режиме глобальной кэш-памяти данные хоста напрямую записываются в журналы линейного адресного пространства, а журналы непосредственно копируют данные хоста в память нескольких контроллеров с использованием RDMA на базе настроенной заранее политики копирования.

## Slide 33: Глобальный пул
D
D1
D2
B
B1
C
C1
C2
...
...
A
A1
A2
A3
Полоса
A2
A3
C2
D2
P
Q
Полоса
A
B
C
D
P
Q
LUN
RAID
Полоса
A1
B1
C1
D1
P
Q
...
Таблицы соответствия LUN и FP
Notes: RAID 2.0+.
Запись новых данных на всей полосе.
Общие группы RAID для нескольких полос.

## Slide 34: Обмен данными на back-end
Движок 1
A
B
A
B
Ctrl A
Ctrl B
Ctrl C
Ctrl D
Ctrl A
Ctrl B
Ctrl C
Ctrl D
100 Гбит/с
100 Гбит/с
100 Гбит/с
100 Гбит/с
A
0
13
B
0
13
A
Движок 0
13
B
0
13
1822
A
B
C
D
x4
x4
x4
x4
Один порт подключен через одно соединение во внешней системе.
Один порт подключен к четырем контроллерам внутренней системы.
Двойные физические каналы сбалансированы и избыточны.
Один порт контроллера каскадирует два блока дисков в петле.
Один модуль расширения поддерживает двойные каналы, что обеспечивает балансирование нагрузки и избыточность.
2
3
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
0
1
Notes: Обмен данными на back-end включает нижеследующее.
  Общий доступ к back-end-модулям интерфейсов в блоке.
  Общее использование блока для back-end-блоков дисков.

## Slide 35: Архитектура с технологией «активный-активный» с полной балансировкой нагрузки
Notes: Равномерное распределение LUN без базы.
  Данные на LUN делятся на фрагменты по 64 МБ. Фращменты распределяются между различными виртуальными узлами на базе результата хеширования (LUN ID + LBA).
Балансирование нагрузки front-end.
  UltraPath выбирает физические каналы для отправки каждого фрагмента соответствующему виртуальному узлу.
  Взаимно подключенные модули ввода/вывода данных front-end передают фрагменты соответствующим виртуальным узлам.
  Front-end: при отсутствии UltraPath или FIM, контроллеры пересылают данные ввода/вывода на соответствующие виртуальные узлы.
Балансирование нагрузки глобального кэша записи.
  Объем данных сбалансирован.
  Точки доступа к данным сбалансированы.
Балансирование нагрузки глобального пула хранения.
  Использование дисков сбалансировано.
  Степень износа и жизненный цикл дисков сбалансированы.
  Данные распределяются равномерно.
  Данные точки горячих точек сбалансированы.

## Slide 36: Технология зеркалирования кэша
Ниже описана работа функции.
Гибридное кэш-хранилище
Блок контроллеров 1
Блок контроллеров 2
Контроллер A
Контроллер B
Контроллер C
Контроллер D
Контроллер A
Контроллер B
Контроллер C
Контроллер D
Notes: Три копии кэша
  Система поддерживает две или три копии кэша записи.
  Для использования трех копий требуется дополнительная лицензия.
  Только системы хранения критически важных данных поддерживают три копии.
Три копии допускают одновременный сбой работы двух контроллеров.
  Неисправность двух контроллеров не вызывает потери данных или прерывания работы сервисов.
Три копии допускают отказ одного блока контроллера.
  С помощью трех копий данные зеркалируются в блоке контроллеров и в других блоках контроллеров.
  Неисправность блока контроллера не вызывает потери данных или прерывания работы сервиса.

## Slide 37: Ключевая технология надежности
Ниже описана работа функции.
Контроллер A
Нормальная работа
Контроллер C
Контроллер D
Контроллер A
Контроллер B
Контроллер C
Контроллер D
Контроллер A
Контроллер B
Контроллер C
Контроллер D
Контроллер B
Неисправность контроллера (контроллер A)
Notes: Непрерывное зеркалирование
  Системы хранения критически важных данных Dorado V6 поддерживают непрерывное зеркалирование. В случае сбоя контроллера система автоматически выбирает новые контроллеры для зеркалирования.
  Непрерывное зеркалирование включает все устройства с полным взаимным подключением на back-end.
Полное взаимное подключение на back-end
  Контроллеры напрямую подключены к блокам дисков.
  Системы хранения критически важных данных Dorado V6 поддерживают полное взаимное подключение на back-end.
  BIM + две группы восходящих портов на блоках дисков обеспечивают полное взаимное подключение блоков дисков с восемью контроллерами.
Непрерывное зеркалирование и полное взаимное подключение позволяют системе выносить отказ семи из восьми контроллеров.

## Slide 38: Переключение работы сервисов хоста при неисправности одного контроллера
Ведущий
Ведущий
Коммутатор Fibre Channel
Коммутатор Fibre Channel
Соединительная шина
Соединительная шина
Контроллер 1
Контроллер 2
Контроллер 3
Контроллер 4
Контроллер 1
Контроллер 2
Контроллер 3
Контроллер 4
Модуль I/O с взаимным подключением
Модуль I/O с взаимным подключением
Автоматическое переключение
Notes: Когда используются FIM, сбой контроллера не приведет к отключению передних портов от хостов; хосты не знают о сбое контроллера, что обеспечивает высокую доступность. При отказе контроллера, чип порта FIM обнаруживает, что канал PCIe между FIM и контроллером отключен. Затем выполняется переключение работы сервисов между контроллерами, и FIM перераспределяет ввод/вывод данных хоста другим контроллерам. Этот процесс завершается в течение секунд и не влияет на работу сервисов хоста. По сравнению с этим при использовании не общих интерфейсных модулей переключение каналов должно осуществляться программным обеспечением хоста с несколькими путями в случае сбоя контроллера, что занимает больше времени (10-30 секунд) и снижает надежность.
Как показано на рисунке выше, если контроллер 1 неисправен, работа сервисов контроллера 1 переключается на другие контроллеры в течение 1 секунды. В то же время FIM обнаруживает, что канал к контроллеру 1 отключен, и перераспределяет ввод/вывод данных хоста другим работающим контроллерам с помощью интеллектуального алгоритма. Весь процесс занимает меньше секунды, и хост не знает о неисправности, поскольку канал Fibre Channel между FIM и хостом не отключается.

## Slide 39
(Истинное или ложное утверждение) Вертикальное масштабное — это метод, при котором блоки дисков постоянно добавляются в существующие системы хранения для обработки растущих объемов данных.
(Краткий ответ) Каковы различия между горизонтальным и вертикальным масштабированием?
Notes: Ответы
1. Истинное
2. Вертикальное масштабирование является традиционной архитектурой вертикального расширения. Другими словами, диски и блоки дисков постоянно добавляются в существующие системы хранения, чтобы удовлетворить потребности пользователей в увеличении емкости. Преимущество этого способа заключается в простоте работы на начальной стадии. Однако по мере увеличения масштабов системы хранения, увеличение ресурсов достигает узких мест, что приводит к увеличению стоимости инвестиций и техобслуживания. Горизонтальное масштабирование — архитектура горизонтального расширения. При таком способе добавляется больше контроллеров для обработки постоянно растущих объемов данных в единице узлов. Преимущество: по мере увеличения масштаба снижается цена на единицу и повышается эффективность. Недостаток: растущая сложность программного обеспечения и управления.

## Slide 40
Архитектура систем хранения данных
Эволюция архитектуры систем хранения данных
Способы расширения систем хранения данных
Вертикальное и горизонтальное масштабировние
Архитектура продуктов хранения данных Huawei
Аппаратная архитектура системы
Архитектура с подключением «каждый с каждым»

## Slide 41
Корпоративное сервисное приложение Huawei
Приложение для технической поддержки компаний
Notes: Учебное приложение Huawei
  Содержит огромную библиотеку учебных видео, сертифицированных Huawei.
Приложение для технической поддержки компаний
  Охватывает все популярные документы, практические сценарии и бюллетени Huawei. Пользователи могут быстро запросить команды, аварийные сигналы и запасные части. Они также могут использовать его для сканирования и просмотра информации об устройстве. Простые и интуитивные видеоруководства предоставляют техническую поддержку для предприятий круглосуточно.
Корпоративное сервисное приложение Huawei
  Предоставляет универсальные мобильные ИКТ-порталы для клиентов и партнеров, чтобы предоставить информацию о комплексных продуктах и решениях Huawei для корпоративных ИКТ в любое время и в любом месте.

## Slide 42
Официальный веб-сайт Huawei
  Корпоративный сайт: https://e.huawei.com/en/
  Техподдержка: https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html
  Обучение онлайн: https://www.huawei.com/en/learning
Популярные инструменты
  HedEx Lite
  Центр инструментов сетевой документации
  Помощник для запроса информации
Notes: Популярные инструменты
  HedEx Lite — это инструмент Huawei для документации продуктов. Он позволяет пользователям просматривать, искать, обновлять и управлять документацией по продуктам.
  eStor — это платформа графического моделирования систем хранения данных. Платформа создает симуляции флэш-устройств хранения данных Huawei OceanStor, чтобы на помочь пользователям ИКТ и клиентам узнать о продуктах хранения Huawei и быстро освоить операции с ними.
  Центр инструментов сетевой документации — инструмент для работы с документацией для сетевых продуктов. Он помогает оценке затрат, планировании сети, реализации проектов, модернизации и техобслуживании.
  Помощник для запроса информации предоставляет запросы информации о командных и аварийных сигналах для продуктов Huawei.