## Slide 1
V1R1
Wang Xing/WX921123
20.08.2020
Обновление
Тан Цзяоцзяо (Tang Jiaojiao)/WX498299
30.05.2020
Тан Цзяоцзяо (Tang Jiaojiao)/WX498299
Новый
Сюй Нинян (Xu Ningyang)/WX450201
03.07.2020
Сюй Нинян (Xu Ningyang)/ WX450201
Обновление
Дун Юйюань (Dong Yuyuan)/WX889475
06.07.2020
Дун Юйюань (Dong Yuyuan) /WX889475
Обновление
Ван Син (Wang Xing)/WX921123
20.08.2020
Ван Син (Wang Xing) /WX921123
Обновление
25.01.2015
25.01.2015

## Slide 2: Архитектура сети хранения данных

## Slide 3
С развитием хостов, дисков и сетевых технологий архитектуры систем и сетей хранения данных меняются для соответствия современным требованиям. В данном курсе рассматривается архитектура сети хранения данных.

## Slide 4
По завершении данного курсы вы узнаете:
  Об эволюции архитектуры сети хранения данных
  Об эволюции технологий сетей хранения данных

## Slide 5
DAS
NAS
SAN
Распределенная архитектура

## Slide 6: DAS
RAID
JBOD
ЦПУ
Диск
Оперативная
память (RAM)
Сервер
Карта SCSI
Внешний дисковый массив (DAS)
Диск
Процессор
Сервер
Карта SCSI
Контроллер
Умный дисковый массив (DAS)
Оперативная
память (RAM)
Notes: В системе хранения данных с прямым подключением (direct-attached storage, DAS) один или более устройство хранения данных подключено к серверам. Эти устройства хранения данных предоставляют серверам доступ к данным на уровне блоков.
В зависимости от расположения устройств и серверов хранения данных DAS делятся на внутренние и внешние.
Внешний дисковый массив
  JBOD, сокращение от «Just a Bunch Of Disks», логически соединяет группу физических дисков, чтобы увеличить емкость. Данная система не обеспечивает защиту данных. Система JBOD может решить проблему недостаточной емкости, вызванную ограничениями количества дисковых слотов внутреннего хранилища. Однако она не обеспечивает избыточности, в результате чего надежность остается низкой.
Умный дисковый массив
  Контроллер предоставляет RAID и кэш большой емкости, благодаря которому у дискового массива расширяется функционал, а также оснащен выделенным программным обеспечением управления.
Для подключения хостов и устройств хранения данных используются кабели SCSI.

## Slide 7: Проблемы DAS
Проблемы | Описание
Низкая способность масштабирования | К хосту может быть подключено ограниченное количество портов.
 | Ограниченное количество дисков с адресами.
 | Ограниченное расстояние.
Неудобное обслуживание | Система должна быть выключена во время обслуживания.
Недостаточная степень обмена ресурсами | Трудно совместно использовать внешние порты и накопители.
 | Разрозненность ресурсов. Например, избыточные ресурсы хранения данных DAS нельзя использовать другим DAS с недостаточным объемом пространства хранения данных.

## Slide 8
DAS
NAS
SAN
Распределенная архитектура

## Slide 9: NAS
Сетевое хранилище (NAS) соединяет устройства хранения с сетью онлайн и предоставляет сервисы данных и файлов.
Наиболее часто используемыми протоколами совместной работы сети для NAS являются CIFS (Common Internet File System) и NFS (Network File System).
OС: Windows
OС: Linux
OС: MAC OS
Коммутатор
Устройство NAS
Преимущества:
  Повышенная эффективность
  Гибкость
  Централизированное хранилище данных
  Упрощенное управление
  Высокая масштабируемость
  Высокая доступность
  Безопасность (аутентификация и авторизация пользователей)
Notes: Предприятиям необходимо хранить большое количество данных и обмениваться ими через сеть. Поэтому NAS является хорошим решением. Для сервера или хоста NAS является внешним устройством, которое может быть гибко развернуто через сеть. Кроме того, NAS предоставляет обмен данными на уровне файлов, а не на уровне блоков, что облегчает доступ клиентов к NAS по сети.
  NAS предоставляет ресурсы хранения посредством доступа к данным на уровне файлов и обмена данными, что позволяет пользователям быстро обмениваться файлами с минимальными затратами на управление хранением.
  NAS является предпочтительным решением хранения файлов, которое не требует нескольких файловых серверов.
  NAS также помогает устранить узкие места в доступе пользователей к серверам общего назначения.
  NAS использует протоколы сетей и обмена файлами для архивирования и хранения данных. Эти протоколы включают TCP/IP для передачи данных, а также CIFS и NFS для предоставления сервисов по удаленному управлению файлами.
Пользователи UNIX и Microsoft Windows могут беспрепятственно обмениваться данными через NAS или FTP (File Transfer Protocol). Когда используется обмен данными NAS, UNIX работает с протоколом NFS, а Windows — протоколом CIFS.

## Slide 10: Сервер общего назначения и устройства NAS
Сеть
ОС
Файловая система
Сеть
ОС
Файловая система
Драйвер принтера
Приложение
Сервер общего назначения (Windows или UNIX)
Однофункциональное устройство NAS
Notes: Устройства NAS оптимизируются на базе серверов общего назначения в таких аспектах, как функции файловых сервисов, хранение и извлечение данных.
Как показано на рисунке, сервер общего назначения может использоваться для хранения любых приложений и работы операционной системы общего назначения. В отличие от серверов общего назначения NAS предназначено для файловых сервисов и предоставляет сервисы по обмену файлами для других операционных систем с использованием открытых стандартных протоколов. Для повышения доступности устройств NAS некоторые марки NAS также поддерживают функцию кластеризации NAS.
Компоненты устройства NAS указаны ниже.
  Движок NAS (ЦПУ и память)
  Один или несколько NIC, предоставляющих сетевые соединения, например, GE NIC и 10GE NIC
  Оптимизированная операционная система для управления функциями NAS
  Протоколы NFS и CIFS
  Дисковые ресурсы, использующие отраслевые протоколы хранения, такие как ATA, SCSI и FC
Среда NAS включает клиенты, которые имеют доступ к устройствам NAS по IP-сетям с использованием стандартных протоколов.

## Slide 11: Протоколы NAS
FS
КЭШ
ПУЛ
IP
IP
IP
IP
Linux
Офис компании
IP
IP
IP
IP
Windows
Офис компании
NFS
CIFS
FTP
HTTP
NDMP
NFS
CIFS
Notes: NFS — традиционный протокол обмена файлами в среде UNIX.
CIFS — традиционный протокол совместного использования файлов в среде Microsoft. Он основан на протоколе серверного блока сообщений (SMB, Server Message Block).
CIFS отличается высокими требованиями к надежности передачи сети, поэтому он обычно использует протокол TCP/IP. NFS используется для независимой передачи данных и поэтому использует TCP или UDP.
Одним из недостатков NFS является то, что клиенты должны быть оснащены специальным программным обеспечением. CIFS интегрирован в операционную систему и не требует дополнительного программного обеспечения.
NFS — это протокол без состояний, в то время как CIFS — это протокол с состоянием. При возникновении неисправности соединение NFS может быть автоматически восстановлено, в то время как соединение CIFS не может быть автоматически восстановлено. CIFS отправляет только небольшое количество избыточной информации. Таким образом, он имеет более высокую эффективность передачи, чем NFS.
FTP — один из протоколов набора протоколов TCP/IP. Он состоит из двух частей: FTP-сервера и FTP-клиента. FTP-сервер используется для хранения файлов. Пользователи могут использовать клиент FTP для доступа к ресурсам на FTP-сервере через FTP.
Протокол передачи гипертекста (HTTP, Hypertext Transfer Protocol) — это протокол уровня приложений, используемый для передачи гипермедийных документов (например, HTML). Он предназначен для связи между веб-браузером и веб-сервером, но может быть использован и в других целях.

## Slide 12: Принципы работы NFS
Программа-клиент
RPC
RPC
Процессы NFS:
rpc.nfsd и Rpc.mountd
PORTMAP
Таблица преобразования портов
Обмен данных NFS
1. Запрос RPC
2. Ответ RPC
3. Общение
Клиент
Сервер
Регистрация
Запрос
Notes: Одна программа может использовать удаленный вызов процедур (RPC) для запроса сервисов от программы, расположенной в другом компьютере в сети, без понимания подробностей о работе сети. RPC работает поверх других протоколов передачи данных, таких как TCP (Transmission Control Protocol) или UDP (User Datagram Protocol), которые передают данные сообщения между программами связи. В модели сетевой связи OSI RPC проходит через транспортный уровень и уровень приложений. RPC упрощает разработку приложений.
RPC работает на основе модели клиент/сервер. Клиент отправляет запрос, сервер предоставляет сервис. Клиент отправляет запрос вызова с параметрами серверу RPC и ожидает ответа. На стороне сервера процесс остается в фоновом состоянии до поступления запроса вызова. После получения запроса вызова сервер получает параметры процесса, выводит результаты вычислений и отправляет ответ клиенту. Затем сервер ожидает следующего запроса на вызов. Клиент получает ответ и получает результаты вызова.

## Slide 13: Применение NFS. Общее хранилище данных для облачных вычислений
Для облачных вычислений сервер NFS используется в качестве внутреннего общего хранилища данных.
Сервер облачных вычислений
Внутренняя IP-сеть
Клиент NFS
Конвергентное хранилище данных
Сервер NFS
Сервер облачных вычислений
Сервер облачных вычислений
Внешняя IP-сеть
Межсетевые экраны
Notes: Программное обеспечение облачной виртуализации (например VMware) оптимизирует клиент NFS, так что хранилище данных виртуальных машин можно создать на базе общего хранилища сервера NFS.
Клиент NFS оптимизируется на базе облачных вычислений повышения производительности и надежности.

## Slide 14: Принципы работы CIFS
Клиент
Сервер
Запрос SMB NEGOTIATE
Ответ SMB NEGOTIATE
Запрос SMB SESSION_SETUP
Ответ SMB SESSION_SETUP
Запрос SMB TREECONNECT
Ответ SMB TREECONNECT
Запрос SMB TREE_DISCONNECT
Ответ SMB TREE_DISCONNECT
Согласование протокола
Процедура handshake протокола
Безопасная аутентификация
Общее подключение
Работа с файлами
Отключение
Настройка сеанса
Подключение дерева
Работа с файлами по сети
Отключение
......
Notes: Режимы аутентификации: NTLM и Kerberos
Сетевое подключение может осуществляться по TCP или иным способом, например, RDMA.
Операции с файлами в сети обрабатываются, а затем передаются в фактическую файловую систему.
NTLMSSP (NT LAN Manager Security Support Provider): NTLM, представленный в Windows NT, использует 64-разрядный алгоритм шифрования для аутентификации пользователей.
Аутентификация сети Kerberos: Kerberos — протокол аутентификации компьютерной сети. Он предназначен для обеспечения надежной аутентификации приложений типа клиент/сервер с использованием криптографии секретных ключей.

## Slide 15: Применение CIFS. Служба обмена файлами
Служба обмена файлами применяется в таких сценариях, как корпоративные файловые серверы и мультимедийные объекты.
LAN
Сервер AD
DNS
Windows
Мониторинг производи- тельности
Управление сервисами
Управление обменом данных
Управление пользовате- лями
Офис компании
IP
IP
IP
IP
Сервис NAS
Управление
IP
IP
Поток аутентификации
Поток управления
Поток данных
Notes: Сервис DNS (Domain Name Service) используется для реализации сопоставления доменных имен и IP-адресов.
Сервис AD (Active directory) предоставляет услуги каталогов.
Протокол CIFS применяется в сценарии обмена файлами. Ниже описаны два типичных сценария применения.
  Сервис обмена файлами
    CIFS обычно используется в сценариях сервисов обмена файлами, таких как корпоративный обмен файлами.
  Сценарии Hyper-V
    SMB может использоваться для обмена данными зеркал виртуальных машин Hyper-V, продвигаемых Microsoft. В этом сценарии функция переключения в резервный режим SMB 3.0 необходима для обеспечения непрерывной работы сервисов в случае сбоя узла и обеспечения надежности виртуальных машин.

## Slide 16
DAS
NAS
SAN
  Технологии IP SAN
  Технологии FC SAN
  Сравнение IP SAN и FC SAN
Распределенная архитектура

## Slide 17: NIC + ПО инициатора
Внутренняя шина
Ethernet
Программное обеспечение инициатора преобразует пакеты iSCSI в пакеты TCP/IP, которые занимают ресурсы хоста.
Подключение Ethernet на основе TCP/IP
Устройство хранения данных
IP SAN
NIC
Notes: Устройства-хосты, например серверы и рабочие станции, используют стандарт NIC для подключения к коммутаторам Ethernet. Устройства хранения iSCSI также подключены к коммутаторам Ethernet или NIC хостов. ПО инициатора, установленное на хостах, виртуализирует NIC в карты iSCSI. Карты iSCSI используются для получения и передачи пакетов данных iSCSI, реализуя iSCSI и передачу данных по TCP/IP между хостами и устройствами iSCSI. В этом режиме используются стандартные NIC и коммутаторы Ethernet, что исключает необходимость добавления других адаптеров. Поэтому этот режим является наиболее экономичным. Однако этот режим занимает ресурсы хоста при преобразовании пакетов iSCSI в пакеты TCP/IP, увеличивая заголовки операций хоста и понижая производительность системы. Режим NIC + ПО инициатора применим к сценариям, требующим относительно низкой производительности ввода/вывода и пропускной способности для доступа к данным.

## Slide 18: TOE NIC + ПО инициатора
Программное обеспечение инициатора реализует функции уровня iSCSI, который занимает ресурсы хоста.
Подключение Ethernet на основе TCP/IP
TOE NIC реализует преобразование TCP/IP, которое не занимает ресурсов хоста.
Внутренняя шина
Ethernet
Устройство хранения данных
IP SAN
TOE NIC
Notes: TOE NIC обрабатывает функции уровня протокола TCP/IP, а хост обрабатывает функции уровня протокола iSCSI. Таким образом TOE NIC существенно повышает скорость передачи данных. По сравнению с режимом чистого программного обеспечения этот режим снижает накладные расходы на работу хоста и требует минимальных расходов на строительство сети. Это компромиссное решение.

## Slide 19: iSCSI HBA
Подключение Ethernet на основе TCP/IP
HBA iSCSI преобразует пакеты iSCSI в пакеты TCP/IP, которые не занимают ресурсы хоста.
Внутренняя шина
Ethernet
Устройство хранения данных
IP SAN
iSCSI HBA
Notes: На хосте устанавливается iSCSI HBA для эффективного обмена данными между хостом и коммутатором, а также между хостом и устройством хранения данных. Функции уровня протокола iSCSI и стека протоколов TCP/IP выполняются хостом HBA, менее всего потребляющим ресурсы ЦПУ. Этот режим обеспечивает наилучшую производительность передачи данных, но требует больших расходов.
Система связи iSCSI наследует часть функций SCSI. Связь iSCSI включает инициатор, который отправляет запросы ввода/вывода, и цель, которая отвечает на запросы ввода/вывода и выполняет операции ввода/вывода. После установления соединения между инициатором и целью, цель управляет всем процессом как главное устройство. Цель включает дисковый массив iSCSI и библиотеку записей iSCSI.
Протокол iSCSI определяет набор методов именования и адресации для инициаторов и целей iSCSI. Все узлы iSCSI идентифицируются по именам iSCSI. Поэтому имена iSCSI отличаются от имен хостов.
iSCSI использует IQN (iSCSI Qualified Name) для идентификации инициаторов и целей. Адреса меняются со сменой инициаторов или целевых устройств, но их имена остаются неизменными. При настройке соединения инициатор отправляет запрос. После того, как цель получает запрос, она проверяет, соответствует ли имя iSCSI, содержащееся в запросе, тому, что связано с объектом. Если имена iSCSI соответствуют друг другу, соединение устанавливается. У каждого узла iSCSI есть уникальное имя iSCSI. Одно имя iSCSI может использоваться в соединениях от одного инициатора к нескольким целям. В соединениях от одной цели к нескольким инициаторам могут использоваться несколько имен iSCSI.

## Slide 20: Логический порт
Логические порты создаются на базе объединенных портов, портов VLAN или портов Ethernet. Логические порты представляют собой виртуальные порты, которые предоставляют сервисы хоста.
Каждому логическому порту присваивается уникальный IP-адрес для работы сервисов.
1
Порт Ethernet
Логический порт
Объединен-ный порт
VLAN
Многие одному
Один многим
Один многим
Один многим
Один многим
Один многим
2
3
4
5
6
№ | Описание
1. | Несколько портов Ethernet образуют связь, чтобы создать объединенный порт.
2 | Порт Ethernet добавляется в несколько сетей VLAN.
3 | Объединенный порт добавляется в несколько сетей VLAN.
4 | Объединенный порт используется для создания нескольких логических портов.
5 | Для создания нескольких логических портов используется порт VLAN.
6 | Для создания нескольких логических портов используется порт Ethernet.
Notes: Порт Ethernet. Физические Ethernet-порты на интерфейсном модуле системы хранения данных. Объединенные порты, порты VLAN и логические порты создаются на базе портов Ethernet.
Объединенный порт. Чтобы повысить надежность путей доступа к файловым системам и увеличить полосу пропускания, можно связать несколько Ethernet-портов на одном и том же интерфейсном модуле для создания объединенного порта привязки.
VLAN. VLAN логически разделяют физические Ethernet-порты или объединенные порты системы хранения данных на несколько широковещательных доменов. В сети VLAN при отправлении или получении сервисных данных для них конфигурируется VLAN ID таким образом, чтобы сети и сервисы VLAN были изолированы, что обеспечивает дополнительную безопасность и надежность сервисов.

## Slide 21: Конфигурация VLAN
VLAN — это технология, которая логически разделяет физическую LAN на несколько широковещательных доменов.
Порты Ethernet или объединенные порты системы хранения данных могут быть добавлены к нескольким независимым VLAN. Для безопасности и надежности сервисных данных можно настроить различные сервисы для разных VLAN.
VLAN 1
ID = 1
VLAN 2
ID = 2
VLAN 3
ID = 3
VLAN k
ID = k
……
P0
P1
P2
P3
Устройство хранения данных
Порт Ethernet
Добавление портов к VLAN
Объединенный порт
Notes: VLAN: виртуальная локальная сеть (virtual local area network).
LAN: локальная сеть (local area network).
Идентификатор каждой VLAN может быть числом от 1 до 4094.

## Slide 22: Резервное переключение IP-адресов
Резервное переключение IP-адресов. Логический IP-адрес переходит от неисправного порта на доступный. Таким образом, сервис переключаются с неисправного порта на доступный без прерывания работы. Неисправный порт возвращается сервису после восстановления корректной работы.
Во время переключения IP-адреса сервисы переключаются от неисправного порта на доступный порт, что обеспечивает непрерывную работу сервисов и повышает надежность путей доступа к файловым системам. Этот процесс не влияет на работу пользователей.
Суть резервного переключения IP-адреса заключается в переключении сервисов между портами. Это могут быть порты Ethernet, объединенные порты или порты VLAN.
Notes: Группа резервного переключения — это комбинация портов, которые используются для переключения IP-адресов в системе хранения данных.
Резервное переключение. После восстановления неисправного порта сервисы переключаются обратно. Эта задача может быть выполнена автоматически или вручную.
Резервное переключение IP-адреса применяется к IP-адресам SAN и NAS.

## Slide 23: Переключение IP-адреса на базе порта Ethernet
Чтобы повысить надежность путей доступа к файловым системам, можно создать логические порты на базе портов Ethernet.
Если на порте Ethernet, соответствующему логическому порту, возникнет ошибка, система выполнит следующие действия.
  Найдет доступный порт Ethernet того же типа.
  Удалит логический порт из неисправного порта Ethernet.
  Создаст такой же логический порт на доступном порте Ethernet для передачи данных сервисов.
  Обеспечит непрерывную работу служб.
Логический порт A
(IP-адрес a)
Порт Ethernet A
Логический порт A
Порт Ethernet A
Логический порт A
(IP-адрес a)
Порт Ethernet B
Поиск
Переключение
работы
Сбой работы
порта
Notes: Сервисы хоста работают на логическом порте A порта Ethernet A. Соответствующий IP-адрес — "a". На порте Ethernet A возникает ошибка. Порт больше не может поддерживать сервисы. После включения функции резервного переключения IP-адреса система хранения данных автоматически найдет доступный порт Ethernet B, удалит конфигурацию логического порта A, соответствующую порту Ethernet A, затем создаст и настроит логический порт A на порте Ethernet B. Таким образом, сервисы хоста быстро переключаются на логический порт A порта Ethernet B. Переключение осуществляется быстро. Этот процесс не влияет на работу пользователей.

## Slide 24: Переключение IP-адреса на базе объединенного порта
Для повышения надежности путей доступа к файловой системе можно привязать несколько портов Ethernet для создания объединенного порта.
При возникновения ошибки в работе портов Ethernet, которые используются для создания объединенного порта, система выполнит следующие действия.
Поиск
Переключение
работы
Сбой работы
порта
Логический порт A
(IP-адрес a)
Порт Ethernet A
Объединенный порт A
Порт Ethernet B
Порт Ethernet B
Логический порт A
Порт Ethernet A
Объединенный порт A
Порт Ethernet D
Порт Ethernet C
Логический порт A
(IP-адрес a)
Объединенный порт A
Высокоскоростная передача данных
  Найдет доступный порт.
  Удалит логический порт, созданный на неисправном порте.
  Создаст логический порт с тем же IP-адресом на доступном порте.
  Переключит сервис на доступный порт.
  После восстановления работы неисправного порта он возвращается к работе с сервисами.
Notes: Когда на порте Ethernet, который используется для создания объединенного порта, возникает ошибка, сервисы продолжают работу на связанном привязки. Переключение IP-адреса происходит только при ошибках на всех портах Ethernet, которые используются для создания объединенного порта привязки.
Несколько портов Ethernet соединены для создания объединенного порта A. Логический порт A, созданный на основе объединенного порта A, может обеспечить высокоскоростную передачу данных. Если на обоих портах Ethernet A и B возникают ошибки по разным причинам, система хранения данных автоматически обнаружит объединенный порт B, удалит логический порт A и создаст такой же логический порт A на объединенном порте B. Таким образом, работа сервисов переводится с объединенного порта A на объединенный порт B. После восстановления работы портов Ethernet A и B сервисы будут переключены обратно на объединенный порт A. Переключение осуществляется быстро, процесс не влияет на работу пользователей.

## Slide 25: Переключение IP-адреса на базе VLAN
Вы можете создавать разные VLAN для изоляции разных сервисов.
При возникновении ошибки в работе порта Ethernet в сети VLAN система выполнит описанные ниже действия:
Поиск
Переключение
работы
Сбой работы
порта
Логический порт A
(IP-адрес a)
Порт Ethernet A
VLAN A
ID = 1
Логический порт A
Порт Ethernet A
VLAN A
ID = 1
Логический порт A
(IP-адрес a)
Порт Ethernet B
VLAN B
ID = 1
  Найдет доступный порт того же типа.
  Удалит логический порт из неисправного порта.
  Создаст такой же логический порт на доступном порте.
  Переключит сервис на доступный порт.
Notes: Чтобы реализовать переключение IP-адреса на базе VLAN, необходимо создать несколько VLAN, назначить уникальный ID каждой VLAN и использовать VLAN для изолирования различных сервисов. При возникновении ошибок в работе порта Ethernet в сети VLAN система хранения данных автоматически найдет доступный порт Ethernet с таким же идентификатором (ID) VLAN и переключит работу сервиса на доступный порт Ethernet. После восстановления неисправного порта он берет на себя услуги.
Имена VLAN, например VLAN A и VLAN B, генерируются автоматически при создании VLAN. Фактические имена VLAN зависят от версии системы хранения данные.
Порты Ethernet и соответствующие порты коммутаторов разделены на несколько VLAN, а VLAN присваиваются различные идентификаторы (ID). VLAN используются для изолирования различных услуг. VLAN A создается на порте Ethernet A, идентификатор (ID) данной VLAN — 1. Логический порт A, созданный на основе VLAN A, может быть использован для изолирования услуг. Если на порте Ethernet A по какой-то причине возникает ошибка, система хранения данных автоматически находит VLAN B и порт, ID VLAN которого равен 1, удаляет логический порт A и создает тот же логический порт A на базе VLAN B. Таким образом, порт, на котором работают сервисы, переключается на VLAN B. После восстановления порта Ethernet A порт переключит работу сервисов обратно на VLAN A.
Порт Ethernet может принадлежать нескольким VLAN. При отказе порта Ethernet, все VLAN дадут сбой. Работа сервисов должны быть переключены на порты других доступных VLAN. Переключение услуг осуществляется быстро, пользователи не знают об этом процессе.

## Slide 26
DAS
NAS
SAN
  Технологии IP SAN
  Технологии FC SAN
  Сравнение IP SAN и FC SAN
Распределенная архитектура

## Slide 27: Хост-адаптер шины Fibre Channel (FC HBA)
На базе протокола Fibre Channel
FC HBA преобразует пакеты SCSI в пакеты Fibre Channel, которые не занимают ресурсов хоста.
Внутренняя шина
Сеть FC
Устройство хранения данных
FC SAN
FC HBA

## Slide 28: Сеть FC
Notes: Маршрутизация Fibre Channel (FCR) обеспечивает подключение к устройствам в различных системах коммутации без их объединения. В отличие от каскадного соединения общих коммутаторов E_Port, после подключения коммутаторов через коммутатор FCR, две системы коммутации не объединяются и остаются независимыми. Коммутатор каналов между двумя системами коммутации функционирует в качестве маршрутизатора.
Маршрутизатор FC — это коммутатор, который работает сервисом маршрутизации FC-FC.
EX_Port — тип порта, который функционирует как E_Port, но не поддерживает сервис системы коммутации или информацию о топологии маршрутизации из одной системы к другой.
Магистральная система коммутации — система коммутации коммутатора, поддерживающего сервис маршрутизатора FC.
Граничная система коммутации (Edge fabric) — система, которая соединяет маршрутизатор Fibre Channel.
Канал Inter Fabric (IFL) — канал между портами E_Port и EX-Port или портами VE_Port и VEX-Port.

## Slide 29: Зонирование
Хранилище 2
Сервер 1
Сервер 3
Сервер 2
Хранилище 1
Хранилище 3
Зона 1. Сервер 1 может получить доступ к хранилищу 1.
Зона 2. Сервер 2 может получить доступ к хранилищу 2.
Зона 3. Сервер 3 может получить доступ к хранилищам 1 и 2.
Notes: Зона — это набор портов или устройств, которые связаны друг с другом.
Член зоны может получить доступ только к другим членам этой зоны.
Устройство может находиться в нескольких зонах.
Основные зоны сконфигурированы для управления разрешением доступа каждого устройства или порта.
Зоны изоляции трафика. При наличии нескольких ISL (E_Ports), ISL передает только трафик, предназначенный для портов, расположенных в одной и той же зоне изоляции трафика.

## Slide 30
DAS
NAS
SAN
  Технологии IP SAN
  Технологии FC SAN
  Сравнение IP SAN и FC SAN
Распределенная архитектура

## Slide 31: IP SAN и FC SAN
SCSI
DAS
FC
FC
FC
FC
FC SAN
iSCSI
iSCSI
IP SAN
IP
IP
Notes: Чтобы решить проблему масштабируемости DAS, устройства хранения данных могут быть подключены в сети при помощи FC SAN для поддержки соединения с более чем 100 серверами.
IP SAN предназначена для решения проблем управления и затрат, связанных с FC SAN.
SAN — сеть хранения данных
  Протокол: Fibre Channel/iSCSI. Архитектурами SAN, которые используют два протокола, являются FC SAN и IP SAN.
  Доступ к устройствам Raw подходит для традиционного доступа к базе данных.
  Зависимость от хоста приложений для предоставления доступа к файлам. Для совместного доступа требуется поддержка кластерного программного обеспечения, что вызывает большие затраты на обработку конфликтов доступа, что приводит к снижению производительности. Кроме того, трудно поддерживать обмен в гетерогенных средах.
  Высокая производительность, высокая полоса пропускания и низкая задержка, но высокая стоимость и низкая масштабируемость

## Slide 32: Сравнение IP SAN и FC SAN
Параметр | IP SAN | FC SAN
Архитектура сети | Существующие IP-сети | Выделенные сети Fibre Channel и HBA
Расстояние передачи | Теоретически не ограничено | Ограничено максимальным расстоянием передачи оптических волокон
Управление, обслуживание и эксплуатация | Так же просто, как эксплуатация IP-устройств | Сложные технологии и управление
Совместимость | Совместимость со всеми сетевыми IP-устройствами | Плохая совместимость
Стоимость | Более низкие расходы на закупку и обслуживание Более высокая доходность вложений (ROI) | Высокая стоимость закупки (коммутаторы Fibre Channel, HBA, дисковые массивы Fibre Channel и т. д.), а также эксплуатации и обслуживания (подготовка персонала, настройка системы, супервизии и т.д.)
Аварийное восстановление (DR) | Локальное и удаленное аварийное восстановление на базе существующих сетей с низкой стоимостью | Высокие расходы на аварийное восстановление АО и ПО
Безопасность | Относительно низкая | Относительно высокая
Notes: Для IP SAN не требует тщательной настройки аппаратного обеспечения, и это оборудование широко используется. Поэтому стоимость IP SAN намного ниже, чем стоимость FC SAN. Большинство хостов сконфигурированы соответствующими NIC и коммутаторами, которые также подходят (хотя не идеально) для передачи iSCSI. Высокопроизводительная IP SAN требует выделенных iSCSI HBA и коммутаторов высокого класса.

## Slide 33
DAS
NAS
SAN
Распределенная архитектура

## Slide 34: Сеть распределенного хранения
Сервисная фронтенд-сеть
Сеть управления
Бэкенд-сеть хранения
Узел 1
Узел 2
Узел 3
Узел 4
Узел 5
Notes: Система распределенного хранения организует локальные жесткие диски и SSD серверов общего назначения в крупномасштабные пулы ресурсов хранения, а затем распределяет данные на несколько серверов хранения данных.
Сети 10GE, 25GE и IB обычно используются в качестве вспомогательных сетей распределенного хранения. Фронтенд-сеть обычно представляет собой сеть GE, 10GE или 25GE.

## Slide 35: Обзор сетей
Фронтенд-сервис/сеть арендаторов
  Фронтенд-сервис/сеть арендаторов используется для взаимного подключения распределенного хранилища с клиентской сетью заказчика. Он предоставляет интерфейсы для арендаторов, например возможность подачи заявок на ресурсы и запрос использования, а также обрабатывает запросы на сервисы, отправленные API или клиентами арендаторов.
Бэкенд-сеть хранения
  Бэкенд-сеть хранения/управления используется для внутреннего взаимного подключения узлов. Она обеспечивает heartbeat-связь между компонентами высокой доступности (HA), например подсистемой услуг данных (DSS), и а также внутреннюю связь и взаимодействие данных между компонентами.
Сеть управления
  Сеть управления используется для взаимного подключения с сетью обслуживания заказчика. Она предоставляет интерфейс управления для системного администратора системы для выполнения таких действий, как настройка системы, управление арендаторами, управление ресурсами и предоставление сервисов, а также для таких операций техобслуживания, такие как аварийные сигналы, управление топологией и производительностью. Кроме того, порты управления всех физических узлов могут быть агрегированы для предоставления удаленных возможностей обслуживания, например, удаленный вход в в виртуальный KVM устройства и просмотр рабочих данных аппаратного обеспечения, например температуры и напряжения.

## Slide 36: Сетевые плоскости
Узел управления
Вычислительный узел
Узел хранения
FSM
VBS
EDS
OSD
REP
Приложение
DR-сайт
Сервер третьего места кворума
Частный режим доступа клиента
Узел управления
Вычислит. узел
Узел хранения
FSM
VBS/HDFS-SVR
EDS
OSD
REP
Приложение
DR-сайт
Сервер третьего места кворума
Режим доступа стандартного протокола
Плоскость управления
Плоскость хранения
Плоскость репликации
Плоскость арбитрации
Сервисная плоскость
Notes: Плоскость управления — взаимное подключение с сетью управления заказчика для управления и обслуживания системы.
Плоскость BMC подключается к портам управления узлов хранения или управления для удаленного управления устройствами.
Плоскость хранения — внутренняя плоскость, используемая для передачи сервисных данных между всеми узлами системы хранения данных.
Плоскость обслуживания — взаимное подключение с приложениями заказчиков и доступ к устройствам хранения данных через стандартные протоколы, например iSCSI и HDFS.
Плоскость репликации позволяет проводить синхронизацию и репликацию данных между узлами репликации.
Арбитражная плоскость взаимодействует с кворумным сервером HyperMetro. Эта плоскость планируется, только если для сервиса блока спроектирована функция HyperMetro.
FSM — процесс управления распределенным хранилищем Huawei, который предоставляет такие функции эксплуатации и обслуживания (O&M), как управление аварийными сигналами, мониторинг, управление журналами и настройка. Этот модуль рекомендуется развернуть на двух узлах в режиме активного/резервного узла.
Служба виртуального блока (VBS) — процесс, который предоставляет сервис точек доступа к распределенному хранению через интерфейсы SCSI или iSCSI и позволяет серверам приложений получить доступ к ресурсам распределенного хранения данных.

## Slide 37: Правила организации сети
Узлы должны быть размещены в шкафу снизу вверх.
Решение развертывания обычно выбирается на основе требований проекта. Общая потребляемая мощность и вес узлов хранения, коммутаторов и KVM в шкафе должны быть рассчитаны, а количество узлов, которые могут размещены в шкафе, должно определяться в зависимости от условий аппаратной.
В типичной конфигурации узлы и коммутаторы в основном шкафе подключены при помощи сетевых кабелей и кабелей SFP+, а узлы в шкафе расширения подключаются к коммутаторам в основном шкафе при помощи сетевых и оптических кабелей.

## Slide 38
Какие из следующих элементов включены в сеть распределенного хранения?
  Сеть управления
  Сервисная фронтенд-сеть
  Фронтенд-сеть хранения
  Бэкенд-сеть хранения
Какие из следующих протоколов обычно используются в сети SAN?
  FC
  iSCSI
  CIFS
  NFS
Notes: Ответы
  ABD
  AB

## Slide 39
Об эволюции архитектуры сети хранения данных
NAS
SAN
Распределенная архитектура
IP SAN
FC SAN
DAS
Сравнение IP SAN и FC SAN

## Slide 40
Корпоративное сервисное приложение Huawei
Приложение для технической поддержки компаний
Notes: Учебное приложение Huawei
  Содержит огромную библиотеку учебных видео, сертифицированных Huawei.
Приложение для технической поддержки компаний
  Охватывает все популярные документы, практические сценарии и бюллетени Huawei. Пользователи могут быстро запросить команды, аварийные сигналы и запасные части. Они также могут использовать его для сканирования и просмотра информации об устройстве. Простые и интуитивные видеоруководства предоставляют техническую поддержку для предприятий круглосуточно.
Корпоративное сервисное приложение Huawei
  Предоставляет универсальные мобильные ИКТ-порталы для клиентов и партнеров, чтобы предоставить информацию о комплексных продуктах и решениях Huawei для корпоративных ИКТ в любое время и в любом месте.

## Slide 41
Официальный веб-сайт Huawei
  Корпоративный сайт: https://e.huawei.com/en/
  Техподдержка: https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html
  Обучение онлайн: https://www.huawei.com/en/learning
Популярные инструменты
  HedEx Lite
  Центр инструментов сетевой документации
  Помощник для запроса информации
Notes: Популярные инструменты
  HedEx Лит — это инструмент Huawei для документации продуктов. Он позволяет пользователям просматривать, искать, обновлять и управлять документацией по продуктам.
  eStor — это платформа графического моделирования систем хранения данных. Платформа создает симуляции флэш-устройств хранения данных Huawei OceanStor, чтобы на помочь пользователям ИКТ и клиентам узнать о продуктах хранения Huawei и быстро освоить операции с ними.
  Центр инструментов сетевой документации — инструмент для работы с документацией для сетевых продуктов. Он помогает оценке затрат, планировании сети, реализации проектов, модернизации и техобслуживании.
  Помощник для запроса информации предоставляет запросы информации о командных и аварийных сигналах для продуктов Huawei.