## Slide 1: Высокоскоростные межсоединения в дата-центрах: роль InfiniBand и его сравнение с Ethernet для систем хранения
Выполнила: Загайнова Кристина, гр. K4210с

## Slide 2: Почему сеть — ключевой элемент СХД?
  Данные постоянно перемещаются: репликация, восстановление, балансировка.
  Задержка и пропускная способность сети напрямую влияют на IOPS и latency.
  Архитектуры SDS, HCI и disaggregated storage требуют высокопроизводительной сети.

## Slide 3: InfiniBand vs Ethernet
Latency | Очень низкий (~0.5 мкс) | Умеренный (3–10 мкс)
Пропускная способность | До 800 Гбит/с | До 800 Гбит/с
Управление | Централизованное | Требует настройки QoS
Стоимость и экосистема | Выше, узкая ниша | Ниже, универсален
Критерий
InfiniBand
Ethernet

## Slide 4: Где что используется?
InfiniBand:
  Суперкомпьютеры (Top500)
  AI/ML кластеры (NVIDIA DGX)
  Высокопроизводительные файловые системы (Lustre, BeeGFS)
Ethernet:
  Облачные платформы (AWS, Azure)
  Enterprise-СХД (vSAN, Ceph на TCP/RoCE)
  Гиперконвергентные инфраструктуры

## Slide 5: Выводы — когда что использовать?
Преимущества:
Минимальная задержка (<1 мкс)
Гарантированная пропускная способность
Встроенная поддержка RDMA без настройки
Предсказуемая производительность в больших кластерах
Недостатки:
Высокая стоимость оборудования
Ограниченная экосистема и совместимость
Требует специализированных навыков
Использовать, если:
Вы строите HPC-кластер, AI/ML-инфраструктуру или высокопроизводительную файловую систему (Lustre, BeeGFS).
Производительность и стабильность важнее стоимости.
InfiniBand

## Slide 6: Выводы — когда что использовать?
Преимущества:
Низкая стоимость и широкая доступность
Отличная масштабируемость и совместимость
Поддержка в облаках и enterprise-решениях
Постоянное улучшение (RoCE v2, PFC, ECN)
Недостатки:
Более высокая и переменная задержка
Требует тонкой настройки для RDMA
Чувствителен к перегрузкам без правильного QoS
Использовать, если
Вы разворачиваете облачные СХД, гиперконвергентные среды или enterprise-хранилища (Ceph, vSAN, S3-совместимые объектные хранилища).
Важна гибкость, совместимость и TCO (Total Cost of Ownership).
Ethernet

## Slide 7: Спасибо за внимание!
Загайнова Кристина