## Slide 1: Хранилище данных - NAS
На основе курса Академии Huawei: NAS Storage
Преподаватель - Александр Шкребец. Санкт-Петербург, 2025

## Slide 2
Преподаватель - Александр Шкребец. Санкт-Петербург, 2024 ​

## Slide 3
Notes: Слайд 2: Содержание
Текст: Презентация состоит из четырех основных разделов:
  Обзор NAS.
  Технологии NAS.
  Продукты.
  Применение.

## Slide 4
Notes: Что такое NAS?
Текст: NAS, или сетевое хранилище, — это архитектура, которая предоставляет общие ресурсы хранения по сети и функционирует как файловый сервер для доступа к файлам.
Ключевые особенности:
  Простота использования, не требует выделенных IT-специалистов.
  Экономическая эффективность за счет использования IP-коммутаторов.
  Безопасность и надежность.
  Простое резервное копирование и восстановление данных.
NAS, или сетевое хранилище, представляет собой структуру, которая совместно использует ресурсы хранения по сети и действует как файловый сервер для доступа к файлам.
Особенности:
• Простота использования, нет необходимости в специализированных ИТ-специалистах
• Экономичность, использование IP-коммутаторов
• Безопасность и надежность
• Простота резервного копирования и восстановления данных

## Slide 5
Notes: Развитие Интернета создало потребность в неструктурированном обмене данными, что привело к росту популярности хранилищ NAS.
1946 - Первый в мире компьютер, но без сети.
История NAS
Текст: Развитие Интернета создало потребность в обмене неструктурированными данными, что привело к популярности NAS-хранилищ.
Хронология:
  1946 — Первый компьютер, без сети.
  1974 — Изобретение TCP/IP.
  1979 — Первый обмен файлами без носителей.
  1984 — Общие сетевые серверы.
  1990 — Коммерциализация Интернета.
Эволюция носителей: от медиа-шеринга к файловым серверам и NAS.
1974 - Изобретение TCP/IP.
1979 - Университет Дьюка впервые реализовал обмен файлами без носителей.
1984 - Совместное использование сетевых серверов достигнуто IBM, Novell, Microsoft и 3Com.
1990 - Интернет соединил коммерческие и корпоративные сети.

## Slide 6
Notes: Слайд 5: Эволюция NAS
Текст: Эволюция NAS включает вклад различных компаний.
Sun Microsystems: NFS, NetApp Filer, Isilon/GlusterFS.
IBM: SMB/CIFS.
Huawei: Второе поколение распределенных NAS — WushanFS (переименован в OceanStor 9000), а также линейки продуктов OceanStor V3, V5, V6 и масштабируемое хранилище OceanStor Pacific.

## Slide 7
Notes: Различия между DAS, SAN и NAS
Текст: Ключевые различия между архитектурами хранения данных.
DAS (прямое подключение): Сеть — прямое соединение, протоколы — SAS/ATA/SCSI, данные — блочные, сценарии — малые серверы.
SAN (сеть хранения данных): Сеть — выделенная SAN, протоколы — FC/iSCSI, данные — блочные, сценарии — СУБД и виртуализация.
NAS (сетевое хранилище): Сеть — LAN, протоколы — NFS/CIFS, данные — файловые, сценарии — файловый обмен, архивация, резервное копирование. Обладает наивысшей степенью разделения данных.

## Slide 8
Notes: Компоненты NAS
Текст: Типичная инфраструктура NAS включает в себя:
  NAS-хранилище.
  Внешние серверы: DNS, AD/LDAP.
  IP-коммутатор.
  NAS-клиенты: серверы, компьютеры, принтеры, сканеры.

## Slide 9
Notes: Программное обеспечение NAS-хранилища
Текст: Программный стек NAS состоит из нескольких уровней:
  Ядро ОС: Windows, Linux.
  Управление хранилищем: RAID, Erasure Coding, мультикопирование.
  Файловая система: OceanStor FS, квоты, WORM.
  Общий доступ: протоколы CIFS, NFS, FTP, HTTP.
  Веб-управление: настройка, мониторинг, диагностика.
Аппаратная основа — CPU, кэш, диски, GE-коммутатор.

## Slide 10
Notes: Файловая система
Текст: Файловая система определяет структуру данных и управление файлами на дисках. Для доступа к данным необходимо создать логическую структуру хранения между секторами. Этот процесс называется форматированием.
Файловая система:
определяет структуру данных и управление для файлов, хранящихся на дисках.
Чтобы обеспечить доступ к данным на дисках, между связанными секторами должна быть установлена логическая структура хранения данных, такая как файловая система.
Процесс создания файловой системы на дисках называется форматированием.

## Slide 11
Notes: Сетевая файловая система
Текст: Сетевые файловые системы, такие как NFS и CIFS, позволяют осуществлять файловый обмен между гетерогенными платформами. Клиенты файловой системы обращаются через сетевой протокол к файловому серверу, который взаимодействует с системой хранения.
NFS и CIFS — это распространенные сетевые файловые системы для обмена файлами на разнородных платформах.

## Slide 12
Notes: Три типа устройств NAS
Текст: Существует три основных типа NAS:
  Распределенный (Scale-Out): Интегрированное устройство (x86), масштабирование до 4000 узлов, использование Erasure Coding. Сценарии: облако, большие данные. Продукт Huawei: OceanStor Pacific.
  Централизованный: Контроллер + диски, масштабирование до 24 контроллеров, стандартный RAID. Сценарии: файловый обмен, архивация. Продукты Huawei: OceanStor Dorado, гибридные Flash-системы.
  Шлюзовый (Gateway): NAS-шлюз + SAN-хранилище, масштабирование до 4 шлюзов, RAID на основе SAN. Сценарии: файловый обмен, архивация.

## Slide 13
Notes: Содержание (Раздел 2)
Текст: Переходим ко второму разделу: Технологии NAS.

## Slide 14
Notes: NFS
Текст: NFS — это распределенный файловый протокол, разработанный Sun Microsystems в 1984 году. Это открытый стандарт, описанный в RFC. С 2003 года разработка протокола передана IETF.
Представлены различные версии протокола: NFSv2, v3, v4, v4.1, v4.2.
Сетевая файловая система (NFS) — это протокол распределенной файловой системы, разработанный Sun Microsystems (Sun) в 1984 году.
Это открытый стандарт, определенный в RFC, что означает, что любой может реализовать протокол.
В 2003 году Sun Microsystems передала разработку протокола NFS в Internet Engineering Task Force (IETF).

## Slide 15
Notes: Эволюция NFS
Текст: Краткий обзор ключевых возможностей каждой версии NFS:
  NFSv2: Только UDP, без состояния, файлы до 2 ГБ.
  NFSv3: Поддержка TCP, 64-битные файлы, асинхронная запись.
  NFSv4: Только TCP, механизм состояния, кэширование, безопасная аутентификация, ACL.
  NFSv4.1: Сессии и мультиплексирование, улучшенные агенты, пространство имен с несколькими серверами.
  NFSv4.2: Подсказки ввода-вывода, оффлоад операций, разреженные файлы.
Таблица поддержки версий NFS в различных операционных системах.

## Slide 16
Notes: Принципы работы NFS
Текст: NFS использует для удаленного взаимодействия протокол RPC (Удаленный вызов процедур) по модели клиент-сервер.
  RPC-клиент отправляет запрос с параметрами и ждет ответа.
  RPC-сервер обрабатывает запрос и отправляет ответ.
  RPC-клиент получает ответ и результат вызова.
Принципы работы NFS
NFS реализует удаленную связь на основе протокола удаленного вызова процедур (RPC).
RPC использует модель клиент-сервер.
1. Клиент RPC отправляет запрос вызова с параметрами на сервер RPC и ждет ответа.
2. Получив запрос вызова, сервер RPC получает параметры процесса, выводит результаты расчета и отправляет ответ клиенту.
3. Клиент RPC получает ответ и получает результаты вызова.

## Slide 17
Notes: Различия версий NFS
Текст: Ключевые различия между версиями:
  NFSv3: Без сессий, параллельные короткие соединения, аутентификация на основе хоста, управление правами UGO.
  NFSv4: Сессии, безопасные последовательные постоянные соединения, аутентификация Kerberos, управление правами ACL.
  NFSv4.1: Сессии, безопасные параллельные постоянные соединения, повышенная производительность.

## Slide 18
Notes: Эволюция SMB
Текст: SMB — это протокол для сетевого общего доступа к файлам. CIFS — это диалект SMB. Оба используются в Windows, ESXi, Unix, Linux.
Таблица показывает поддержку версий SMB (1.X, 2.X, 3.X) в различных ОС Windows и историю развития протокола.
SMB Evolution
• Server Message Block (SMB) — это протокол для обмена файлами по сети. Одна из самых популярных версий — Microsoft SMB.
• Common Internet File System (CIFS) Protocol — это диалект SMB. SMB и CIFS также доступны в ESXi, Unix, Linux и Mac.

## Slide 19
Notes: NFS vs. CIFS/SMB
Текст: Сравнительная таблица протоколов:
  ОС: NFS — Linux/Unix; CIFS — Windows.
  Разработчик: IETF vs. Microsoft.
  Аутентификация: IP-адрес клиента, доменный пользователь vs. локальный пользователь, доменный пользователь.
  Доменная система: NIS, LDAP vs. AD.
  Состояние сессии: Без состояния vs. С состоянием.
  Транспортный протокол: TCP, UDP vs. TCP.

## Slide 20
Notes: HDFS
Текст: HDFS — распределенная файловая система Hadoop, разработанная на основе концепций Google File System.
Ключевые особенности: Высокая отказоустойчивость, высокая пропускная способность, хранение очень больших файлов (ТБ/ПБ).
Подходит для: Хранения больших файлов и потокового доступа.
Не подходит для: Множественной произвольной записи мелких файлов и чтения с низкой задержкой.
Используется такими компаниями, как Yahoo!, Facebook, Amazon,百度, IBM.
HDFS (распределенная файловая система Hadoop) была спроектирована и разработана на основе документа Google File System (GFS). В дополнение к функциям других распределенных файловых систем HDFS обеспечивает:
• Высокая устойчивость к ошибкам: оборудование всегда считается ненадежным.
• Высокая пропускная способность: поддержка высокой пропускной способности предоставляется для приложений, которые имеют доступ к огромным объемам данных.
• Большое файловое хранилище: поддерживается хранение данных на уровне ТБ или ПБ.

## Slide 21
Notes: Архитектура Hadoop HDFS
Текст: Архитектура HDFS активный-резервный состоит из трех компонентов:
  Name Node: Хранит метаданные, один экземпляр.
  Data Node: Хранит фактические данные, много экземпляров.
  Client: Обеспечивает доступ к HDFS, много экземпляров.
Управление файлами: Файл разбивается на блоки (по умолчанию 128 МБ), каждый блок реплицируется (по умолчанию 3 копии). Файл неизменяем после создания.
HDFS в основном работает в активном/резервном режиме, а его архитектура состоит из трех компонентов: узла имени, узла данных и клиента.
Компоненты
Узел метаданных
Хранит и генерирует метаданные для файловой системы
Запускает инстанс
Узел данных
Хранит фактические данные и сообщает о блоках, которыми он управляет, в узле имени
Запускает несколько инстансов
Клиент
Поддерживает доступ служб к HDFS и получает данные из узлов имени
и данных и отправляет их службам
Запускает несколько экземпляров вместе со службами
Управление
Файл делится на блоки (размер по умолчанию: 64 МБ), и каждый блок имеет несколько копий, хранящихся на разных машинах. Количество копий может быть указано (по умолчанию: 3) при создании файла. Это обеспечивает надежность данных.
Файл не может быть изменен после создания, записи или закрытия.

## Slide 22
Notes: Квоты
Текст: Проблема: При росте объемов данных и множественном доступе пользователи могут злоупотреблять пространством, что приводит к сбоям системы.
Решение: Механизм квот. Ограничение емкости или количества файлов для пользователей предотвращает чрезмерное потребление ресурсов и повышает надежность системы.
Пример: Общий ресурс 5 ТБ с квотами по 1 ТБ для разных подразделений.
Проблема:
С быстрым ростом информационных активов и обмена файлами, управление пространством хранения становится все более и более сложным.
Когда несколько пользователей обращаются к общему каталогу, некоторые пользователи будут перегружать пространство, а другие даже не смогут его использовать. В худшем случае вся
система будет работать ненормально.
Решение: Механизм квот
Ограничивая емкость файла или количество пользователей, можно предотвратить занятие пользователями чрезмерных ресурсов хранения, тем самым повышая надежность системы.

## Slide 23
Notes: Уровни квот
Текст: Существует три уровня квот:
  Жесткая квота: Высокий порог. Запрет операций ввода-вывода и генерация тревог.
  Мягкая квота: Средний порог. Тревоги и разрешение на запись в течение льготного периода, с ограничением после его окончания.
  Предупреждающая квота: Низкий порог. Только тревоги, без ограничений на запись.
Примеры применения к разным директориям.

## Slide 24
Notes: Принципы работы квот
Текст: Квоты определяются по двум параметрам: емкость и количество файлов.
Применяются к объектам: директория, пользователь, группа пользователей.
Таблица показывает поддержку всех комбинаций параметров, объектов и уровней квот.

## Slide 25
Notes: WORM
Текст: WORM — режим защиты данных. После записи файл переходит в защищенный режим вручную или по истечении времени.
Применения: CD/DVD, электронные экзамены, контракты, архивы.
Сравнение с обычным файлом: WORM-файл допускает только чтение. Запрещены изменение, удаление, переименование.
Write Once Read Many (WORM) — это режим защиты данных. После записи данных файл переходит в режим защиты посредством ручной настройки или через определенный промежуток времени.
Примеры
CD/DVD-ROM, электронный экзамен, электронный контракт и архив

## Slide 26
Notes: Режимы WORM
Текст: Два основных режима:
  Enterprise WORM: Гибкое управление файлами администратором для внутреннего контроля.
  Compliance WORM: Соответствие нормативным требованиям для защиты конфиденциальных архивов.
Ключевое отличие: Привилегированное удаление возможно в Enterprise WORM и запрещено в Compliance WORM. Compliance WORM соответствует стандарту SEC 17a-4.
• Enterprise WORM: позволяет администраторам гибко управлять файлами.
Этот режим в основном используется для внутреннего контроля предприятия.
• Compliance WORM: позволяет предприятиям защищать данные в соответствии с законами и правилами, чтобы предотвратить правовые риски при архивировании конфиденциальных документов.

## Slide 27
Notes: Глобальное пространство имен (GNS)
Текст: Проблема: Разрозненные файловые системы усложняют управление и доступ для пользователей и приложений.
Решение: Глобальное пространство имен. Виртуализация файловых систем, предоставляющая единое унифицированное пространство имен. Клиенты получают доступ к файлам, не зная их физического расположения.
• Виртуализация файлов: объединяет файловые системы и обеспечивает единое пространство имен.
• GNS позволяет клиентам получать доступ к файлам, даже если они не знают местоположение отдельных файлов, аналогично доступу к веб-сайту, не зная его IP-адреса.

## Slide 28
Notes: DNS
Текст: DNS — сетевая служба, преобразующая доменные имена в IP-адреса.
Функции DNS-сервера: Разрешение доменных имен и балансировка нагрузки.
Преимущества: Доступ в Интернет без запоминания IP-адресов; сбалансированный доступ, отсутствие единой точки отказа.
• DNS
Система доменных имен (DNS) — это сетевая служба, которая преобразует доменные имена в IP-адреса.
• Функции DNS-сервера
Преобразователь доменных имен
Балансировка нагрузки
• Преимущества
Доступ к Интернету без необходимости
запоминать каждый IP-адрес
Более сбалансированный доступ, отсутствие
узкого места в одной точке

## Slide 29
Notes: Балансировка нагрузки на основе DNS
Текст: Принцип работы:
  Пользователь обращается к службам NAS по доменному имени.
  DNS-клиент отправляет запрос на DNS-сервер.
  DNS-сервер выбирает IP-адрес по политике балансировки и возвращает клиенту.
Политики балансировки: Round-robin, загрузка CPU, количество соединений, использование полосы пропускания, комплексная нагрузка.
• Принципы
1. Пользователь использует доменное имя для доступа к службам NAS.
2. DNS-клиент отправляет DNS-запрос на DNS-сервер, чтобы получить IP-адрес на основе доменного имени.
3. DNS-сервер выбирает IP-адрес и возвращает его клиенту.
• Политики балансировки нагрузки
1. Циклический перебор
2. Использование ЦП каждым узлом
3. Количество подключений каждого узла
4. Использование полосы пропускания порта каждым узлом
5. Комплексная нагрузка каждого узла

## Slide 30
Notes: Встроенный и внешний DNS-серверы
Текст:
  Внешний DNS (Windows DNS, BIND): Преимущество — единое управление несколькими системами NAS.
  Встроенный DNS: Преимущества — высокая надежность, низкая стоимость, простая схема сети.
• Варианты внешнего DNS-сервера включают DNS-сервер Windows и Open BIND.
Преимущества: унифицированное управление несколькими системами NAS
• Встроенный DNS-сервер
Преимущества: высокая надежность, низкая стоимость и простота работы в сети

## Slide 31
Notes: Аудит-логи NAS
Текст: Аудит-логи NAS используются в сценариях безопасности для отслеживания каждой файловой операции. Система записывает в лог время, оператора, тип операции и объект.
Поддерживаемые операции: создание, удаление, переименование, открытие, закрытие, чтение, запись, работа с атрибутами.
Интеграция: Поддержка отправки логов на сторонние syslog-серверы.
Журналы аудита NAS используются в сценариях аудита безопасности для отслеживания каждой файловой операции. Когда файл доступен, система записывает операцию в журналы аудита NAS.

## Slide 32
Notes: Мультитенантность
Текст: Проблема: Совместное использование физического хранилища разными предприятиями или пользователями создает риски безопасности и увеличивает затраты на управление.
Решение: Мультитенантность. Каждый тенант получает независимые службы NAS: доменные службы (AD, LDAP, NIS), CIFS, NFS, NDMP. Каждую службу можно включать и отключать отдельно.
Болевые точки
• Проблемы безопасности возникают, когда предприятия или пользователи используют одно и то же физическое устройство хранения данных и получают доступ к логическим ресурсам друг друга или вмешиваются в них.
• Поставщики ИТ-услуг должны нести дополнительные расходы на управление пользователями.
Каждый арендатор имеет независимые службы протокола NAS, включая:
1. Служба домена (AD, LDAP и NIS)
2. Служба CIFS
3. Служба NFS
4. Служба NDMP
Каждая служба может быть отключена и включена отдельно.

## Slide 33
Notes: Многопротокольный доступ
Текст: Многопротокольный доступ позволяет клиентам Windows, Linux и Unix одновременно обращаться к одной и той же директории или файлу.
Сложность: Обеспечение безопасности и согласованности прав доступа.
Сравнение моделей безопасности: SMB использует NT ACL и аутентификацию через AD. NFS использует UNIX mode/NFSv4 ACL и аутентификацию через NIS/LDAP.
Блокировки файлов: Решаются на уровне системы хранения.
Многопротокольный доступ позволяет клиентам Windows, Linux и Unix получать доступ к одному и тому же каталогу или файлу одновременно.

## Slide 34
Notes: Общий доступ по нескольким протоколам
Текст: Сценарий применения: Файловый обмен в офисе предприятия.
Описание: Клиенты Mac, Windows и Linux получают доступ к общим ресурсам на NAS по протоколам SMB и NFS. Аутентификация осуществляется через LDAP/NIS сервер. Управление — через DeviceManager, MMC, PowerShell.

## Slide 35
Notes: Содержание (Раздел 3)
Текст: Переходим к третьему разделу: Продукты.

## Slide 36
Notes: Централизованное NAS: OceanStor Dorado
Текст: OceanStor Dorado — это флэш-хранилище, объединяющее SAN и NAS. Лидер по стабильности, производительности и эффективности.
Линейка продуктов:
  Dorado 3000: Начального уровня, стоимость-эффективность.
  Dorado 5000/6000: Среднего класса, высокая плотность.
  Dorado 8000: Старшая модель среднего класса.
  Dorado 18000: Высшего класса, для критичных нагрузок.
Сценарии NAS: Высокопроизводительные задачи: EDA-симуляция, CDR операторов, финансовые платформы.

## Slide 37
Notes: Масштабируемое NAS: серия OceanStor Pacific
Текст: OceanStor Pacific — масштабируемое хранилище следующего поколения.
Поддерживаемые сервисы: Файловый (NFS/SMB/POSIX), объектный (S3), HDFS, блочный (SCSI/iSCSI).
Функции ПО: Умное распределение по уровням, квоты, QoS, дедупликация, шифрование, репликация и др.
Модели:
  Архивные: 9340, 9346, 9350.
  Сбалансированные: 9540, 9546, 9550.
  Высокопроизводительные: 9920, 9950.

## Slide 38
Notes: Содержание (Раздел 4)
Текст: Переходим к четвертому разделу: Применение.

## Slide 39
Notes: Разведка энергоресурсов
Текст: Процесс: Сбор -> Импорт -> Обработка -> Анализ -> Архивация.
Требования: Объем данных 1-20 ТБ/день, большие последовательные I/O, высокая пропускная способность (2-20 ГБ/с на ПБ).
Решение: OceanStor Pacific 9920/9950 (обработка) + OceanStor Pacific 9546/9550 (интерпретация) + автоматическое распределение по уровням.

## Slide 40
Notes: Секвенирование генома
Текст: Процесс: Подготовка -> Построение библиотек -> Преобразование формата -> Выравнивание -> Анализ -> Архивация -> AI.
Требования: Большие объемы (1 ПБ/год/устройство), высокая пропускная способность (6+ ГБ/с на поток), низкая стоимость архивации.
Решение: OceanStor Pacific 9546/9550 для рабочих и архивных данных.

## Slide 41
Notes: Автономное вождение
Текст: Процесс: Ввод данных -> Препроцессинг (очистка, разметка) -> AI-обучение -> Архивация.
Требования:
  Препроцессинг: Многопротокольный доступ (NFS/SMB/HDFS), большое чтение.
  AI-обучение: Высокие IOPS, задержка <1 мс.
  Архив: Высокая пропускная способность (десятки-сотни ГБ/с).
Решение: OceanStor Pacific 9920/9950 + 9546/9550 + автоматическое распределение по уровням.

## Slide 42
Notes: Автономное вождение
Текст: Процесс: Ввод данных -> Препроцессинг (очистка, разметка) -> AI-обучение -> Архивация.
Требования:
  Препроцессинг: Многопротокольный доступ (NFS/SMB/HDFS), большое чтение.
  AI-обучение: Высокие IOPS, задержка <1 мс.
  Архив: Высокая пропускная способность (десятки-сотни ГБ/с).
Решение: OceanStor Pacific 9920/9950 + 9546/9550 + автоматическое распределение по уровням.

## Slide 43
Notes: EDA-системы
Текст: Сценарий: Проектирование и тестирование электроники (САПР).
Особенности: Масса мелких файлов (>4 млрд), 95% файлов <128 КБ, высокий OPS, низкая задержка, конкурентный доступ.
Решение: OceanStor Dorado NAS.

## Slide 44
Notes: Слайд 43: Медицинская система PACS
Текст: Процесс: Получение изображений (МРТ, рентген) -> Сервер PACS -> Хранение.
Требования: Масса мелких файлов (128 КБ - 1 МБ), высокий OPS, низкая задержка, высокая надежность.
Решение: Основное хранилище - OceanStor Dorado/Гибридное flash-хранилище. Архив - серия OceanStor Pacific.
Система архивирования и передачи медицинских снимков

## Slide 45
Notes: Cистема видеонаблюдения
Текст: Архитектура: Камеры -> Платформа управления -> Хранилище (NAS).
Требования: Большие файлы и блоки I/O, высокая пропускная способность при записи, массивная емкость, простое масштабирование.
Решение: Прямое хранение - IVS3800. Сброс (dump) - OceanStor Pacific 93xx.

## Slide 46
Notes: Анализ больших данных
Текст: Стек: Приложения -> Слой вычислений (Spark, HBase) -> Слой хранения (HDFS).
Требования: Масштабирование "по требованию", совместимость с существующими кластерами, снижение стоимости хранения.
Решение: OceanStor Pacific 9546/9550 для больших данных.

## Slide 47
Notes: Завершение
Текст: Спасибо за внимание.
Миссия Huawei: Принести цифровой мир в каждый дом, каждую организацию, построив интеллектуальный мир с всеобщей связностью.