## Slide 1
Желыгин Даниил
Рыльцын Степан
Сегментация сети без разделения на подсети

## Slide 2
Иерархический дизайн сети

## Slide 3: Задачи сегментации сети
Уменьшение размеров широковещательных доменов
Логическая изоляция устройств
Функции безопасности

## Slide 4: Технология VLAN
Результат разделения физической сети на отдельные логические сегменты на 2 уровне модели OSI
Логическая сеть, которая существует поверх физической

## Slide 5: VLAN на группу устройств

## Slide 6: VLAN на коммутатор

## Slide 7: VLAN на устройство / VLAN на клиента

## Slide 8: Основные особенности внедрения технологии VLAN
VLAN ID в диапазоне от 1 до 4096
Один VLAN = один широковещательный домен
Один VLAN = отдельная IP-сеть (в большинстве случаев)
Требует поддержки на устройствах 2-го уровня модели OSI
Пакеты между сетями VLAN могут передаваться только через устройства 3-го уровня

## Slide 9: Планирование адресного пространства

## Slide 10: Пример 1
VLAN на коммутатор
10 устройств в каждом VLAN
192.168.1.0/26 – адресное пространство (62 адреса)

## Slide 11: Агрегирование (объединение) VLAN
IP-сеть на группу VLAN ID
Каждый VLAN = отдельный широковещательный домен
Пакеты между разными VLAN могут передаваться только с использованием механизма Proxy ARP
Требует поддержки на L3 коммутаторах или маршрутизаторах (Super vlan, IP unnumbered, etc.)

## Slide 12: Пример 2
VLAN на коммутатор
10 устройств в каждом VLAN
192.168.1.0/26 – адресное пространство (62 адреса)

## Slide 13: Спасибо за внимание