## Slide 1: Информационные системы и технологии для транспортной отрасли
Санкт-Петербург, 2015

## Slide 2: Системы безопасности для наземного пассажирского транспорта
На основе работ по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 гг.»
Приоритетное направление «Транспортные и космические системы» № гос. регистрации: 114101670046 Инв. №340726/01

## Slide 3: Основные факторы безопасности пассажирских перевозок
1. Качество вождения
Почти 50% аварийных ситуаций возникает из-за человеческого фактора
Почти 30% технических неисправностей ТС являются следствием неправильного стиля вождения
Почти 80% травм пассажиров в салоне обусловлены агрессивным стилем вождения, наличием неожиданных препятствий и т.п.
2. Техническое состояние транспортного средства
Неисправности ходовой части приводят к аварийным ситуация с тяжелыми последствиями для пассажиров и других участников дорожного движения
Неисправности двигателя и ходовой части являются наиболее частыми причинами нарушения расписания движения
3. Состояние дорожной инфраструктуры
Ровность дорожного покрытия
Препятствия на пути движения (длительного действия и краткосрочные)

## Slide 4
Качество вождения. Структура системы
Интеллектуальный бортовой модуль
Данные в режиме реального времени и в виде аналитических отчетов передаются на центр управления
Руководство компании и ее менеджмент могут наблюдать за тем, как обучается конкретный водитель и смотреть историю его вождения, а также, сравнивать с другими водителями.
Водитель может видеть оценку стиля вождения на своем дисплее и учитывать предупреждения системы

## Slide 5
Индекс вождения
Величина
составляющей
Динамика
ускорений
Адаптируются под любой вид транспорта и условия дорожного движения (спецтехника, грузовой транспорт, пассажирский транспорт)
45%
70%
20%
60%
40%
50%
Динамика
торможений
Динамика
поворотов
Индекс движения вверх\вниз
Индекс расхода топлива
Степень нагрева
Другие, опциональные показатели
Весовые коэффициенты составляющих индекса вождения
Индекс
Строится с помощью интеллектуальных, адаптивных и обучающихся алгоритмов
Формируется на основе множества составляющих, отобранных на основе специальных исследований и опыта
Для каждой составляющей определяется степень важности и рассчитывается весовой коэффициент
Параметры обратной связи с водителем регулируются с учетом конкретной специфики (типа ТС, условий перевозок и т.п.)
Показатели состояния водителя
Классификация по 100-балльной шкале
Три типа предупреждений
- зеленый - все ОК,
- желтый – внимание,
- красный – срочные меры

## Slide 6
Индекс качества вождения имеет диапазон значений от 0 до 100.
Вычисление производится один раз в минуту по нескольким составляющим, таким как ускорение(замедление) в 3-х координатах, расход топлива и другие.
Также вычисляется количество и степень нарушения установленных пределов для отдельных составляющих.
Ограничения на пределы составляющих индекса вождения сконфигурированы следующими способами:
из значения по умолчанию на основе типа транспортного средства
на основе калибровочного тест-драйва
адаптивно, после отчетного периода.
Индекс вождения передается на центральный сервер, с привязкой к конкретному водителю.
К расчету индекса вождения
Формуляр оценки стандартного индекса вождения включает следующие параметры
Идентификатор водителя (на основе номера мобильного коммуникатора)
Идентификатор транспортного средства
Отметка времени базы данных (метки по местному времени)
Широта - Координаты GPS
Долгота - Координаты GPS
Скорость - Gps скорость, км / ч
SpeedAvg – средняя скорость в течение последней минуты
SpeedMin - минимальная скорость в течение последней минуты
Speedmax – максимальная скорость в течение последней минуты
Количество используемых спутников
Temp0 – встроенный температурный датчик
Temp1 – датчик температуры в кабине
Потребление топлива
Расстояние общее расстояние (км)
IndDriving индекс вождения
LimXpos – ускорение по критериям 1 ( в 3-х измерениях)
LimXneg – замедление по критериям 2 ( в 3-х измерениях)
LimZpos – удары по критериям 1 (в 3-х измерениях)
LimZneg – удары по критериям 2 (в 3-х измерениях)
SpdIndMax превышение скорости по критериям

## Slide 7: Бортовое оборудование
СОСТАВ
ФУНКЦИИ
СВЯЗЬ
Геопозиционирование
Контроль вождения
Контроль ходовой части
Контроль двигателя
Функции «черного ящика»
Другие функции
Модуль GPS/GLONASS
3-х мерный акселерометр
Акустический датчик
Датчик теплового потока
Видеорегистратор
Другое
Телематическая передача данных с адаптивным интервалом
Интеграция со стандартными системами автомобиля
приставка к «эра-глонасс»
или единый модуль
Питание от бортовой системы
а/м, Резервный аккумулятор

## Slide 8: Удаленный контроль
На АРМ диспетчера:
Отчетные и оперативные данные по состоянию водителей
Данные по критическим ситуациям
Данные о техническом состоянии ТС
Данные о состоянии дорожной инфроструктуры
Запросы водителей и других участников ДД
Другая информация
На дисплее водителя:
Предупреждение об опасности и неисправности
Рекомендуемые режимы движения
Кнопки срочной связи со службами оперативного реагирования
Звуковые и световые сигналы для привлечения внимания, инструкции диспетчера
Другие данные
На экране коммуникатора владельца автомобиля:
Цветовые сигналы для общей оценки состояния
Звуковые и световые сигналы для привлечения внимания
Срочная связь с водителем, диспетчером, службами оперативного реагирования
Другие данные по запросу

## Slide 9: Предупреждение столкновений
Юридические значимые данные для административного или судебного разбирательства
Раннее предупреждение аварийных ситуаций
Экстренное оповещение об аварии
Вызов служб оперативного реагирования
Система помогает качественно формировать индекс вождения и своевременно предупредить водителя об опасности столкновения и соблюдения им необходимой безопасной дистанции

## Slide 10: Определение состояния дорожного покрытия
Дождь
Базовый комплект системы позволяет определить качество дорожного полотна и адаптировать систему под любую дорогу
Ямы
Лед
Математические алгоритмы обработки данных и знаний, позволяющие оптимизировать процесс оценки дорожного покрытия
Контроль дорожного покрытия с помощью маршрутных транспортных средств позволит эффективно использовать существующую систему подвижных лабораторий

## Slide 11: Управление качеством вождения и рисками
Предупреждение об опасностях и рисках
Оценка Состояния здоровья водителя во время управления ТС
Данные для анализа эксцессов в пассажирском салоне
Оперативные Данные о состоянии ТС
Контроль и управление стилем вождения
on&ofline
Мотивация персонала на основе ежемесячных рейтингов
Периодическое тестирование водителей
Контроль при приеме
на работу

## Slide 12: Технология контроля качества вождения
Базовый комплект системы позволяет определить качество вождения и физическое состояние водителя (сонливость, алкоголь или наркотик, утомленность)
По измененной динамике вождения определяются даже небольшие отклонения в манере вождения (результаты 6-летних исследований)
Сопоставление ранее полученных данных с текущими на основе робастных методов оценки определяет с высокой надежностью обнаружить отклонения в физическом состоянии
По данным тестирования определяется квалификация водителя по 100-бальной шкале с указанием ошибок и недостатков стиля
В процессе тренировки и обучения водителя выставляются текущие оценки и даются инструкции на корректировку действий обучаемого
0,0 ‰
алкоголя
1,2 ‰
алкоголя

## Slide 13: Пилотный проект
Предлагается провести пилотный проект на базе выделенных маршрутных ТС с августа по ноябрь 2015 г.
В процессе пилотного проекта оценить эффективность системы и выработать оптимальное решение
По результатам пилотного проекта принять решение об использовании технологии повышения безопасности для НПТ СПб и разработать техническое задание на соответствующее оборудование и ПО